## Slide 1
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ
Преподаватель:
Черкашина Галина Алексеевна

## Slide 2
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Классификация погрешностей
Эталоны единиц физических величин

## Slide 3
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Классификация погрешностей
Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.
Погрешности классифицируются по следующим признакам:
1 По форме числового выражения
а) абсолютные;
б) относительные.

## Slide 4
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Классификация погрешностей
По источникам возникновения
а) инструментальные (обусловленные свойствами средств измерения твердости, геометрических параметров и т.д.);
б) методические погрешности, возникающие в результате несовершенства принятого метода измерений, при использовании эмпирических зависимостей (формула получена на основе эксперимента) и т.д.;
в) субъективные – погрешности оператора.

## Slide 5
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Классификация погрешностей
По характеру проявления
а) систематическая – такая погрешность в процессе измерения одной и той же физической величины остается постоянной или изменяется по определенному закону при одинаковых условиях измерения, т.е. не меняются внешние условия измерения (температура, давление, влажность, уровень вибраций и др.), оператор, класс точности измерительного прибора, цена деления измерительного прибора
–постоянная (присутствует все время на протяжении измерений);
– временная;
б) случайная – это погрешность, которая изменяется случайным образом при повторном измерении одной и той же величины в одних и тех же условиях. Случайные погрешности, в отличие от систематических, изменяются хаотично по неизвестному закону.

## Slide 6
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2. Эталоны единиц физических величин
Эталоны физических величин – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения и хранения физической величины с целью ее передачи другим средствам измерения данной величины.
Все эталоны делятся на два больших вида:
Государственный первичный эталон. Он утвержден в качестве исходного для всей страны.
Вторичные эталоны, которые делятся на четыре группы:
А) Эталоны – свидетели. Они предназначены для замены государственного первичного эталона в случае его порчи или утраты.
Б) Эталоны – сравнения. Служат для сличения эталонов, которые по каким-либо причинам не могут непосредственно сличаться друг с другом.
В) Эталоны – копии. Используются для передачи размеров к рабочим эталонам.
Г) Рабочие эталоны. Применяются для контроля качества продукции, а также для поверки рабочих средств измерения.

## Slide 7
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2. Эталоны единиц физических величин
Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Истинное значение физической величины – это значение, идеально отражающее соответствующее свойство объекта, как в количественном, так и в качественном отношениях.
Действительное значение физической величины – это значение, найденное опытным путём и настолько приближенное к истинному, что для данной цели может быть принято вместо него.
Измеренное значение физической величины – это значение, полученное при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.

## Slide 8
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2. Эталоны единиц физических величин
Свойства измерений:
а) точность – это свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины;
б) правильность – это свойство измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений правильны, когда они не искажены систематическими погрешностями;

## Slide 9
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2. Эталоны единиц физических величин
Свойства измерений:
в) сходимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях одним и тем же средством измерения одним и тем же оператором. Сходимость – важное качество для методики измерений;
г) воспроизводимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в разных условиях, т.е. в разное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений.

## Slide 10
ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Благодарю
за внимание!