## Slide 1
Лекция №12
Тема: «Инструмент электромонтажника»
Основное оборудование для электромонтажных работ включает в себя:
Ручной инструмент
Электроинструмент
Измерительные приборы
Вспомогательные оборудование и приспособления.

## Slide 2
Ручной инструмент
Набор отверток;
Нож монтажный;
Пассатижи, кусачки, круглогубцы;
Молоток монтажный или слесарный;
Зубило, скарпель, пробойник;
Ножницы по металлу;
Набор гаечных ключей
Рулетка.

## Slide 3
Электроинструмент
Среди инструментов для выполнения электромонтажа электрический инструмент является одним из самых необходимых.Это связано с тем, что в ходе монтажных работ требуется выполнять большое количество операций, которые при использовании ручного инструмента займут необоснованно много времени, например, выдалбливание отверстий в бетоне с помощью скарпели (зубила) и молотка.
Шуруповерт;
Перфоратор;
Штроборез;
Угловая шлифовальная машина;
Технический фен;
Электрический паяльник.

## Slide 4
Самым ходовым и необходимым инструментом, безусловно, является электрический перфоратор. Именно перфоратор позволяет сэкономить драгоценное время и выполнить подавляющее большинство черновых работ. Основные трудоемкие операции, которые приходится делать этим инструментом:
Сверление отверстий для крепежа при прокладке проводов и кабелей
Сверление отверстий для установочных и распаячных коробок
Сверление проходных отверстий через стены
Выдалбливание канавок (штроб)
Подготовка ниши в стене для квартирного щитка

## Slide 5
Измерительные приборы
Мультиметр - это измерительный прибор, обладающий разнообразными функциями, включающий в себя амперметр, вольтметр и омметр (иногда и другие возможности) одновременно.
Для профессионального электромонтажника мультиметр является незаменимым прибором, поскольку позволяет находить обрыв цепи или выявлять наличие напряжения.

## Slide 6
Токоизмерительные клещи - это узкоспециализированный прибор, который является вариантом мультиметра. С его помощью удобно снимать показания токовых нагрузок с кабелей.
Такие показания могут дать информацию о наличии перекосов в сети, а также определить неисправность элементов или приборов по отсутствию тока в измеряемом участке электрической цепи.

## Slide 7
При монтаже электропроводки скрытым способом (например, под штукатурку) замеры изоляции на пробой (утечку) необходимо сделать до оштукатуривания стен. Эти замеры будут первичными и позволят на раннем этапе определить не только утечки, но и возможные проблемы с расключением проводов (правильность сборки схемы).
Измерение сопротивления изоляции является обязательным требованием ряда нормативно-технических документов, которые регламентируют электробезопасность.
Мегомметр применяется, как правило, на заключительном этапе электромонтажных работ. Этим прибором измеряется сопротивление изоляции на пробой.

## Slide 8
Индикатор напряжения Отвёртка-пробник (индикатор) применяется для определения наличия напряжения (фазы) в электросети, на токоведущих частях электроустановок (приборов). Для этого в рукоятку встроена неоновая лампа, которая загорается при прикосновении жала индикатора к проводу, который находится под напряжением.
Работа индикатора основана на протекании емкостного тока через неоновую лампу. Последовательно с лампой включается резистор (около 1 Мом), служащий для ограничения тока неоновой лампы. При пользовании индикатором значение тока, протекающего через тело человека, составляет доли миллиампер и не представляет никакой опасности.

## Slide 9
Недостатки индикатора:
Сложно отличить нейтральный (нулевой) провод, имеющий обрыв, от фазного провода
Нельзя определить принадлежность проводов к одной или разным фазам
Хлипкость и ненадежность конструкции.
Вспомогательные приспособления и дополнительное оснащение
электрическая переноска (удлинитель) 40 м длиной;
легкая лестница-стремянка;
сверла-буры различного диаметра и длины для работы с перфоратором;

## Slide 10
коронки по бетону или кирпичу 63 мм (для установочных коробок) и 80 мм (для распаячных коробок);
сверла, фрезы и коронки для работы по дереву и гипсокартону;
инструмент для протяжки кабеля;
аппарат для сварки электрических проводов;
метчики, вороток, сверла по металлу;
изолента ПВХ, х/б, изолента фазных цветов - желтая (фаза А), зеленая (фаза B) и красная (фаза C);
обрезной диск по металлу, бетону;
миксер.
Безопасность и высокое качество работы находятся в прямой зависимости от состояния инструмента.

## Slide 11
Вопросы для самоконтроля
Перечислить основное оборудование для электромонтажных работ.
Для чего предназначены измерительные приборы?
В чем преимущество электрического инструмента перед ручным?