## Slide 1
Лекция № 5
Тема: «Осветительные электроустановочные устройства»
Осветительные электроустановочные устройства служат для присоединения источников света к электрической сети. Управления этими источниками обеспечения требуемых режимов работы освещения, определяемых окружающими условиями, например характером производства.
К наиболее распространенным осветительным электроустановочным устройствам относятся патроны, выключатели, переключатели штепсельные розетки с вилками и стартерные устройства для пуска люминесцентных ламп.

## Slide 2
  Электроустановочные изделия — патроны
По конструкции, назначению и способу установки различают патроны:
Подвесные;
Арматурные с ниппелем или с ниппелевой шейкой;
Подвесные полугерметические с металлическим ушком;
Потолочные и стеновые.
Резьбовые патроны представляют собой корпус, выполненный из керамики или пластмассы, в котором имеются вкладыш и резьбовая гильза. На вкладыше есть боковые и центральные контакты. Данные устройства бывают нескольких типов: подвесные, потолочные и стеновые.

## Slide 3
Для использования в быту изготавливаются патроны Р-14, имеющие диаметр резьбы, равный 14 мм, для ламп мощностью до 40 Вт, а также патроны Р-27 (резьба 27 мм) для ламп, имеющих мощность от 150 до 300 Вт. В зависимости от категории помещения патроны бывают с пластмассовым и керамическим корпусом. На рис. 5.2 показано устройство патрона Р-27.
Рис. 5.1. Электроустановочные изделия — патроны

## Slide 4
Рис. 5.2. Устройство резьбового патрона марки Р-27:а — внешний вид патрона 1, 2 — свинчивающиеся части; 3 — вкладыш; 4, 5 — контакты; 6 — центральный контакт; 7 — гильза цоколя лампы; б — вид вкладыша со стороны контактов 8, 9 — винты; в — вид вкладыша со стороны винтов 10 и 11; вкладыш — 12; пластины —13, 14; г — детали разобранного вкладыша

## Slide 5
  Электроустановочные изделия — розетки силовые
Применяются при подключении электроприборов. Стандартные образцы рассчитаны на 16 А (для сетей переменного тока) и 10 А (для сетей постоянного тока). Изготовленная в соответствии с евростандартом розетка оснащается заземляющим контактом, что снижает риск поражения током. Однако проводка только в новостройках имеет фазный проводник («фазу»), нулевой проводник («рабочий ноль» либо «нейтраль») и защитный (заземленный) проводник. В старых домах защитный провод не предусматривался, поэтому розетки с «заземлением» не актуальны.

## Slide 6
Выпускаются серии розеток для детских, которые имеют защитные шторки (открываются при соединении защитных контактов вилки и розетки, а также при вхождении обоих штырей в отверстия). Поэтому вставить в розетку гвоздь либо палец невозможно. Выделяют шторки поворачивающиеся (по аналогии с лопастями пропеллера) и поднимающиеся (используется пружинный механизм).
Изготавливаются модели с выталкивателем вилки, для извлечения которой требуется нажать на клавишу (экономия усилий, исключается «шатание» розетки в стене).

## Slide 7
Отечественные и европейские розетки отличаются диаметром штырей: 3,5 и 4,5-5 мм соответственно. Иногда требуются розетки под вилку со штырями- пластинами (американский стандарт).
В настоящее время разработаны универсальные образцы: пригодны под европейский и американский стандарт

## Slide 8
  Электр. изделия — розетки сигнальные
Используются для организации передачи данных. Так, телевизионные розетки в соответствии с европейским стандартом оснащаются двумя выходами, которые обеспечивают одновременное подключение к центральной антенне радиоприемника (в FM-диапазоне) и телевизора. Существуют образцы розеток, у которых в корпусе присутствует радио-, ТВ- и спутниковая антенны.
В розетке для телефона, как правило, предусматриваются два выхода: оба для телефона либо один для телефона, а второй - для компьютерного сетевого кабеля. Качество передачи сигнала определяется исходя из особых стандартов. В настоящее время распространенными являются стандарты «5» и «5Е». Популярность приобретает и стандарт «6».

## Slide 9
  Электроустановочные изделия — выключатели
Различаются по типу используемого коммутирующего устройства. Самый распространенный - клавишный механизм (работает по «принципу качелей»). Одно нажатие замыкает электрическую цепь, а второе - ее размыкает. У отдельных моделей клавиши после нажатия возвращаются в начальное положение. Пользуются спросом двух- и одноклавишные механизмы, однако используются трех- и четырехклавишные образцы.

## Slide 10
Наличие в выключателе нескольких клавишей делает возможным на одной панели выполнять коммутацию, к примеру, разных осветительных приборов, светильника совместно с жалюзи, нескольких лампочек прибора (люстры и пр.). При этом каждая кнопка обеспечивает управление несколькими потребителями.
Кнопочный коммутирующий механизм, который одним нажатием включает свет, а вторым - его выключает. Только выключатель высокого качества способен замкнуть либо разомкнуть цепь вне зависимости от того, какая часть кнопки будет нажата (данное свойство со временем сохраняется). Выключатели от известных производителей могут выдерживать около 60 000 циклов включения-выключения (период службы доходит до 20-25 лет).

## Slide 11
Предусматривается в выключателях и подсветка, которая бывает нескольких разновидностей: подсветка для нахождения элемента в темноте (лампочка горит при разомкнутой цепи) и функциональная подсветка (сигнализирует о замкнутой цепи). Подсветка, как правило, производится с помощью вмонтированных в клавишу светодиодов. При этом возможна мягкая подсветка фрагмента клавиши, контура клавиши либо самой клавиши. Число цветов подсветки, как правило, 2-3, но может доходить и до 5.

## Slide 12
г о
Электроустановочные изделия — переключатели (проходные
выключатели)
Устройства зажигают и гасят свет с различных мест (с двух и более), что особо актуально во время перемещения, к примеру, по просторным коридорам, холлам либо комнатам. Первый переключатель на входе зажигает свет, а второй на выходе его гасит. Для длинного коридора переключатель можно установить возле каждой из многочисленных дверей.
Переключатели и выключатели, как правило, рассчитаны на 10 А. Но стоит помнить, что от ламп разного типа нагрузка разная. Допустимое количество ламп, которые можно «повесить» на один выключатель, определяется по специальным таблицам.

## Slide 13
  Электроустановочные изделия — диммеры (светорегуляторы)
Устройства плавно увеличивают либо уменьшают яркость света. Они создают комфорт, экономят потребляемую осветительными приборами электрическую энергию и увеличивают эксплуатационный период ламп. Разграничение светорегуляторов происходит по мощности (до 3 кВт). Однако под каждый тип лампы предусматривается свой диммер (для ламп накаливания, для галогенных ламп с электронным либо обычным трансформатором, универсальные). Люминесцентные лампы нуждаются в особых диммерах.

## Slide 14
Диммеры для люминесцентных и галогенных ламп изменяют частоту импульсов светильников, свет от которых становится более комфортным для человеческого глаза.
Разграничиваются светорегуляторы и в зависимости от принципа работы: сенсорные (активируются нажатием пальца, яркость определяется продолжительностью нажатия, выключаются очередным нажатием), клавишные (включаются и выключаются кратковременными нажатиями, регулируются продолжительностью удержания клавиши; допускают подключение к ним нескольких стандартных выключателей, каждый из них обеспечивает отдельное регулирование яркости света), поворотно-нажимные (включаются нажатием, а регулируются вращением кнопки) и поворотные .

## Slide 15
  Другие электроустановочные устройства
Таймеры - это устройства, которые задают временной промежуток, к примеру, горения света. Незаменимый элемент для организации освещения лестничной клетки.
Также следует вспомнить о датчиках технической сигнализации (утечки газа, воды).

## Slide 16
Встречаются розетки с дифференциальными (препятствуют утечке тока на «землю») и автоматическими (отключают нагрузку при перегрузке и при коротком замыкании) выключателями. Данные устройства рекомендуется использовать на кухне и в ванной: подключают к сети потенциально опасные потребители (стиральные, посудомоечные машины и пр.). В экстренном случае срабатывает автомат, который находится в непосредственной близости с электрическим прибором.

## Slide 17
Вопросы для самоконтроля
Какие патроны используются при подключении к электросети?
Перечислите электроустановочные изделия.
Какие серии розеток применяют для детских комнат?
Как разграничиваются светорегуляторы и в зависимости от принципа работы?