## Slide 1
Электрической схемой называется графический конструкторский документ, на котором при помощи графических обозначений изображены электрические составные части объекта и связи между ними. Наименование схемы определяется ее видом и типом.
Классификация электрических схем

## Slide 2
Тип схемы
Обозначение
Определение
Структурная
Э1
Структурные схемы показывают основные функциональные части устройств, их назначение и взаимосвязь, выполняются на стадиях, предшествующих
разработке схем других типов, и используются для ознакомления с устройством.
Функциональная
Э2
Функциональные схемы показывают отдельные процессы, происходящие в цепях устройств (установок), и используются при изучении их общего принципа действия.

## Slide 3
Принципиальная
Э3
Принципиальные схемы служат основанием для разработки конструкторской документации и, в дальнейшем, для ремонта электрооборудования. На них приводятся все элементы и связи между элементами и они дают детальное представление о принципе действия устройства.
Монтажная
Э4
Монтажная схема (чертеж) показывает реальное расположение узлов и компонентов установки (объекта, изделия), а также связи между ними - электрические кабели и провода.

## Slide 4
В схеме используется буквенно-цифровое обозначение всех элементов электрической цепи (электрические аппараты, разъемы и т.д.) и нумерация проводов и кабелей
Соединений
Э5
Схемы соединений показывают связи между элементами устройства, чем они осуществляются (провода, жгуты, трубопроводы), а также места присоединений и вводов. Схемы соединений используются при разработке конструкторской документации, в первую очередь конструкторских чертежей,
определяющих расположение и способы крепления проводов, жгутов, кабелей, трубопроводов, аппаратов и др.