## Slide 1: Лабораторная работа № 2. Асинхронный пуск синхронного электродвигателя
Цель работы:
Изучить принцип действия и устройство трехфазного синхронного двигателя. Ознакомиться с особенностями и порядком асинхронного пуска в ход синхронного двигателя.

## Slide 2
Синхронный двигатель – это электрическая машина, работающая от переменного тока. Главная ее особенность заключается в том, что скорость (частота), с которой вращается ротор, равна частоте вращения магнитного поля и остается неизменной вне зависимости от подключаемой нагрузки.
Синхронная машина в обычном исполнении состоит из неподвижной части – статора, в пазах которого помещается трехфазная обмотка, и вращающейся части – ротора с электромагнитами, к обмотке возбуждения которых подводится постоянный ток при помощи контактных колец и наложенных на них щеток.
Статор синхронной машины ничем не отличается от статора асинхронной машины. Ротор ее выполняется или явнополюсным (с выступающими полюсами), или неявнополюсным (цилиндрический ротор).

## Slide 3
Ротор синхронного электродвигателя создает постоянное магнитное поле, а статор – вращающееся магнитное поле. Работа синхронного электродвигателя основана на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора и постоянного магнитного поля ротора.