## Slide 1: Лекция 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНАХ И АППАРАТАХ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ.
Машинно-аппаратурные системы как материально-техническая основа производства.
Основные типы процессов и аппаратов пищевых производств.
Требования, предъявляемые к оборудованию пищевых производств.
Основные конструкционные материалы и их выбор.

## Slide 2: 1. Машинно-аппаратурные системы как материально-техническая основа производства
а) однолинейное производство;
б) многолинейное производство (главная линия и вспомогательные линии).

## Slide 3
В зависимости от связи между машинами ПТЛ бывают:
С жёсткой связью
С гибкой связью
К – бункера-накопители (компенсаторы)
Чем больше рассогласованность между производительностью машин, тем больше компенсаторов должна содержать ПТЛ.
С комбинированной (полужесткой) связью
1
2
3
Исх.сырьё
Продукция
1
Исх.сырьё
К
К
2
3
Продукция

## Slide 4: 2. Основные типы процессов и аппаратов пищевых производств
Питающий механизм предназначен для непрерывной или периодической подачи сырья в машину. Одновременно он должен осуществлять дозирование подаваемого исходного продукта.
Исполнительный механизм предназначен для приведения в действие рабочих органов машины. Рабочие органы машины непосредственно воздействуют на обрабатываемый продукт в соответствии с технологическим процессом.
По принципу организации процесса машины и аппараты бывают:
Периодического;
Непрерывного;
Смешанного действия.

## Slide 5: 3. Требования, предъявляемые к оборудованию пищевых производств
Аппарат (машина) должен быть высокоэффективным (высокопроизводительным), надёжным, малоэнерго- и металлоёмким, удовлетворять требованиям безопасности работы и быть удобным в обслуживании.
Степень совершенства конструкции характеризуют технико-экономические показатели: производительность оборудования, расходные коэффициенты, стоимость и расходы на его эксплуатацию, себестоимость продукции.
Организации-разработчики аппаратуры для пищевой и смежных отраслей промышленности проводят типизацию и нормализацию оборудования, позволяющие сократить расходы на проектирование, снизить стоимость и организовать серийное производство. Основными руководящими документами при проектировании пищевого оборудования являются государственные стандарты, отраслевые нормали, технические условия, инструкции и нормы.

## Slide 6: 4. Основные конструкционные материалы и их выбор
Материалы для изготовления машин и аппаратов:
Стали;
Чугуны;
Цветные металлы;
Неметаллические материалы.

## Slide 7: Шкала коррозиестойкости металлов
Группа стойкости | Балл коррозиестойкости | Скорость коррозии, мм в год
Совершенно стойкие | 1 2 | < 0,001 0,001…0,005
Весьма стойкие | 3 4 | 0,005…0,01 0,01…0,05
Стойкие | 5 6 | 0,05…0,1 0,1…0,5
Понижено-стойкие | 7 8 | 0,5…1,0 1,0…5,0
Малостойкие | 9 | 5…10
Нестойкие | 10 | > 10