## Slide 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

## Slide 2
1.МИКРОКЛИМАТ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА. НОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА.

## Slide 3
МИКРОКЛИМАТ - комплекс значений физических характеристик метеорологических факторов в ограниченном пространстве, определяемый температурой, влажностью и скоростью движения воздуха.

## Slide 4
Параметры микроклимата:
1.Относительная влажность воздуха (%);
2.Температура воздуха (t);
3.Скорость движения воздуха (м/с);
4.Интенсивность теплового излучения (Дж/с).
Гигиенически-комфортные значения.
Температура воздуха должна находиться в пределах 18 - 24 0С, относительная влажность - не менее 40% и не более 60%, скорость движения воздуха - не более 0,3 м/с.
При более неблагоприятных микроклиматических условиях необходимо предусматривать не только ограничение времени пребывания человека в таких условиях, но и другие меры защиты организма человека

## Slide 5
Таблица 1 - Предельно допустимое время пребывания в условиях неблагоприятного микроклимата при выполнении
физической работы.
Температура, 0С | Влажность воздуха, % | Время пребывания, (минут) |  | 
 |  | Безопасно | Допустимо | Предельно допустимо
20 40 50 60 70 | 15-20 70-75 15-20 70-75 15-20 70-75 15-20 70-75 | 240 120 30 15 20 10 10 5 | - 180 60 30 40 15 20 10 | - 240 90 60 60 30 35 20

## Slide 6
2. Освещение.
Параметры освещенности. Нормирование освещенности

## Slide 7
Человеческий глаз воспринимает световой поток, представляющий собой электромагнитное излучение с длинами волн от 380 до 760 нм (нанометров, 1 нм=10-9 м), излучения за пределами этого диапазона глаз человека не различает.

## Slide 8
Энергия видимых излучений воздействует на светочувствительные элементы глаза и производит световое ощущение, интенсивность которого зависит от мощности излучения и длины волны.

## Slide 9
Освещенность Е определяется количеством светового потока F, приходящегося на единицу площади S данной поверхности.
Е=F/S
Единица освещенности - люкс (лк)

## Slide 10
Плотность светового потока в заданном направлении характеризуется силой света. Численное значение силы света в данном направлении определяется путем выделения части светового потока, распространяющегося внутри узкого конуса с вершиной в точке расположения источника света.
Телесный угол в 1 cтеpадиан (стерад.) вырезает на поверхности сферы, описанной из его вершины, участок, площадь которого S равна, квадрату радиуса сферы

## Slide 11
Рисунок 1 – Телесный угол.
O W
R
Отношение светового потока, заключенного в таком конусе к величине телесного угла конуса W, измеряемого в стерадианах (стерад), выражает силу света в направлении оси конуса
I=F/W (кд)

## Slide 12
Освещение обеспечивается естественным и искусственным светом. Естественным светом обеспечивается общее освещение, искусственным - общее, местное и комбинированное. При комбинированном освещении местное освещение обеспечивает наилучшие условия для зрительной работы, создавая большие освещенности рабочих поверхностей. Для обеспечения эффективной деятельности требуется достаточно высокий уровень освещенности. При использовании люминесцентных светильников комбинированная освещенность должна составлять 500-1000 лк, общая 150 - 400 лк, а для ламп накаливания комбинированная освещенность должна находиться в пределах 200-600 лк, общая 100-200 лк.

## Slide 13
Световой поток F, падая на какой-либо предмет, частично им поглощается (Fa), частично отражается от его поверхности (Fp) частично проходят через материал предмета (Fт). Количественная сторона этих световых потоков оценивается соответственно коэффициентами:
а - коэффициентом поглощения;
р - коэффициентом отражения;
т - коэффициентом пропускания.
Характер отражения света зависит от свойств и состояния поверхности тела, а пропускания - его внутренней структурой.

## Slide 14
В процессе эксплуатации электрического освещения наблюдается постепенное уменьшение освещенности, вызванное загрязнением светильников, внутренних поверхностей, отражения от оборудования, снижением светового потока ламп и т.д.
С целью парирования этих неизбежных результатов при расчетах потребной мощности осветительных установок вводят коэффициент запаса К=1,3-2,0.

## Slide 15
Общие требованья к искусственному освещению
1. Освещение должно быть достаточно интенсивным. Для служебных и бытовых помещений должны быть строго выдержаны минимальные уровни освещенности с учетом коэффициентов отражения стен, пола и потолка.
2. Освещение должно быть достаточно равномерным. В помещениях не должно быть слишком резких контрастов яркостей в секторе поля зрения. Равномерность освещения при выбранной общей системе освещения оценивается отношением минимальной освещенности в какой-либо точке помещения к средней освещенности данного помещения.

## Slide 16
3. Направленность световых потоков. Для освещения рабочих мест правильное светообразование имеет исключительно важное значение, нельзя допускать стробоскопического эффекта. Направленность световых потоков от светильников должна обеспечивать освещенность, отвечающую характеру рабочего процесса и требованиям эстетики.

## Slide 17
4. Цветность освещения. От вида цветности зависит общее впечатление восприятия обстановки помещения. Между цветностью искусственного освещения и цветовым решением интерьера должно быть определенное отношение, иначе будет нарушена правильность передачи цветовой отделки, а следовательно и изменение психофизиологического воздействия на людей.

## Slide 18
Ученые давно делали попытку экспериментально выявить, какие эмоции вызывают определенные цвета и их сочетания, какое психологическое воздействие оказывают они на человека, как влияют на его работоспособность. Было замечено, что различные сочетания цветовой отделки помещений по-разному воздействуют на человека, они могут воздействовать угнетающе, раздражающе или успокаивающе. Научно и целенаправленно подобранные сочетания цветов способны снизить процесс утомления или сохранить бодрость и высокую работоспособность

## Slide 19
О характере воздействия отдельных цветов спектра на человека.
Оранжевый - цвет воспринимается как раскаленный, горячий. Он согревает, бод­рит, стимулирует к активной деятельности.
Красный - так же, как и оранжевый напоминает цвет раскаленного металла, возбуждающий, горячий, энергичный. Приобретая другие оттенки, красный цвет начинает обладать новыми свойствами.
Коричневый - теплый, создает мягкое, спокойное настроение, выражает кре­пость и устойчивость, но способен располагать и к мрачномy настроению.

## Slide 20
Коричневый цвет с серым оттенком придавливает психику, настораживает, вызывает тревогу, ожидание неприятностей.
Желтый - теплый, веселый цвет, располагающий к шутке и хорошему настроению. В зависимости от частоты и насыщенности этот цвет по своему воздействию чрезвычайно изменчив и приобретает различные свойства.
Зеленый - символ весны, юности, надежды, покоя и свежести. Этот цвет успокаивающе действует на нервную систему. В сочетании с желтым приобретает мягкие тона и благотворно действует на настроение.