## Slide 1
Ставропольский государственный аграрный университет
«Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей»
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» ПРИВАЛОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГРАФОВИЧ

## Slide 2
Ставропольский государственный аграрный университет
Раздел 1.
«Обеспечение безопасного производства плановых и аварийных работ в электрических установках и сетях»

## Slide 3
Ставропольский государственный аграрный университет
Тема 1.3
Правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и электрических сетях.

## Slide 4
Ставропольский государственный аграрный университет
Практическое занятие № 4
Охрана труда при работах на воздушных линиях с изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ).

## Slide 5
Ставропольский государственный аграрный университет
Учебные цели
1. Изучить охрана труда при работах на воздушных линиях с изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ).

## Slide 6
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебные вопросы.
Охрана труда при работах на воздушных линиях с изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ).

## Slide 7
Ставропольский государственный аграрный университет
  Учебная литература.
  1. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ). М: НОРМАТИКА, 2020. - 238с.

## Slide 9
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Охрана труда при работах на воздушных линиях с изолированными проводами (ВЛИ 0,38 кВ).

## Slide 10
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Работы на ВЛИ 0,38кВ могут выполняться с отключением (1) или без отключения (2).

## Slide 12
Ставропольский государственный аграрный университет
  1. Работы с отключением выполняются при необходимости замены жгута проводов целиком, при разъединении или соединении проводов на линиях, проходящих во взрыво- и пожароопасных зонах (вблизи газораспределительных станций).

## Slide 14
Ставропольский государственный аграрный университет
  2. Разрешается отключение не всей линии, а только провода, на котором предстоит работа. Технические мероприятия.
  Провод, после проверки отсутствия напряжения, должен быть отключен со всех сторон и заземлен на месте работы.

## Slide 15
Ставропольский государственный аграрный университет
  Без снятия напряжения.
  1. Замена опор и их элементов, линейной арматуры.
  2. Перетяжка проводов
  3. Замена соединительных, ответвительных и натяжных зажимов.

## Slide 16
Ставропольский государственный аграрный университет
  4. Подключение или отсоединение ответвлений к электроприемникам.
  5. Замена участка или восстановление изоляции отдельного фазного провода.

## Slide 17
Ставропольский государственный аграрный университет
  Запрещается работа без снятия напряжения.
  1. Отключении, вызванного ошибкой бригады.
  2. Обнаружении повреждения на ВЛ, ликвидация которого невозможна без нарушения технологии работ.

## Slide 18
Ставропольский государственный аграрный университет
  3. Отсутствии или неисправности технических средств и средств защиты.
  4. При сильном дожде, снегопаде, густом тумане, обледенении опор (подъем на опоры).
  5. Других обстоятельств, угрожающих безопасности работ.

## Slide 21
Ставропольский государственный аграрный университет
  Работа без снятия напряжения должна выполняться по наряду.
  Бригада, выполняющая работы без снятия напряжения, должна состоять не менее чем из двух работников - производителя работ, имеющего группу IV, и члена бригады, имеющего группу III.

## Slide 22
Ставропольский государственный аграрный университет
  Заключение.
  Работы на ВЛИ 0,38кВ производят с отключением или без отключения ВЛ, при этом
  технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняют только в указанном порядке.