## Slide 1: Планировка предприятия по переработке птицы, технологические процессы на различных участках и их ветеринарно-санитарная характеристика. Особенности организации ветеринарно-санитарного контроля на конвейерной линии по переработке птицы

## Slide 2: Технологический процесс производства мяса птицы осуществляется в следующей последовательности:
приёмка и доставка птицы (предубойная выдержка, приёмка в хозяйстве, доставка, ветеринарный осмотр поступившей птицы, выгрузка, подача на убой);
первичная обработка (навешивание на конвейер, оглушение, убой, обескровливание, шпарка, отрывание маховых и хвостовых перьев у гусей, гусят, индеек, индюшат, ощипка, доощипка, воскование тушек водоплавающей птицы, опалка сухопутной птицы (при необходимости), отрезание ног, сброс тушек с конвейера, удаление ног из подвесок, санобработка конвейера;
потрошение тушек (навешивание на конвейер, отделение головы, продольный разрез кожи шеи, отделение зоба, пищевода, трахеи, продольный разрез брюшной полости, извлечение внутренних органов, ветсанэкспертиза тушек и органов, отделение сердца и печени, отделение мышечного желудка, отделение кишечника с клоакой, отделение шеи с кожей или без кожи, контроль качества потрошения, мойка тушек, сортировка тушек);

## Slide 3
обработка субпродуктов;
охлаждение тушек и субпродуктов;
сортировка, взвешивание, упаковка тушек, субпродуктов в потребительскую и транспортную тару;
сбор и переработка жира с мышечных желудков;
сбор и обработка перо-пухового сырья;
сбор технических отходов;
холодильная обработка: охлаждение, замораживание и хранение.

## Slide 4: Приёмка и доставка птицы на убой
На убой должна поступать птица, с пустым зобом. Для этого она проходит предубойную выдержку.
Предубойную выдержку птица проходит непосредственно в птицеводческом хозяйстве, где за определённое время до её отлова и транспортирования на убой и переработку, прекращают кормить при свободном доступе к воде.
Время предубойной выдержки:
от 6 до 8 часов – куры яичных пород, цыплята, цыплята-бройлеры, индейки и индюшата;
от 4 до 6 часов – утки, утята, гуси, гусята, цесарки, цесарята, мускусные утки, мускусные утята, перепела, перепелята.

## Slide 5
При транспортировании птицы более 1 часа при температуре окружающей среды свыше 25ºС плотность посадки птицы в транспортную тару или транспортное средство должна быть снижена на 15-20%.
В специализированном автотранспорте птицу перевозят в контейнерах или клетках, установленных по 8 штук в кассету. Загружают и выгружают контейнеры или кассеты вилочным погрузчиком. Разгрузка птицы из контейнеров производится с помощью кантователя. При наклоне контейнера птица выпадает из него на ленту транспортёра.

## Slide 6: Первичная обработка птицы
Навешивание на конвейер
Птица навешивается на подвески конвейера вручную (спиной к рабочему). Для более удобного навешивания на уровне подвесок монтируют прутковые направляющие, по которым подвески скользят в наклонном положении. При навешивании птицы подвеска не отклоняется, она как бы зафиксирована

## Slide 7
Оглушение
Для обездвиживания птицу перед убоем оглушают, воздействуя на её организм переменным электрическим током высокой частоты (до 2000 Гц), промышленной частоты (50 Гц), или управляемой газовой средой.
При оглушении птицы в аппаратах с повышенной частотой тока применяют следующие режимы оглушения:
кур – напряжение тока 50-70 В, частота 1200-2000 Гц;
цыплят, цыплят-бройлеров – напряжение 45-60 В, частота от 350 до 2000 Гц.

## Slide 8
Время оглушения птицы составляет: 15-25 с.
При оглушении птицы в аппаратах с промышленной частотой тока (50 Гц) применяют такие режимы :
кур, цыплят: 90-110В;
цыплят-бройлеров: 70-80В;
цесарки, цесарята: 90-110В;
индеек, индюшат: 100-120В;
уток, утят: 110-130В;
гусей, гусята: 115-135В;
перепела, перепелята: 45-56В.
При оглушении в газовой среде используют смесь газов, присутствующих в воздухе, например: двуокись углерода, азот, кислород, аргон.

## Slide 9: Убой и обескровливание
При автоматизированной обработке птицу убивают на машине, путём бокового разреза, одним или двумя дисковыми ножами, кожи шеи, ярёмной вены и сонной артерии со смещением к затылочной части головы без повреждения трахеи и пищевода.
Вручную птицу убивают наружным способом, вскрывая кровеносные сосуды специальным ножом путём прокалывания.
Обескровливание осуществляется над жёлобом в течение 150 с (куры, цыплята, цыплята-бройлеры, цесарки, цесарята, перепела, перепелята) и не менее 180 с (утки, утята, гуси, гусята, индейки, индюшата).
Кровь из жёлоба стекает в промежуточную ёмкость, где накапливается и затем транспортируется в цех переработки отходов.

## Slide 10: Шпарка
Для ослабления удерживаемости оперения тушки птицы обрабатывают горячей водой в установках для шпарки птицы. Выбор режима шпарки зависит от вида и возраста перерабатываемой птицы.
Птицу шпарят по «мягкому» или «жёсткому» режиму шпарки. При шпарке по «мягкому» режиму поверхностный слой тушки – эпидермис остаётся неповреждённым, тушки имеют лучший внешний вид.
Температура воды в ванне шпарки поддерживается автоматически.

## Slide 11
Ощипк
Для ощипки применяют машины непрерывного действия – дисковые автоматы или машины периодического действия - центрифуги.
Во время ощипки в дисковых автоматах, птица орошается горячей водой с температурой 50-55ºС. Дисковые автоматы отрегулированы таким образом, что ротодиски с резиновыми пальцами полностью охватывают птицу.
Снятое с птицы перо-пуховое сырьё смывается водой в гидрожёлоб, расположенный в полу цеха или перфорированные ящики. По гидрожелобу с потоком воды перо-пуховое сырьё поступает в виде перо-водяной пульпы в насосный агрегат. Последним перо-водяная пульпа перекачивается в сепаратор, где происходит разделение воды и перо-пухового сырья. Вода поступает на очистку и повторное использование, а перо-пуховое сырьё в цех переработки.

## Slide 12: Воскование
Водоплавающую птицу после ощипки навешивают на конвейер воскования, закрепляя за ноги и голову. Воскование проводят путём трёх-четырёхкратного погружения птицы в воскомассу с её застыванием после каждого погружения. Продолжительность каждого погружения 3-6 с, выдержка для застывания каждого слоя воскомассы между погружениями – 20-25 с.
Температура воскомассы при восковании в двух ваннах поддерживается на уровне: в первой 62-65ºС, во второй 52-54ºС. Может поддерживаться и другая температура, рекомендованная производителем воскомассы. Толщина образующего слоя воскомассы на поверхности птицы 1-2,5 мм. Обработанная воскомассой птица охлаждается водопроводной питьевой водой, путем погружения в течение 90-120 с. Для снятия воскомассы с птицы используют машины для снятия воска или дисковые автоматы. После последнего погружения и последующего застывания воскомассы на птице её снимают вручную.
При регенерации воскомассы, снятой с птицы, её очищают от пеньков, остатков пера, пуха и других загрязнений. Регенерация осуществляется путём естественного осаждения или центрифугированием.

## Slide 13: Отрезание голов
Голову отделяют автоматически или вручную между вторым и третьим шейными позвонками, при движении тушек на конвейере. При автоматическом отделении головы допускается отделение головы между первым и вторым шейными позвонками, при этом у цыплят и цыплят- бройлеров одновременно производится выемка трахеи и пищевода.
Вручную голову отрезают с помощью пневматических ножниц.
После отделения голов тушки моют в бильно-очистной машине или в душирующем устройстве.

## Slide 14: Отрезание ног
Ноги отрезают по заплюсневому суставу или на 20мм ниже. Ноги отрезают автоматически или вручную. Автоматические машины отрезания ног работают на прямом участке конвейера, на повороте 90о или 180о, отрезание производится дисковым ножом.
Вручную ноги отрезают с помощью пневматических ножниц.

## Slide 15: Перевешивание тушек на конвейер потрошения
С конвейера первичной переработки на конвейер потрошения тушки перевешиваются автоматически или вручную.
При навешивании вручную тушки после отрезания ног на машине падают на ленточный транспортёр, которым они подаются к месту навешивания на конвейер потрошения или стол-накопитель.
Оставшиеся в подвесках ноги сбрасываются специальным устройством.
При автоматическом перевешивании тушек с конвейера первичной обработки на конвейер потрошения, ноги у тушек отрезаются в устройстве перевешивания. Подвески конвейера потрошения расположены так, чтобы перевешенные тушки заходили спиной во все машины участка потрошения.

## Slide 16: Санитарная обработка конвейера
Тяговую цепь конвейера с каретками и подвесками необходимо в течение смены мыть и дезинфицировать. Для этого используются устройства для мойки и санитарной обработки конвейера. В этом устройстве находятся вращающиеся навстречу друг другу щётки и ряды форсунок, распыляющие воду.

## Slide 17: Потрошение
Продольный разрез кожи шеи, отделение трахеи и пищевода
На автоматизированной линии потрошения кожа шеи не разрезается, а удаление зоба, трахеи и пищевода выполняется на машине.
При потрошении птицы вручную продольный разрез кожи шеи производят по всей длине шеи ножом или простым приспособлением, который представляет собой двузубую вилку с закреплённым между зубьями плоским ножом.
После разрезания кожи шеи, отделяют вручную кожу от шеи, отрывают пищевод и трахею, если они не были удалены при отрывании головы.

## Slide 18: Вырезание клоаки и разрезание брюшной полости
При потрошении птицы вручную клоаку отрезают вместе с кишечником в конце процесса. Стенку брюшной полости разрезают ножом от клоаки до гребня грудной кости, смещая разрез немного влево.
На автоматизированных линиях вырезание клоаки и разрезание брюшной полости осуществляется на одной или двух машинах. Машины имеют два ножа: цилиндрический для вырезания клоаки и плоский для разрезания полости. Через отверстие, образовавшееся после вырезания клоаки, в полость тушки входит плоский нож, который разрезает полость вплоть до киля грудной кости. Разрез проводится на боковой стороне тушки (со стороны желудка) так, что кишечник не повреждается. Длину разреза можно регулировать.

## Slide 19: Извлечение внутренних органов
При извлечении внутренних органов вручную тушку удерживают левой рукой, слегка приподнимая. Правую руку по внутренней стороне грудной части ладонью вниз вводят в полость тушки до упора, захватывают все внутренние органы, отрывают и вынимают руку с кишечником и потрохами из полости тушки. Вынутые органы оставляют висеть на тушке для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Для облегчения труда на операции потрошения используется приспособление – вилка потрошения. Вилка вводится в полость тушки по внутренней стороне спины до упора, затем рукоятка вилки наклоняется вниз захватывая все внутренние органы, отрывает и вынимая вилку по грудной полости вынимают кишечник с потрохами из полости.
При механизированном потрошении тушки потрошат автоматически на машине для извлечения внутренностей. За один ход рабочих органов извлекаются все внутренние органы, включая лёгкие.

## Slide 20: Ветеринарно-санитарная экспертиза тушек и внутренних органов
К месту ветеринарно-санитарной экспертизы тушки поступают с извлечёнными внутренними органами, висящими на тушке.
Существенно улучшаются условия труда ветсанэксперта, если рабочее место оборудовано большим плоским зеркалом. В этом случае тушку осматривают, не переворачивая её в подвеске.
На конвейерах потрошения с параллельным участком разделения внутренних органов, сразу после извлечения комплект внутренних органов отделяется от тушки и навешивается автоматически на конвейер обработки желудков, который движется параллельно и синхронно с основным, так что каждой тушке соответствует движущийся параллельно комплект внутренних органов. В случае выявления патологических изменений на тушке или каком-нибудь органе, тушка и внутренние органы снимаются с конвейера.

## Slide 21: Отделение сердца и печени
Все операции разбора осуществляют над транспортёром или жёлобом разбора потрохов. Разделение внутренних органов, висящих на тушке, начинают с отделения сердца и печени.
Сердце и печень сбрасывают в воронку, по которой они попадают в накопитель или приёмник насоса, который водой транспортирует их в охладители потрохов для мойки и охлаждения. Из накопителя сердце и печень транспортируют вручную на участок охлаждения потрохов для мойки и охлаждения.

## Slide 22: Отделение мышечного желудка и кишечника
При обработке мышечного желудка вручную его отрезают от кишечника, продолжающего висеть на тушке. Для этого мышечный желудок слегка оттягивают от тушки и ножницами или ножом отрезают его от кишечника.
Кишечник отрезают вместе с клоакой (если потрошение осуществляется вручную) и сбрасывают на транспортёр или в жёлоб потрошения, которые подают его непосредственно в бак для передувки или накопитель для транспортировки в цех утилизации отходов.
При обработке желудков на машине с автоматическим режимом работы их отрезают от тушки вместе с кишечником и бросают на ленточный транспортёр, которым они подаются в машину для обработки желудков.

## Slide 23: Удаление зоба, трахеи и пищевод
На автоматизированных линиях удаление зоба, трахеи и пищевода осуществляется машиной. Тушки в машину заходят спиной к центру машины. Рабочий орган в виде цилиндрической фрезы входит, вращаясь внутрь тушек. Проходя насквозь тушку, фреза наматывает на себя трахею, зоб и пищевод, а выйдя наружу из тушки, всё счищается механической щёткой.
При ручном потрошении оператор руками выдёргивает из тушки трахею с зобом и пищевод.

## Slide 24: Отделение шеи
При ручном потрошении шею отрезают на конвейере пневматическими, механическими ножницами, или ножом, на уровне плечевых суставов.
При механизированной обработке шеи отделяют автоматически на машинах. При заходе в машину роторного типа тушка должна висеть спиной к машине, а при заходе в машину с вертикальным рабочим органом – грудью к машине. Рабочие органы точно фиксируют тушку в заданном положении, шея отделяется на уровне плечевых суставов и сбрасывается в накопитель. Из накопителя шеи попадают в насос или в специальной таре транспортируются на участок охлаждения потрохов для мойки и охлаждения

## Slide 25: Зачистка тушек от остатков внутренних органов
Зачистку тушек от остатков внутренних органов, а это обычно лёгкие и почки, производят с помощью специальной вилки со скребковой насадкой или вакуумного пистолета.
Вилку вводят в тушку и выскребают лёгкие и почки или отсасывают их вакуумным пистолетом для отсоса лёгких и почек.
На высокомеханизированных линиях остатки лёгких отделяют от тушки на машине конечного контроля роторного типа. Лёгкие и другие неудалённые части внутренних органов отсасываются с помощью вакуума

## Slide 26: Мойка тушек
В линиях потрошения тушки птицы промываются из форсунок при прохождении через душирующее устройство. Положение форсунок устанавливают таким образом, чтобы вода из форсунок попадала и в полость тушки.
В высокомеханизированных линиях тушки моют снаружи и внутри на роторной машине. Полый рабочий орган входит в полость тушки и распыляет воду. Снаружи тушки промывают водой из форсунок.

## Slide 27: Охлаждение мяса птицы
В промышленности применяют следующие способы охлаждения тушек цыплят-бройлеров:
Воздушный (традиционный) - охлаждение в ящиках в камере при температуре 0-2ºС.
Испарительный – охлаждение на конвейере в туннеле при температуре плюс 0,5ºС в течение 90 мин.
Водо-воздушный – охлаждение тушек в воде при температуре 12ºС в течение 30 мин и в воздухе с температурой плюс 0,5ºС на конвейере в течение 55 мин.
Водо-испарительный – охлаждение в воде при температуре 12º С в течение 30 минут и в аэрозоле при температуре 1ºС в течение 60 минут.
Водяной – охлаждение в водопроводной воде при температуре не выше 12º С в течение 10 минут и в ледяной воде при температуре 1ºС в течение 30 минут.
Мясо остальных видов птицы, уложенное в полиэтиленовые ящики, охлаждают воздушным способом в камере при температуре 0÷2ºС.

## Slide 28: Сортировка птицы
Охлаждённые тушки поступают на сортировку, которую проводят на конвейере стекания, на ленточном транспортёре или технологических столах.
Тушки сортируют по упитанности и качеству обработки.

## Slide 29: Обработка субпродуктов
Обработка субпродуктов заключается в очистке, мойке, охлаждении и замораживании.
Обработка мышечных желудков производится, как механизировано на машине, так и вручную.
При обработке на раздельных машинах желудок разрезается, выворачивается, промывается и подаётся в следующую машину.
Желудок попадает в машину для снятия жира и очистки. Пройдя через машину, желудки попадают в шнек. Шнеком подаются на стол машины снятия кутикулы. В шнеке желудки дополнительно промываются и частично охлаждаются. На столе с желудков валиками сдирается кутикула.

## Slide 30: Кутикулу удаляют вручную
При обработке мышечных желудков вручную их разрезают специальным ножом, выворачивают, промывают от содержимого проточной водопроводной водой. С желудков сухопутной птицы кутикулу сдирают вручную или на машине, рабочим органом в которой являются два ребристых вала, вращающихся навстречу друг другу. С желудков водоплавающей птицы кутикулу срезают.
Охлаждают желудки также как сердце и печень, т.е. вначале транспортируют на стол доработки, где проверяют качество обработки, упаковывают в пакеты или лотки, взвешивают и отправляют в холодильник на охлаждение или замораживание.

## Slide 31: Сбор и обработка жира
При сборе жира-сырца вручную это делают непосредственно на конвейере потрошения перед отделением желудка от тушки.
С брюшной полости тушек птицы, направляемых на переработку, жир снимают на конвейере потрошения или во время разделки тушек.
Отделённый во время обработки тушек и мышечных желудков внутренний жир-сырец тщательно промывают водой, выдерживают для стекания воды в течение 15-20 мин, раскладывают в ёмкость слоем не более 5 см и направляют на охлаждение при температуре минус 2- плюс 2ºС.

## Slide 32: Упаковка
Тушки птицы выпускают индивидуально упакованными в пакеты из полимерной плёнки с нанесённой на пакет маркировкой.
Перед вкладыванием в пакет тушку формуют: кожу шеи заправляют под крыло, прикрывая место разреза, голень сгибают в коленном суставе и прижимают к груди, крылья прижимают к бокам. Рабочее место для упаковки оборудуют устройством для вкладывания тушек в пакеты, приспособлением для наложения липкой ленты или клипсы на горловину пакета. При упаковке тушек птицы на полуавтоматах, тушку формуют и укладывают в подложку, с которой толкатель заталкивает её в пакет, горловина пакета заклеивается липкой лентой или скрепляется клипсой.

## Slide 33: Замораживание мяса птицы, субпродуктов
Мясо птицы и субпродукты замораживают в морозильных камерах при температуре не выше минус 25ºС и скорости движения воздуха не менее 1,0 м/с.
Продолжительность замораживания в камерах с принудительной циркуляцией воздуха при температуре не выше минус 25ºС; ч:
куры, цыплята, цыплята-бройлеры 20-23
цесарки, цесарята, утята, утки 20-30
индейки, индюшата, гуси, гусята 38-41
перепела, перепелята 10-12
субпродукты 10-12
Температура замороженного мяса птицы минус 12ºС в толще грудной мышцы.

## Slide 34: Сбор и обработка перо-пухового сырья
Технологический процесс обработки перо-пухового сырья водоплавающей птицы и пера сухопутной птицы осуществляют в следующей последовательности: сбор оперения – механическое обезвоживание – сушка – охлаждение - упаковка.
Собранное перо-пуховое сырьё поступает в сепаратор, который представляет собой сетчатый барабан, при перемещении по которому от перо-водяной пульпы отделяется свободная влага. Из сепаратора перо-пуховое сырьё попадает в центрифугу для механического обезвоживания.
Степень обезвоживания контролируют визуально. На ощупь оно не должно быть мокрым. Влажность пера перед высушиванием не должна превышать 50%.
Влажность пера на выходе из сушилки должна быть в пределах 14-17%.

## Slide 35: Сбор технических отходов
К техническим отходам относится: кровь, кишечник, яичник с яйцеводами и несформировавшимися яйцами, трахея, пищевод, зоб, семенники, лёгкие, зачистки от прижизненных пороков и дефекты технологической обработки тушек, ветеринарный брак, кутикула, селезёнка, почки, железистый желудок, ноги, и голова, перо-пуховое сырьё (кроме сырья от водоплавающей птицы).
На каждом рабочем месте, устанавливают накопители для сбора технических отходов. На рабочих местах, расположенных над гидрожелобом, технические отходы сбрасываются непосредственно в гидрожелоб.
С каждого рабочего места собранные отходы транспортируются в цех утилизации отходов, где их перерабатывают на корма.
По гидрожелобу отходы транспортируются на сепаратор для отделения воды, а затем в цех утилизации.

## Slide 36: Хранение (условия и особенности технологии хранения продукции)
Охлаждённое мясо птицы и субпродукты хранят в камерах при температуре воздуха 0- 2ºС и относительной влажности воздуха 80-85%, не более пяти суток со дня выработки.
Замороженное мясо птицы и субпродукты хранят в камерах при температуре воздуха минус 18ºС и относительной влажности воздуха 85-95%. Срок хранения указан на упаковке.

## Slide 37: Технологический контроль и метрологическое обеспечение технологического процесса производства и хранения продукции
Перед началом работы техническая служба предприятия должна проверить состояние оборудования и инструмента.
При оглушении птицы электрическим током необходимо постоянно контролировать напряжение тока и не менее двух раз в смену эффективность оглушения.
При автоматическом убое перед началом смены проверяют заточку ножа и постоянно качество убоя.
Во время шпарки контролируют температуру в ванной по приборам.
Качество ощипки определяют визуально. В случае необходимости регулируют положение рядов машины. Постоянно проверяют температуру и регулируют количество подаваемой в машину для ощипки горячей воды.
На машине отрезания ног перед началом смены проверяют заточку ножа и постоянно качество реза по суставу ноги.

## Slide 38
При потрошении следят за полным извлечением внутренностей.
Тушки должны быть промыты.
Качество обработки и мойки субпродуктов и жира определяют визуально.
При охлаждении мяса и субпродуктов в воздухе контролируют по приборам температуру в камерах охлаждения, при других способах охлаждения температуру воды и воздуха.
При замораживании и хранении мяса, субпродуктов необходимо следить за температурой воздуха в холодильных камерах.
На всех стадиях производства мяса птицы осуществляют контроль за соблюдением технологических режимов по системе ХАСП.