## Slide 1: КУРС ЛЕКЦИЙ по учебной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах»
1
    Раздел 1 Основные сведения о переходных процессах в ЭЭС
ЛЕКЦИЯ № 1 Общие вопросы динамики ЭЭС
Учебные вопросы лекции:
1. Состав и функции ЭЭС
2. Режимы работы ЭЭС

## Slide 2
2
Электроэнергетическая система (энергосистема) – это объединение электростанций, связанных между собой и потребителями электрической энергии высоковольтными ЛЭП и распределительными линиями.
Электрическую часть энергосистемы называют электрической системой.

## Slide 3: Электрическая система представляет собой совокупность взаимодействующих элементов, которые можно разбить на две группы:
3
силовые элементы:
вырабатывающие (например, генераторы, с их первичными двигателями),
преобразующие (трансформаторы, выпрямители, инверторы),
передающие и распределяющие (линии передач, сети)
потребляющие (нагрузки) электрическую энергию;
элементы управления:
регулирующие и изменяющие состояние системы (регуляторы возбуждения синхронных машин, регуляторы частоты, реле, выключатели и т. п.).

## Slide 4: Режимы работы электроэнергетических систем
4
Режим - состояние системы, которое характеризуется показателями, количественно определяющими ее работу. К параметрами режима относятся значения мощности, напряжения, тока, углов сдвига векторов э. д. с., напряжений, токов, частоты и т. д.

## Slide 5: Характеристика состояния электроэнергетической системы
5
Состояние ЭЭС характеризуется параметрами системы и параметрами её режима
Параметры системы - это показатели количественно определяющие физические свойства системы. (значения полных, активных и реактивных сопротивлений элементов, коэффициентов трансформации, постоянных времени, и т д.)

## Slide 6: Электрическая энергия (базовые понятия)
6
Энергия – это мера движения. С количественной точки зрения величина энергии (W) определяется произведением обобщённой силы на обобщённую координату, причём неважно что рассматривать в качестве обобщённой силы, а что рассматривать в качестве обобщённой координаты. При количественном определении величины электрической энергии такими координатами могут являться – ток (i), напряжение (u) и время (t).

## Slide 7: Электрическая энергия (количественные соотношения)
7
Электрическая энергия может быть определена как:

## Slide 8
8
Электрическая энергия (электрическая работа и мощность)
В источнике э.д.с. под действием электро-магнитных сил происходит разделение зарядов. Работа, которая совершается сторонними силами в источнике при разделении заряда или, «выработанная» в источнике электроэнергия находится по формуле:
Так как: то
По закону сохранения энергии - мощность генератора определяется суммой мощностей потребителей и потерь:

## Slide 9
9
Электрическая энергия (активная и реактивная энергия)
Реактивная энергия – чисто расчётная величина, позволяющая определить коэффициент мощности, так как:
Активная энергия:
Реактивная энергия:

## Slide 10
10
Электрическая энергия (единицы измерения работы и мощности)
Единица измерения мощности:
С другой стороны:
Тогда:
1 ватт – есть мощность электрического тока в 1 ампер при напряжении в 1 вольт

## Slide 11
11
Линейность и нелинейность ЭЭС (взаимосвязь между параметрами режима и параметрами системы)
Ток в ветви сложной ЭЭС определяется параметрами режима (э. д. с. Еn ) и параметрами системы (проводимостями Y1k):
Если параметры (параметр) системы в той или иной мере зависит от режима, то такая система будет нелинейной.

## Slide 12
12
Нелинейность, обусловленная характером соотношений между параметрами режима электроэнергетиченской системы.
Мощность Р, связанная квадратичной зависимостью с напряжением U и синусоидальной - с углом расхождения векторов напряжений по концам передачи δ,
будет нелинейной функцией этих величин:
Р = U2/R; Р = (U1U2/Х) sinδ
где Р, Х - параметры системы.

## Slide 13: Режимы работы электрической системы разделяются на установившиеся и переходные
13
Внутри этих групп различают:
нормальные установившиеся - длительные режимы, применительно к которым определяются технико-экономические характеристики ЭЭС;
нормальные переходные - режимы, во время которых система переходит от одного рабочего состояния к другому;
аварийные - установившиеся и переходные режимы, для которых определяются технические характеристики устройств, предназначенных для ликвидации аварии, и выясняются условия дальнейшей работы системы;
послеаварийные установившиеся - режимы, которые характеризуются изменением нормальной схемы системы.

## Slide 14: В нормальном рабочем состоянии, или в нормальном режиме, система должна надежно обеспечить потребителя электрической энергией нормированного качества. При этом желательно, чтобы режим системы был неизменным. Однако такого полностью «установившегося режима» реально существовать не может. Нагрузка в системе колеблется: непрерывно происходят «малые изменения» числа подключенных потребителей - их мощности и состава, т.е. нагрузка «дышит».
14
Нормальный установившийся режим, как одна из форм переходного режима

## Slide 15
15
Нормальный установившийся режим, как одна из форм переходного режима
«малые изменения» числа подключенных потребителей - их мощности и состава

## Slide 16: Кроме малых отклонений параметров режима, реже, но также довольно часто, происходят более крупные «большие изменения», связанные с вариациями значений вырабатываемых и потребляемых мощностей и конфигурации системы - включением и отключением генераторов линий передач, трансформаторов, мощных подстанций (узлов нагрузки). Такие изменения - переходы от одного режима к другому во время нормальной работы системы - называются нормальными переходными режимами
16
Нормальный переходный режим работы ЭЭС

## Slide 17
17
Нормальный переходный режим работы ЭЭС
Отключение линии электропередачи,
питающей подстанцию от генератора

## Slide 18
18
Нормальный переходный режим работы ЭЭС
Включение мощного генератора Г2 и набор им нагрузки

## Slide 19: Электрическая система может подвергаться аварийным воздействиям
19
Переходный аварийный режим в системе

## Slide 20
20
нарушением режима системы – перегрузками отдельных элементов и их автоматическим отключением, делением системы на части - «развалом системы»;
разрушением отдельных элементов системы. Например, из-за внешних воздействий (ветер, гололед) могут разрушиться опоры электропередачи. Из-за внутренних воздействий, обусловленных возросшими токами при коротком замыкании, могут разрушиться генераторы, трансформаторы, реакторы и подстанции.
Аварии могут быть вызваны

## Slide 21
21
Переходный режим системы сопровождается множеством различных процессов

## Slide 22: Статическая устойчивость электроэнергетической системы
22
При нормальной работе системы всегда имеются малые возмущающие воздействия, например изменения нагрузки. Следовательно, происходят непрерывно и соответствующие действия регулирующих устройств.
Эти малые возмущения не должны вызывать нарушения устойчивости режима, не допуская прогрессивно возрастающего изменения параметров режима. Система должна быть устойчива при малых возмущениях, или обладать статической устойчивостью.

## Slide 23: Динамическая устойчивость электроэнергетической системы
23
Нормальные переходные процессы возникают и при больших возмущениях в виде резких и существенных изменений режима системы. При этом появляются такие значительные отклонения параметров режима от их исходного состояния, что учет наиболее существенных нелинейных зависимостей становится в большинстве случаев обязательным. По отношению к большим возмущениям вводится понятие динамической устойчивости системы.

## Slide 24: Результирующая устойчивость электроэнергетической системы
24
Если после большого возмущения синхронная работа системы сначала нарушается, а затем после некоторого, допустимого по условиям эксплуатации асинхронного хода восстанавливается, то считается, что система обладает результирующей устойчивостью. Этот вид устойчивости иногда считают разновидностью динамической устойчивости, различая синхронную динамическую устойчивость и динамическую устойчивость (результирующую).

## Slide 25: Переходная устойчивость электроэнергетической системы
25
Иногда в зарубежной литературе различают переходную устойчивость (Transient Stability), определяемую при рассмотрении процесса на интервале нескольких секунд, и динамическую устойчивость (Dynamic Stability), связанную с процессами, происходящими на протяжении нескольких минут.
В этом случае требуется учет динамических характеристик паровых котлов, атомных реакторов, напорных трубопроводов гидростанций, динамических характеристик релейной защиты и устройств регулирования частоты и мощности.