## Slide 1
Электробезопасность
2

## Slide 2
Электробезопасность
4

## Slide 3
Электробезопасность
о \J KJ
Структура мирового производства электрической энергии по видам первичной энергии
24.7%
6116 млрд. кВт-ч
Уголь н торф I ' Природным гат П Нефть
20,1% 5.8%
18930 млрд. кВт ч
Атомная энергия I мдрожсргия
■ нвиэ
5

## Slide 4
Электробезопасность
Опасности, порождаемые электричеством, могут реализовываться в трех разновидностях:
• Поражения людей
• Возникновения пожаров
• Создание чрезвычайных ситуаций для населения в регионах при авариях и катастрофах на объектах электроэнергетики
6

## Slide 5
Электробезопасность
• Электробезопасность - это система
организационных и технических
мероприятий и средств, обеспечивающих
защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
• Электроустановками - называют те
установки, в которых производится, преобразуется, распределяется или потребляется электрическая энергия.
• Электроустановки разделяют по назначению (генерирующие, потребительские и преобразовательно-распределительные), роду тока (постоянного и переменного) и напряжению (до 1000 В и выше 1000 В).
8

## Slide 6
Напряжение 220 Вольт, присутствующее в бытовой электрической сети, безусловно является опасным, однако и более низкие напряжения могут представлять угрозу для человека. Дело в том, что поражающим фактором является электрический ток, который согласно закону Ома зависит, кроме всего прочего, от сопротивления (в данном случае - тела человека).
Сопротивление тела константой не является. Оно значительно снижается при повышенной влажности, алкогольном опьянении. На его значение оказывают психоэмоциональное состояние, усталость и т.п. Среднее значение сопротивления тела человека при проведении расчетов принимается за 1000 Ом, однако это достаточно условно.
Величина электрического тока более 10 мА (0,01 А), протекающего через тело человека представляет серьезную угрозу его здоровью и жизни. Время воздействия электрического тока тоже является величиной критичной. Физиологическое воздействие тока на организм проявляется судорожным бесконтрольным сокращением мышц, в том числе - сердечной.
10

## Slide 7
11

## Slide 8
мсА
фибриляция
паралич
остановка
покалывание
судороги
дыхания
желудочка
сердца
10000
ч
1000
1000
500
5000
График показывающий зависимость воздействия на организм человека
электрического тока (I мА) на протяжении времени (Т мс)
12

## Slide 9
Электробезопасность
13

## Slide 10
Электрические травмы
Электрические ожоги - наиболее распространенная травма (до 60-65 %). В зависимости от тяжести поражения они разделяются на четыре степени, начиная от покраснения кожи до обугливания тканей.
Металлизация кожи (у 10 % пострадавших) - проникновение в кожу мельчайших частиц металла вследствие разбрызгивания его при горении электрической дуги.
Электрические знаки (19-21 % от всех электротравм) - представляют собой пятна серо-желтого цвета на коже человека, возникающие при касании с токоведущими частями. Электрические знаки безболезненны и со временем исчезают бесследно.
Механические повреждения (редко) - следствие судорожных сокращений мышц под действием электрического тока. При этом возникают разрывы тканей, вывихи суставов, переломы костей или ушибы при падении с высоты.
Электроофтальмия (у 1-2 % пострадавших) - воспаление наружных оболочек глаза под действием ультрафиолетового излучения от электрической дуги. При этом возникает резь, слезоточение, частичное ослепление и светобоязнь. Болезнь обычно продолжается несколько дней.
Электрический удар - это возбуждение нервной системы и мышц организма электрическим током. Последствия электрического удара могут быть самыми различными: от легкого испуга до наступления клинической смерти. Электрические удары вызывают до 85 % смертельных поражений от электрического тока.
14

## Slide 11
Основные правила электробезопасности
ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
соблюдай осторожность рядом
ЕСЛИ ТЫ УВИДЕЛ ТАКИЕ ЗНАКИ -
С ЭНЕРГООБЪЕКТАМИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ!
БУДЬ ОСТОРОЖЕН,
БЕРЕГИ СВОЮ ЖИЗНЬ!
НЕ ПОДХОДИ К ОБЪЕКТУ БЛИЖЕ 10 МЕТРОВ
ВЛЕЗАЙ
а на опоры воздушных линии, крыши домов А и строений, где по близости проходят * электрические провода
ВЫСОКОЕ
СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИЕ
КИДАЙ
опасно для
НАПРЯЖЕНИЕ
на провода проволоку и другие предметы не играй под линиями электропередачи
жизни
ОТКРЫВАЙ
дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций
СТОЙ!
НЕ ВЛЕЗАЙ
опасно ДЛЯ
ЛЕНЭНЕРГО
убьет
БЕЗОПАСНАЯ
ЖИЗНИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ПРИБЛИЖАЙСЯ
к электроустановкам и оборванным проводам ближе 8 метров
КАБЕЛЬ
ЕСЛИ ТЫ ОБНАРУЖИЛ ПРОВИСШИИ ИЛИ ОБОРВАННЫЙ ПРОВОД, УПАВШИИ НА ЗЕМЛЮ
ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ПОВРЕЖДЕННЫЕ ОПОРЫ, НЕМЕДЛЕННО
. СООБЩИ ОБ ЭТОМ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» (812) 494-31-71
ПОД
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СЛУЖБЫ
напряжением
ленэнерго
ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
15

## Slide 12
Основные правила электробезопасности
Не приближайтесь к оборванному проводу
Но пытайтесь самостоятельно подключить провод к электросети
Немедленно сообщите об обрыве
112
Спокойно назовите адрес места аварии и контактный телефон
Дождитесь приезда опсративно’выездной бригады энергетиков
ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
при обрыве электрического провода
18

## Slide 13
Основные правила электробезопасности
Корпус заземлен
Корпус без заземления
Напряжение прикосновения
Напряжение прикосновения
не более 40 В, 50 Гц
220 В. 50 Гц
Ток через тело
Ток через тело
человека 0,0008 А
человека 0,22 А
4 Ом —
19

## Slide 14
Основные правила электробезопасности
Цепь | Электрическое сопротивление, кОм, при напряжении в сети, В |  | 
 | 127 | 220 | Бол .220
От ладони к тыльной части кисти руки | 2,5 | 0,8 | 0,65
От ладони к ногам | 3,4 | 1.6 | 1
От ладони одной руки к ладони другой руки | 3,4 | 1,6 | 1
От плеча к ноге | 2,8 | 1.2 | 0,8
20

## Slide 15
Группы допуска по электробезопасности
В России в соответствии с ПТЭЭП (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителя) и ПТБ для персонала, обслуживающего (работающего) электроустановки, установлено 5 квалификационных групп по электробезопасности:
• - I квалификационная группа присваивается не электротехническому производственному персоналу: операторам ПК, обслуживающему электропечи и т. п.
• -II квалификационная группа присваивается квалификационной комиссией неэлектротехническому персоналу, обслуживающему установки и оборудование с электроприводом, электросварщики (без права подключения), термисты установок ТВЧ, машинисты грузоподъемных машин, передвижные машины и механизмы с электроприводом, работающим с ручными электрическими машинами и другими переносными электроприемниками и т. д.
• - III квалификационная группа присваивается только электротехническому персоналу. Эта группа дает право единоличного обслуживания, осмотра, подключения и отключения электроустановок от сети напряжения до 1000 В. Присваивается только по достижении 18-летнего возраста.
• - IV квалификационная группа присваивается только лицам электротехнического персонала. Лица с квалификационной группой не ниже IV имеют право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В. Для инженера по охране труда необходим стаж работы на производстве (не важно на какой должности) не менее 3 лет.
• -V квалификационная группа присваивается лицам, ответственным за электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установках напряжением выше 1000 В. Для инженера по охране труда для получения данной группы необходим стаж работы не менее 5 лет.
Лица с V квалификационной группой имеют право отдавать распоряжения и руководить работами в электроустановках напряжением как до 1000 В, так и выше.
21

## Slide 16
Мероприятия по обеспечению электробезопасности
Электробезопасность - это сложная система, которая имеет свою структуру, категории, разряды и группы, подтвержденными различными нормативами и гостами. Само понятие больше используется на производстве (в зависимости от его специфики), но его отдельные нормативы успешно используются в повседневном быту.
Основные мероприятия, которые включаются в комплекс, можно разделить на несколько категорий:
• правовые;
• социально-экономические;
• санитарно-гигиенические;
• организационно-технические;
• лечебно-профилактические (реабилитационные).
В зависимости от конкретной ситуации на производстве могут применяться как все указанные методы, так и определенная их часть.
22

## Slide 17
Способы обеспечения электробезопасности
• защитное электрическое заземление;
• защитное электрическое зануление;
• защитное быстродействующее отключение;
• организационные меры
23

## Slide 18
Основные правила электробезопасности
Однофазное прикосновение к сети Двухфазное прикосновение к сети
В установках с глухо заземлённой нейтралью (U до 1 КВ) В Установках с глухо за-гемлёнгтой нейтралью (U до 1 КВ)
в установках с глухозаземленной нейтралью (U до 1 кВ)
у-1 L,
1НПГУЧ—С=1 - - La
I | у у ———f—--ттзг-f^ L3
R^, Rn - сопротивление обуви и пола
Ro - сопротивление заземления нейтрали трансформатора
24