## Slide 1: ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

## Slide 2
1. Под тепловыми процессами и тепловой обработкой понимают нагревание и охлаждение сырья, продуктов, вспомогательных материалов и средств. Можно выделить несколько простых, но широко распространенных на практике тепловых процессов:
адиабатный - происходящий без теплообмена с окружающей средой;
изохорный - происходящий при постоянном объеме;
изобарный - происходящий при постоянном давлении;
изотермический - происходящий при постоянной температуре;
изоэнтропийный - при постоянной энтропии;
изоэнтальпийный - при постоянной энтальпии;
политропный - при постоянной теплоемкости.
Теплообмен представляет собой перенос энергии в форме теплоты, происходящей между телами, температура которых различна, т.е. теплообменом называется самопроизвольный необратимый процесс переноса теплоты в пространстве с неоднородным температурным полем.
Теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твердую стенку называется теплопередачей.
Теплоноситель - движущая среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса теплоты.
Температурное поле - это совокупность значений температур во всех точках пространства в данный момент времени. Если в температурном поле температура является постоянной, поле наз. стационарным, если не постоянным, то нестационарным.
ОХЛАЖДЕНИЕ - процесс понижения температуры материалов путем отвода от них теплоты. Для охлаждения газов, паров и жидкостей до 15-20 оС в пищевой технологии используют воду и воздух. Для охлаждения продуктов до низких температур используют низкотемпературные хладагенты - холодильные рассолы, фреоны, аммиак, диоксид серы, жидкий азот.

## Slide 3
Охлаждение водой осуществляется в теплообменниках, в которых теплоносители разделены стенкой, либо обмениваются теплотой при смешивании. Например, газы охлаждают разбрызгиванием в них воды. Для охлаждения применяется обычная вода с температурой 15-20 оС либо артезианская температурой 8-12 оС. Часто для охлаждения используют оборотную воду, охлажденную за счёт её испарения в градирнях.
Охлаждение льдом применяется для охлаждения ряда продуктов, например, мороженого, до температуры, близкой к нулю. Лёд нагревается до 0оС и плавится, отнимая теплоту от охлаждаемого продукта.
Охлаждение воздухом проводится естественном и искусственном способами:
А) При естественном охлаждении горячий продукт охлаждается за счёт потери теплоты в окружающее пространство. Наиболее эффективно естественное охлаждение в зимнее время при низкой температуре воздуха.
Б) Искусственное охлаждение воздухом применяется для охлаждения воды в градирнях, в которых охлаждаемая вода стекает сверху вниз навстречу подаваемому снизу воздуху. При этом охлаждение воздуха происходит не только за счёт теплообмена, но в значительной степени за счёт испарения части жидкости.
НАГРЕВАНИЕ - процесс повышения температуры материалов путем подвода к ним теплоты. Широко распространёнными методами нагревания в пищевой технологии являются:
- Нагревание горячей водой применяется для нагревания и пастеризации пищевых продуктов при температурах ниже 100оС. Для нагревания до температур выше 100оС применяют воду, находящуюся под избыточным давлением. Она имеет высокую теплоёмкость, некоррозиеактивна. Обычно обогрев ведут через разделяющую теплоноситель и продукт стенку аппарата. При нагревании горячей водой или другими жидкими теплоносителями, например, маслом или другими органическими теплоносителями, часто применяются циркуляционный способ обогрева.
- По этому способу горячая вода циркулирует между нагревателем и теплообменником, в котором он отдаёт теплоту. Циркуляция может быть естественной или принудительной. Естественная циркуляция происходит за счёт разности плотностей горячего и холодного теплоносителей.

## Slide 4
Для обогрева теплиц при выращивании огурцов, томатов и др. овощей используется горячая вода, отходящая от заводских теплоиспользующих установок.
- Обогрев с помощью обогревательных бань представляющих собой аппараты с рубашками. Рубашки нагреваются топочными газами, с помощью электрообогрева или насыщенным водяным паром высокого давления, подаваемым в змеевик.
Из высококипящих органических жидкостей для создания высоких температур применяют минеральные масла (до 250-300оС), тетрахлордифенил (до 300оС), глицерин, кремнийорганические соединения и др.
- Нагревание насыщенным водяным паром получило широкое распространение. При этом применяют два способа:
- Нагревание «глухим» насыщенным паром;
- Нагревание «острым» насыщенным паром.
При нагревании «глухим» насыщенным паром теплота от конденсирующегося насыщенного водяного пара к нагреваемому теплоносителю передаётся через разделяющую стенку. Греющий «глухой» пар конденсируется и выводится из парового пространства теплообменника в виде конденсата. При этом температура конденсата принимается равной температуре насыщенного водяного пара.
3 - Нагревание топочными газами, образующимися при сжигании топлива в специальных печах, например, для обогрева сушилок.
4 - Нагревание электрическим током осуществляется в электрических печах сопротивления прямого и косвенного действия.
В печах прямого действия тело нагревается при прохождении через него электрического тока. Нагревание ТВЧ основано на том, что при воздействии на диэлектрик переменного электрического тока молекулы диэлектрика приходят в колебательные движения, при этом часть энергии затрачивается на преодоление трения между молекулами диэлектрика и превращается в теплоту, нагревая тело.

## Slide 5
Достоинством диэлектрического нагревания являются:
непосредственные выделения теплоты в нагреваемом теле;
равномерный быстрый нагрев всей массы материала до требуемой температуры;
простота регулирования процесса.
В печах косвенного действия теплота выделяется при прохождении электрического тока по нагревательным элементам. Выделяющаяся при этом теплота передаётся материалу тепловым излучением, теплопроводностью и конвекцией.
Для нагревания пищевых продуктов применяется два типа электронагрева: прямой и косвенный.
При прямом нагреве нагреваемый продукт включается последовательно непосредственно в электрическую цепь. Односторонность температурного поля является важным преимуществом электроконтактного метода. Для предотвращения нежелательных явлений электролиза используется переменный ток промышленной частоты. Электроконтактной нагрев используется для размораживания полуфабрикатов, для нагрева водно-мучных смесей и выпечки бескорновых изделий.
Для обработки плодов, ягод и овощей перед прессованием применяется электроплазмолиз. Процесс осуществляется в установках, в которых в зазор между вращающимися валками-электродами пропускают продукт. При этом с помощью тока разрушаются клетки продукта, что улучшает выделение сока прессовании.
На винодельческих предприятиях используют электропастеризационные установки косвенного нагрева. Жидкость, находящаяся в аппарате или прокачиваемая через него, получает теплоту нагревательных элементов. Регулирование температуры производится автоматически. Широкое применение в хлебопекарной и кондитерской промышленности получили печи с электрообогревом, установочная мощность которых достигает 150 кВт.

## Slide 6
КОНДЕНСАЦИЯ - это процесс сжижения пара или газа, он широко применяется в технике пищевой промышленности для различных целей: создания разряжения в выпарных аппаратах, использования теплоты конденсации для нагревания жидкостей (в ТА с паровым обогревом).
Конденсацию можно проводить при отводе теплоты от конденсируемых веществ с помощью охлаждающего теплоносителя, отделенного стенкой. Можно при непосредственном смешивании конденсируемых паров с охлаждающим теплоносителем - водой. В первом случае наблюдается поверхностная конденсация, во втором - конденсация смешения.
При конденсации паров на поверхности нагрева образуются отдельные капли или сплошная пленка конденсата, течение которой происходит в зависимости от аппарата (вертикальный, горизонтальный). Пленка составляет основное термическое сопротивление для теплового потока. Поэтому интенсивность теплоотдачи зависит от толщины и режима течения пленки конденсата.
Испарение - физический процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное (пар). Процесс испарения является обратным процессу конденсации (переход из парообразного состояния в жидкое).
Процесс испарения зависит от интенсивности теплового движения молекул: чем быстрее движутся молекулы, тем быстрее происходит испарение. Кроме того, немаловажными факторами, влияющими на процесс испарения, являются скорость внешней (по отношению к веществу) диффузии, а также свойств самого вещества. Проще говоря, при ветре испарение происходит гораздо быстрее. Что же касается свойств вещества, то, к примеру, спирт испаряется гораздо быстрее воды.
Рассмотрим данный процесс на молекулярном уровне: молекулы, обладающие достаточной энергией (скоростью) для преодоления притяжения соседних молекул, вырываются за границы вещества (жидкости). При этом жидкость теряет часть своей энергии (остывает). Например, горячий чай: мы дуем на поверхность жидкости, чтобы остудить его, при этом, мы ускоряем процесс испарения.

## Slide 7
Наиболее эффективно испарение жидкостей происходит при кипении. Испарение в пищевой технологии используется для охлаждения и опреснения воды, концентрирования растворов (н-р сахарных). Соответственно используются аппараты: испарители, опреснители, выпарные аппараты.
Кипение — процесс парообразования внутри жидкости (переход вещества из жидкого в газообразное состояние). Поскольку при кипении изменяется удельный объём вещества, то кипение — это фазовый переход первого рода. Обычно кипение более интенсивно, чем испарение.
Температуракипения, точка кипения - температура, при которой происходит кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Температура кипения соответствует температуре насыщенного пара над плоской поверхностью кипящей жидкости, так как сама жидкость всегда несколько перегрета относительно температуры кипения. С ростом давления температура кипения увеличивается.
При кипении процесс переноса тепла складывается из отдачи тепла жидкости стенкой и передачи тепла внутренней поверхности газового пузыря в виде теплоты испарения. При этом преодолевается термическое сопротивление тонкого пограничного слоя на границе «пузырек газа - жидкость». При медленном кипении в жидкости (а точнее, как правило на стенках или на дне сосуда) появляются пузырьки, наполненные паром. Образование пузырьков пара зависит от количества подводимой теплоты, от шероховатости и смачиваемой поверхности. В процессе образования газовых пузырьков, интенсивность процесса возрастает до некоторого предела, равного разности температур между стенкой аппарата и жидкостью, т.е. растет количество тепла, передаваемого жидкости с единицы поверхности в единицу времени. Начинается перемешивание среды, что приводит к росту коэффициента теплоотдачи. Этот процесс и область его существования называется ядерным кипением (пузырчатым).
За счёт интенсивного испарения жидкости внутрь пузырьков, они растут, всплывают, и пар высвобождается в паровую фазу над жидкостью. При этом сама жидкость находится в слегка перегретом состоянии, т. е. температура в толще жидкости превышает номинальную температуру кипения.

## Slide 8
В обычных условиях эта разница невелика (порядка одного градуса), но факт перегретости можно легко заметить, бросив что-либо в такую воду и наблюдая её резкое вскипание. В лабораторных условиях тщательно очищенные жидкости можно перегреть на десятки градусов.
Возможность перегрева жидкости объясняется тем, что для создания первичного пузырька минимального размера, который уже дальше может расти сам по себе, требуется затратить некоторую энергию (определяемую поверхностным натяжением жидкости). Пока это не достигнуто, мельчайшие пузырьки будут возникать и снова схлопываться под действием сил поверхностного натяжения, и кипения не будет.
При дальнейшем увеличении температуры интенсивность теплового потока возрастает на столько, что пузырьки превращаются в сплошную прослойку газа между стенкой и жидкостью, т.е. если температура дна сосуда значительно превышает температуру кипения жидкости, то скорость образования пузырей на дне становится столь большой, что они объединяются вместе, образуя сплошную паровую прослойку между дном сосуда и непосредственно самой жидкостью. В этом режиме плёночного кипения тепловой поток от нагревателя к жидкости резко падает (паровая плёнка проводит тепло хуже, чем конвекция в жидкости),т.е термическое сопротивление резко возрастает, а коэффициент теплоотдачи резко падает. Это ведет к ухудшению процесса теплоотдачи. и в результате скорость выкипания уменьшается. Режим плёночного кипения можно наблюдать на примере капли воды на раскалённой плите.
На процесс образования пузырьков можно влиять с помощью давления, звуковых волн, ионизации. В частности, именно на принципе вскипания микрообъёмов жидкости от ионизации при прохождении заряженных частиц работает пузырьковая камера.
Замораживание - искусственное охлаждение до температуры ниже температуры окружающей среды (+4оС до -40оС).
Замораживание применяется в следующих случаях:
замораживание пищевых продуктов с целью обеспечения продолжительного хранения их питательной ценности;
замораживание смесей с целью получения специфических пищевых продуктов (мороженого, замороженных кремов и др.)

## Slide 9
замораживание пищевых продуктов как подготовительный технологической операции при их сублимационной сушке (лиофилизация);
замораживание жидких продуктов с целью их концентрации, т.е. осуществление процесса криоконцентрациии фруктовых и овощных соков, виноградного и пивного сусла, уксуса, вина, кофе, получения питьевой воды из морской воды и др.;
замораживание воды для получения льда.
Замораживание пищевых продуктов в воздушной среде - старый и наиболее распространённый метод, так как воздух является естественной охлаждающей средой. При этом плохие теплофизические свойства воздуха компенсируются высокими рабочими скоростями воздушного потока.
Замораживание в псевдоожиженном слое являются одним из перспективных промышленных методов замораживания пищевых продуктов россыпью. При замораживании указанным методом продукты, подверженные холодильной обработке, образуют «кипящий» слой при определённой скорости и давлении восходящего воздушного потока. Высокая эффективность аппаратов, основанных на таком принципе работы, обусловлена, прежде всего коэффициентом теплоотдачи материала - от 75 до 186 Вт/(м2К). В аппаратах, работающих полностью на принципе псевдоожижений (флюидизации), воздушный поток пронизывает целиком слой продукта, а также играет роль воздушной подушки для передвижения продукта по камере. Основные преимущества флюизального замораживания: высокая интенсивность и непрерывность технологического процесса и высокое качество замороженного продукта.
Замораживание в жидких хладоносителях и криогенных жидкостях более эффективно, чем замораживание в воздушной среде, так как коэффициент теплоотдачи из продукта в жидкую среду значительно интенсивнее. В качестве хладоносителя чаще всего используются водные растворы различных солей (NaCl, CaCl2 и др.), в которые после их охлаждения до определённой температуры погружают продукты, предназначенные для замораживания.

## Slide 10
В аппаратах для замораживания в криогенной жидкости применяют азот и воздух, имеющие низкую нормальную температуру кипения (-195 и -192оС). Промышленное замораживание пищевых продуктов в жидком азоте началась в 60-х годах ХХ века. Для этих целей используется чистый азот, полученный в качестве отхода на предприятиях, вырабатывающих сжиженный кислород.
Замораживание в жидком азоте проводили методом погружения. Так достигалось сверхбыстрое замораживание, но появились внутренние напряжения и трещины в продуктах, да и с энергетической стороны этот метод невыгоден, так как используется охлаждающий эффект испарения азота. На данном этапе имеются морозильные аппараты, сложной конструкции и больших объёмов, где процесс замораживания идёт поэтапно, при движении продукта по решётчатому конвейеру - производится обдув продукта жидким азотом (до -20оС внутри продукта). Процесс происходит быстро, но очень дорогой в 3-4 дороже, чем замораживание в воздушной среде, большой расход азота от 0,8 до 2 кг/кг.
Замораживание в криогенных (фреонных) морозильных аппаратах.
К криогенным морозильным аппаратам относят к аппаратам, работающие на сжиженном воздухе, а также на фреоне.
Фреон многократно циркулирует в системе. Замораживание в жидком фреоне в 1,5-2 раза дороже замораживания в воздухоструйных морозильных аппаратах и следовательно в два раза дешевле замораживания в жидком азоте.
В случае применения аммиака его давление не превышает 1,2-1,4 МПа. Стоимость аммиака относительно невысока. По отношению к чёрным металлам аммиак нейтрален, в присутствии влаги активно действует на медь и её сплавы, которые нельзя применять в аммиачных машинах. Однако аммиак имеет два существенных недостатка. Он взрывоопасен и оказывает вредное влияние на здоровье человека. Поэтому при эксплуатации аммиачных машин следует соблюдать правила охраны труда.
Фреон - 12 (-29,8оС) и фреон - 22 (-40,8оС) - холодильные агенты, которые безвредны, не имеют запаха и невзрывоопасны. Фреон - 12 является одним из основных холодильных агентов для крупных, средних и малых холодильных установок с поршневыми компрессорами. Однако при температуре свыше 400оС он разлагается с образованием вредных соединений. Поэтому применение открытого пламени в помещении с фреоновой холодильной установкой нежелательно. Фреон - 12 весьма текуч и проникает через

## Slide 11
малейшие неплотности в соединениях, и даже поры металла. Фреон - 22 имеет те же свойства, но установки работающие на нём значительно компактней.
Эффективность замораживания зависит от формы и размеров продукта. Они влияют на продолжительность, которая обуславливает качество замораживания. Чем быстрее происходит замораживание, тем больше сохраняются первоначальные свойства и выше качество размороженного продукта.
2. Цель интенсификации тепловых процессов заключается в повышении эффективности работы аппаратов и снижении расхода ими тепловой энергии. Задачи интенсификации предусматривают экономию энергии путем оптимизации технологически процессов, а именно интенсификация теплообмена связана с коэффициентом теплоотдачи и термическим сопротивлением стенки.
Основным способами повышения коэффициента теплоотдачи являются:
Правильный выбор теплового аппарата.
Обеспечение турбулентного режима движения теплообменных сред в аппарате (применяют турбулизирующие вставки, перемешивающие устройства).
Замена свободной конвекции на принудительную.
Своевременный и полный отвод конденсата из паровых пространств, а также несконденсированных паров.
Оптимизация формы и размеров продукта, подвергаемых тепловой обработке.
Снижение термического сопротивления стенок аппарата за счет удаления накипи и пригара продукта.