## Slide 2
Наука о процессах и аппаратах представляет собой развитую научную дисциплину и является основой каждой отрасли технологии пищевых производств. Технология - наука о практическом применении законов физики, химии, биологии и других базисных наук для проведения технологических процессов. Условно технология подразделяется на механическую и химическую. Механическая технология изучает такие процессы, при которых изменяются только физические свойства или форма перерабатываемых материалов. Химическая технология изучает процессы, при которых материалы подвергаются химическим превращениям под воздействием различных видов энергии. Содержание курса "Процессы и аппараты пищевых производств" состоит из четырех основных групп процессов: гидродинамические, механические, тепловые и массообменные. Гидродинамические - процессы, основой которых является движение в жидких и газообразных системах (перемешивание, фильтрация, осаждение). Механические - процессы, основой которых является механическое воз- действие на материалы (измельчение, смешение, сортирование, прессование). Тепловые - процессы, основой которых является изменение теплового состояния сред, участвующих в процессе (нагревание и охлаждение, выпаривание, конденсация). Массообменные - процессы, основой которых является массообмен между фазами (абсорбция и адсорбция, экстракция, сушка, кристаллизация, перегонка). Совокупность взаимодействующих тел называется системой. Изменение состояния какой-либо системы, ее беспрерывное движение и развитие, происходящее в природе, лаборатории, обществе, именуется процессом.
В курсе "Процессы и аппараты пищевых производств" рассматриваются не только процессы, но и аппараты, в которых протекают эти процессы. Под словом аппарат понимается любое устройство, в котором протекает технологический процесс. По организационно-технологическому признаку процессы пищевой технологии делятся на:
1 непрерывный процесс - все стадии процесса протекают одновременно в различных аппаратах или различных частях одного аппарата;
2 периодический процесс - все стадии процесса протекают в одном аппарате, но в разное время;
3 комбинированный процесс - отдельные стадии процесса сочетают в себе либо непрерывный, либо периодический процессы.

## Slide 3
Предпочтение отдают непрерывным процессам, потому что они обладают рядом преимуществ - отсутствуют затраты времени на загрузку и выгрузку материалов; возможность более полной механизации; большая компактность оборудования (что сокращает капитальные и эксплуатационные расходы); более полное использование тепла (за счет отсутствия остановок во время работы).
Законы сохранения массы и энергии
При расчетах аппаратов определяют массовые потоки перерабатываемого материала, количество необходимой энергии, площадь тепломассообмена или размеры аппарата. На основании закона сохранения массы, количество исходного вещества ДОЛЖНО быть равно количеству получившегося вещества с учетом потерь. Материальный баланс необходим для определения выхода готового продукта на единицу затраченного сырья.
Тепловой баланс. На основании закона сохранения энергии, количество введенной энергии ДОЛЖНО быть равно количеству выделившейся энергии с учетом потерь. Из теплового баланса находят расход водяного пара, воды, а также расходы других теплоносителей.
Законы фазового равновесия
Направление изменения в состоянии системы при внешнем воздействии является одним из важнейших вопросов, исследование которого опирается на два положения термодинамики: принцип Ле-Шателье и правило фаз Гиббса. Принцип Ле-Шателье гласит: Если на систему, находящуюся в равновесии воздействует какая-то сила извне, то в системе происходят изменения, приводящие ее в новое состояние равновесия и направление действия этих сил при этом изменении противоположно к внешним силам.
Фаза - определенное количество вещества, физически однородное во всей массе. Система может состоять из одной или нескольких фаз. Компонент - чистые химические соединения, из которых состоят фазы и которые могут переходить из одной фазы в другую. Состояние системы определяется совокупностью ее интенсивных свойств - параметров, в качестве которых приняты давление, температура, концентрация, удельный объем.

## Slide 4
Число независимых параметров, которое может быть выбрано произвольно и определяет значение остальных параметров, носит название числа степеней свободы.
Законы масштабного перехода и моделирования
Существуют три метода исследования процессов:
1 Экспериментальный - отличается достоверностью получаемых результатов, но относительно дорогостоящий.
2 Аналитический - основан на анализе дифференциальных уравнений. Отличается дешевизной, но недостаточно точен.
3 Синтетический - основан на законах масштабного перехода и моделирования, в основе которых лежит теория подобия. По этому методу эксперименты проводятся на лабораторных моделях, в результате чего составляется математическое описание данного процесса в виде критериального уравнения. Далее это уравнение анализируется для всех подобных аппаратов и процессов, протекающих в этих аппаратах. Подобными называются такие процессы, которые протекают в геометрически подобных аппаратах, имеют равные численные значения критериев в сходственных точках и имеют одинаковые граничные условия. Геометрическое подобие аппаратов заключается в том, что соотношение всех сходственных размеров сравниваемых аппаратов является величиной постоянной.
Временное подобие заключается в том, что отношение между интервалами времени завершения аналогичных стадий процесса сохраняется постоянным.
Подобие физических величин предполагает, для двух любых сходственных точек натуры и модели, размещенных подобно в пространстве и времени, отношения физических свойств являются величинами постоянными.
Подобие граничных условий заключается в том, что отношение всех значений величин, характеризующих эти условия, для сходственных точек в сходственные моменты времени сохраняется постоянным. Подобие начальных условий означает, что в начальный момент, когда начинается изучение процесса, соблюдается подобие полей физических величин, характеризующих процесс. Теория подобия основывается на трех теоремах: Первая отвечает на вопрос: что нужно измерить в ходе эксперимента?

## Slide 5
Ответ - измерять нужно те величины или параметры, которые входят в критерии подобия. Вторая отвечает на вопрос: в каком виде необходимо представить результаты эксперимента на модели? Ответ - их необходимо представить в виде критериальных уравнений. Третья отвечает на вопрос: на какие аппараты можно распространить полученные экспериментально критериальные уравнения? Ответ - полученные уравнения можно распространить на геометрически пропорциональные аппараты, в которых соблюдены условия равенства критериев в сходственных точках и граничные условия. Теория подобия позволяет совместить плюсы качества экспериментальных и аналитических методов исследования, при этом выгод от данного исследования получаем больше, а материальных затрат меньше.
Принципы расчета процессов и аппаратов пищевых производств.
Расчет машин и аппаратов предусматривает определение массовых потоков перерабатываемых материалов, а также количеств необходимой энергии, оптимальной площади тепломассообменной поверхности (объема) аппарата или продолжительности процесса, основных размеров машин и аппаратов.
Анализ кинетических закономерностей позволяет оценить условия процесса и определить оптимальные, соответствующие минимальным размерам машин и аппаратов.
Анализ процессов и расчет машин и аппаратов проводят в следующем порядке: составляют материальный и энергетический балансы процесса; исходя из статики, определяют направление течения процесса и условия равновесия; вычисляют движущую силу; на основании кинетики определяют скорость процесса. По данным о скорости процесса и величине движущей силы при найденном оптимальном режиме процесса определяют основной размер аппарата - рабочий объем или рабочую площадь поверхности. По основному размеру определяют все остальные размеры аппарата.

## Slide 6
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Механические процессы делятся на: сортирование, просеивание, перемешивание, очистка, измельчение, прессование, формование, дозирование, панирование, фарширование, шпигование, рыхление.
К механическим способам обработки относятся способы, в основе которых механическое воздействие на продукт. Механические способы обработки могут вызвать в продуктах достаточно глубокие химические изменения. Так, при очистке и измельчении повреждаются клетки растительной ткани продуктов, облегчается контакт их содержимого с кислородом воздуха и ускоряются ферментативные процессы, которые приводят к потемнению картофеля, грибов, яблок, окислению витаминов. При промывании удаляются не только загрязнения, но и часть растворимых питательных веществ.
Измельчение
Измельчение (дробление) - это процесс разделения твердого тела на части с целью увеличения его поверхности и интенсификации технологических процессов. Дробление осуществляют с помощью удара, раздавливания, раскалывания, истирания, разрыва, изгиба. Различают крупное, среднее, мелкое, тонкое и сверхтонкое измельчение, которое характеризуется линейной степенью измельчения.
Общие требования, предъявляемые к дробилкам:
• легкость и быстрота процесса;
• обеспечение однородности кусков;
• минимальное пылеобразование;
• компактность установки;
• минимальные энергетические затраты;
• легкость обслуживания и соблюдение техники безопасности при этом.

## Slide 7
Обработка материалов давлением
Различают следующие виды обработки давлением:
• отжатие - отделение жидкости от твердого тела;
• формование, или штампование — придание пластическим телам определенной формы;
• прессование - связывание частиц в более крупные агрегаты. Отжатие заключается в предварительном дроблении клеточной
ткани с целью разрушения протоплазмы оболочек, а затем в отделении уже выделенной жидкости. Применяется в производстве соков, растительных масел, творога и др. Выделенная жидкость должна пройти по капиллярам отжимаемой массы.
Формование. Формованию подвергают пластические тела. Этот процесс используется в кондитерском, макаронном производстве, а также при производстве сыра. Течение пластических тел не подчиняется закону Ньютона, а описывает уравнением Бингама. Из этого уравнения следует, что для обеспечения течения пластических тел к ним следует приложить усилие, равно пределу текучести, чтобы преодолеть сопротивления структуры.
Прессование. Прессование осуществляется в матрицах специальных форм с помощью пуансона. Этот процесс применяется в производстве сыра, таблеток лекарственных препаратов, сахара-рафинада, в кондитерском производстве и др.
Разделение твердых зернистых материалов
При разделении смеси зернистого материала различают:
• сортировку - разделение по качеству (по плотности, по форме);
• калибровку (классификацию) - разделение по величине на фракции;
• просеивание (грохочение) - отделение от примесей с целью очистки.

## Slide 8
Сортирование, или классификация - это процесс разделения смесей различных сыпучих продуктов на фракции одинакового качества и степени зрелости, различающиеся размерами и физическими свойствами.
Калибрование - разделение различных продуктов на фракции с одинаковыми размерами по форме и массе.
Сепарирование - процесс разделения сыпучих продуктов на фракции, различающиеся физическими и геометрическими размерами; при этом для разделения используют следующие признаки: плотность частиц, линейные размеры, аэродинамические и ферромагнитные свойства, состояние поверхности и др.
Очистка - процесс отделения посторонних примесей из исходного сыпучего продукта. ля разделения сыпучих пищевых продуктов используются сепараторы. Различают простые и сложные сепараторы.
Простыми (элементарными) - называют сепараторы, в которых исходная смесь разделяется по одному из признаков на две фракции (сито, триер, и т. п.).
Сложные - представляют собой соединение нескольких простых сепараторов в одной машине. В них сепарируют зерновые смеси на три и более фракции по нескольким признакам. К сложным сепараторам относят: воздушно-ситовые сепараторы; ситовые сепараторы, имеющие два и более сит; рассевы; ситовеечные машины; пневмосортировальные столы, дающие три и более фракции и т. п.
В соответствии с технологическим назначением и областью применения сепарирующие машины делят:
- на машины для разделения смесей по ширине, толщине и форме поперечного сечения частиц - ситовые сепараторы;
- машины для разделения смесей по длине частиц - триеры цилиндрические и дисковые;
- машины для разделения смесей по аэродинамическим свойствам - воздушные сепараторы;
- машины для разделения смесей по ширине, толщине и аэродинамическим свойствам - воздушно-ситовые сепараторы;
- машины для разделения смесей по гравитационным свойствам (индивидуальной массе, плотности) - камнеотборники и пневмосортировальные столы;

## Slide 9
- машины для разделения смесей по упругости и коэффициенту ударного трения -отражательные столы, падди-машины;
- машины для разделения смесей по фрикционным свойствам - фрикционные сепараторы, горки;
- машины для разделения смесей по разности магнитных свойств компонентов -магнитные и электромагнитные сепараторы;
- машины для разделения смесей по различию цветов компонентов (коэффициенту отражения светового потока) - оптические и фотоэлектронные сепараторы;
- машины для разделения смесей по электрическим свойствам (по диэлектрической проницаемости) - электростатические и коронные сепараторы.
Калибровка - разделение продукта на группы с приблизительно одинаковыми размерами и массой, сортировка - на группы приблизительно одинакового качества.