## Slide 1: Тепловая обработка молока

## Slide 2
Тепловая обработка - одна из основных и необходимых технологических операций переработки молока, проводимых с целью обеззараживания. Эффективность тепловой обработки связана с термоустойчивостью молока, обусловливаемой его белковым, солевым составом и кислотностью, которые, в свою очередь, зависят от времени года, периода лактации, физического состояния и породы животных, режимов и рациона кормления и др.
При тепловой обработке молоко и молочные продукты претерпевают сложные изменения биохимических и физико-химических свойств, а также видоизменения составных частей молока.
Цель тепловой обработки:
снижение общего количества микроорганизмов и уничтожение патогенных форм;
инактивация (разрушение) ферментов молока для повышения стойкости при длительном хранении;
обеспечение специфических вкуса, запаха, цвета и консистенции;
создание благоприятных температурных условий для проведения заквашивания, выпаривания, хранения, а также процессов механической обработки и др.
Тепловая обработка молока представляет собой комбинацию режимов воздействия температуры (нагрева или охлаждения) и продолжительности выдержки при этой температуре.
В молочной отрасли тепловая обработка проводится при температуре до 100 и свыше 100 °С. При нагревании до 100 °С в молоке погибают только вегетативные формы, а при температуре более 100 °С - вегетативные и споровые формы.
Основными процессами тепловой обработки молока являются пастеризация и стерилизация. Кроме того, при тепловой обработке молоко подвергают охлаждению, подогреву (нагреву), термовакуумной обработке.
Нагревание (подогрев) не играет основной роли, а чаще всего выполняет вспомогательную (подготовительную) функцию в процессе переработки молока. Подогрев молока применяют перед сепарированием, гомогенизацией, а также в производстве различных молочных продуктов

## Slide 3
Пастеризация молока
Основная цель пастеризации - уничтожение вегетативных форм микроорганизмов, находящихся в молоке (возбудителей кишечных заболеваний, бруцеллеза, туберкулеза, ящура и др.), сохраняя при этом его биологическую, питательную ценность и качество.
Эффективность действия пастеризации зависит от двух основных параметров: температуры, до которой нагревают молоко, и выдержки его при данной температуре. В зависимости от этого различают пастеризацию молока с выдержкой и без выдержки.
Продолжительность выдержки и температура пастеризации связаны между собой зависимостью, при которой продолжительность выдержки уменьшается с повышением температуры пастеризации.
Пастеризуемое молоко должно быть предварительно очищено на фильтрах или сепараторах-молокоочистителях и иметь кислотность не более 21 0Т, так как при большей кислотности белки молока при нагревании свертываются и их часть осаждается на теплопередающей поверхности аппаратов, образуя слой пригара. В молоке с высокой начальной бактериальной обсемененностью и после пастеризации остается большое количество микроорганизмов. Обсемененность молока перед пастеризацией должна быть не более 10 клеток в 1 см .
Наличие пены в молоке также отрицательно влияет на эффективность пастеризации.
В молочной отрасли применяют следующие виды пастеризации:
длительную пастеризацию при температуре 74-78 °С с выдержкой 30 мин, при температуре 90-99 °С с выдержкой от 2-15 мин до 5ч;
кратковременную пастеризацию при температуре 80, 85-87 или 90-95 °С без выдержки;
высокотемпературную пастеризацию при температуре 105-107 оС без выдержки.
Для длительной пастеризации используют емкости периодического действия, а для кратковременной и моментальной пастеризации — пластинчатые, трубчатые и другие пастеризационные аппараты.

## Slide 4
Стерилизация молока
Тепловую обработку молока при температуре более 100 °С с последующей его выдержкой при этой температуре называют стерилизацией.
Зависимость температуры стерилизации и продолжительности ее воздействия имеет тот же характер, что и при пастеризации. При стерилизации молока уничтожаются как вегетативные, так и споровые формы микроорганизмов. Кроме этого стерилизованные продукты приобретают определенную стойкость при хранении. Недостатком стерилизованного молока является то, что его пищевая и биологическая ценность ниже, чем пастеризованного, в результате влияния высокой температуры, особенно при продолжительном воздействии.
Стерилизацию применяют при производстве питьевого молока, сливок и сгущенных стерилизованных молочных консервов.
Термоустойчивость применяемого сырья по алкогольной пробе должна быть не ниже III группы. С целью повышения термоустойчивости молока допускается применять соли-стабилизаторы: калий лимоннокислый одноводный; калий фосфорнокислый двузамещенный; калий фосфорнокислый двузамещен- ный пищевой; натрий лимоннокислый 5,5-водный; натрий фосфорнокислый дву- замещенный и другие, разрешенные к применению.
В молочной отрасли применяют два вида стерилизации:
длительную в таре при температуре 103-125 °С и выдержке 15-20 мин в аппаратах периодического, полунепрерывного и непрерывного действия;
кратковременную в потоке при температуре 135-150 °С с выдержкой 24 с и асептическим розливом в пакеты.
Стерилизация молока в таре бывает одно- и двухступенчатая. При одноступенчатой стерилизации очищенное, нормализованное по жиру и подогретое до 70-75 °С молоко гомогенизируют и разливают в стеклянные бутылки с металлическими крышками и прокладками из кронен-корки, а затем стерилизуют при температуре 11 0-120 °С в аппаратах периодического действия (автоклавах) с выдержкой при этой температуре в течение 15-25 мин.

## Slide 5
Двухступенчатый способ обработки предусматривает стерилизацию молока дважды: предварительно перед розливом и окончательно после розлива. Предварительная стерилизация молока осуществляется в потоке при температуре до 135±2°С и выдержке 20с. После этого молоко охлаждают до 35-40 °С, резервируют и разливают в бутылки и стерилизуют в аппаратах непрерывного действия (гидростатических стерилизаторах) при температуре 115-120 °С с выдержкой 15-20 мин.
Стерилизованное молоко после двухступенчатой обработки более стойкое, чем после одноступенчатой. Однако оно имеет повышенную вязкость и пониженное содержание витаминов, чем молоко после одноступенчатой стерилизации.
Стерилизация молока в потоке осуществляется путем нагрева его в аппаратах с последующим розливом молока в асептических условиях в стерильную тару (пакеты из полимерного материала).
Пищевая ценность молока после стерилизации в потоке (кратковременной) выше, чем после стерилизации в таре (длительной).
При соблюдении режимов стерилизации молоко после обработки имеет привкус кипячения и ореховый оттенок вкуса, обусловленный образованием сульфгидрильных групп, которые являются антиокислителями и препятствуют окислению и прогорканию молочного жира. Цвет молока белый или слегка кремовый. По консистенции стерилизованное молоко представляет собой однородную жидкость без наличия хлопьев белка. Допускается незначительный отстой сливок, который растворяется при встряхивании.
Термовакуумная обработка молока
Основная цель этой обработки - удаление из молока и молочных продуктов посторонних, не свойственных им запахов и привкусов. Физическая сущность ее заключается в том, что молоко, нагретое до определенной температуры, поступает в вакуумную камеру установки, в которой поддерживается давление ниже, чем давление, соответствующее температуре вскипания продукта. Температура продукта, поступающего в вакуумную камеру, обычно на 1 -2 °С выше, чем температура его вскипания, соответствующая лению в вакуумной камере.

## Slide 6
За счет разности температуры в вакуумной камере установки продукт вскипает и из него удаляется часть влаги вместе с посторонними запахами.
Термовакуумную обработку применяют в основном при производстве питьевого молока, сливок, молочных консервов. Для проведения термовакуумной обработки применяют вакуум-деаэраторы и вакуум-дезодорационные установки.