## Slide 1: Розлив, фасование и упаковывание молока и молочных продуктов

## Slide 2
Розлив, фасование и упаковывание — заключительные технологические процессы переработки молока. Основной их задачей являются сохранение качества, обеспечение санитарной безопасности и современного товарного вида готовых молочных продуктов, упакованных в удобную для потребителя, а также хранения и транспортирования тару.
Все молочные продукты по своим физико-механическим свойствам можно разделить на три основные группы:
жидкие (питьевое молоко и сливки, кисломолочные продукты, напитки и др.),
вязкие и вязкопластичные (кисломолочные продукты, творог и творожные изделия, сгущенные продукты и др.) и
сыпучие (сухие молочные продукты). Процессы розлива, фасования и упаковывания определяются физико-механическими свойствами продукта, а также видом используемой тары.
При проведении этих процессов продукт последовательно дозируют в тару и упаковывают. На розлив, фасование и упаковывание поступают технологически обработанные и доведенные до готовности к употреблению охлажденные молочные продукты и подготовленная тара. При выработке кисломолочных продуктов термостатным способом розлив осуществляется перед направлением их в термостатную камеру.
Молочные продукты дозируют в основном объемным способом. Жидкие молочные продукты дозируют в обычных и асептических условиях (продукт в стерильных условиях разливается в пакеты, которые формуются и стерилизуются внутри машины). Это обеспечивает целостность и стерильность всей замкнутой системы.
Упаковывание молочных продуктов заключается в последовательном выполнении операций по обработке тары и упаковочного материала до и после дозирования в них продукта. Молочные продукты упаковывают в два вида тары: потребительскую и транспортную.
Тара может быть изготовлена непосредственно перед дозированием продукта (формирование бумажных пакетов, штампование полимерных коробочек, стаканчиков и др.) или быть готовой (стеклянные бутылки и банки, металлические банки, полимерные стаканчики).

## Slide 3
Для изготовления тары применяют полимерные материалы, стекло, металл, фольгу, пергамент, бумагу, картон и др. В полимерную тару упаковывают практически все виды молочных продуктов, в стеклянную - жидкие молочные продукты, в металлическую - вязкие, вязкопластичные и преимущественно сгущенные молочные консервы. В пергамент, фольгу, бумагу упаковывают творог, творожные изделия и масло. Упаковочные материалы и тара для молока и молочных продуктов должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА-ПИТЬЕВОГО
Молочные товары относятся к роду потребительских товаров, классу продовольственных товаров, подклассу животного происхождения.
Однородная группа молочных товаров животного происхождения подразделяется на 4 подгруппы: цельномолочная продукция, масло коровье, сыры, молочные консервы.
Каждая подгруппа подразделяется на следующие виды:
цельномолочная - молоко и сливки питьевые; жидкие кисломолочные (кефир, ряженка, варенец, йогурт, простокваша и т.п.), кисломолочные с высоким содержанием жира (сметана) и белка (творог и творожные изделия);
масло коровье - топленое и сливочное;
сыры - твердые, полутвердые, мягкие, рассольные и плавленые;
молочные консервы - сгущенные и сухие молочные продукты.
Каждый вид молочных продуктов подразделяется на разновидности и
наименования, их мы будем рассматривать отдельно в последующих лекциях в вопросах классификация конкретного продукта.

## Slide 4
Классификация и ассортимент молока питьевого
Молоко питьевое классифицируют в соответствии с ГОСТ 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические требования». Этот ГОСТ распространяется на упакованное в потребительскую тару после термообработки или термообработанное в потребительской таре питьевое молоко, изготовляемое из коровьего молока, предназначенное для непосредственного употребления в пищу, и не распространяется на молоко питьевое, обогащенное микро- и макроэлементами, пробиотическими культурами и пребиотическими веществами.
Согласно требованиям ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. Технические условия» молоко питьевое подразделяют в зависимости:
- от молочного сырья на питьевое молоко:
из натурального молока;
из нормализованного молока;
из восстановленного молока (из концентрированного сгущенного или
сухого)
из рекомбинированного молока (из отдельных частей молока);
из их смесей.
от массовой доли жира (кроме «из натурального молока»), на:
обезжиренное;
нежирное;
маложирное;
классическое;
жирное;
высокожирное.

## Slide 5
от термической обработки, на
пастеризованное;
стерилизованное;
УВТ - обработанное; (ультравысокотемпературно-обработанное)
УВТ - обработанное стерилизованное.
Ассортимент молока очень разнообразен. Кроме вышеназванных признаков при формирование ассортимента питьевого молока используют также значение массовой доли жира, вид упаковки молока и массу упаковки.
Вышеизложенная классификация является новейшей разработкой. Срок введения нового ГОСТа - июль 2004 г.
Ранее молоко питьевое вырабатывали согласно требованиям ГОСТ 1327779 «Молоко коровье пастеризованное. Технические условия» следующих видов:
Нормализованное - молоко, содержание жира в котором доведено до определенной нормы - 2,5 и 3,2%.
Восстановленное / рекомбинированное - молоко с массовой долей жира 2,5 и 3,2%, выработанное полностью или частично из сухого коровьего молока распылительной сушки, сгущенного молока без сахара, цельного и нежирного, из обезжиренного молока, из сливок, масла топленого.
Повышенной жирности - это молоко, доведенное сливками до массовой доли жира 6% и подвергнутое гомогенизации.
Топленое - молоко, массовой доли жира 6%, подвергнутое длительной термической обработке при высокой температуре.
Нежирное (обезжиренное) - молоко с массовой долей жира 0,05%.
Витаминизированное - цельное или нежирное пастеризованное молоко с добавлением витамина С.
Белковое - молоко с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ за счет добавления сухого обезжиренного молока.

## Slide 6
Молоко с наполнителями (кофе, какао) - пастеризованное молоко с добавлением кофе или какао.
Стерилизованное «Можайское» в бутылках массовой долей жира - 8,2%, вкус, запах и цвет аналогичен топленому молоку.
Стерилизованное в пакетах - молоко массовой долей жира 3,5% по вкусу, запаху и цвету аналогично пастеризованному. Срок хранения без доступа света при 20 оС - 10 дней.
Ионитное - молоко с пониженным содержанием кальция. В желудке ребенка оно сворачивается с образованием нежного, легко перевариваемого сгустка. Выпускаютбез добавления витамина, с добавлением витамина С и В1, сладкое (7-7,5% сахара), сладкое с витаминами. Срок хранения - 48 часов при 8 оС.
Виталакт-ДМ - детское молоко, которое по химическому составу приближено к материнскому молоку. Вырабатывают его из цельного высококачественного молока, обогащенного сывороточными белками, жирными полиненасыщенными кислотами, сложными сахарами, жиро- и водорастворимыми вита-
-5
минами, железом. Содержит 3,6: жира, плотность - 1,036 г/см . Срок хранения - 48 часов при 8 оС.
Технология производства молока
Пастеризованное молоко.
В качестве сырья для выработки пастеризованного коровьего молока применяют: молоко коровье не ниже II сорта согласно ГОСТ Р 52054-2003, молоко обезжиренное кислотностью до 19 оТ, сливки с массовой долей жира не более 30 % и кислотностью до 17 оТ, молоко цельное сухое высшего сорта распылительной сушки по ГОСТ 4495; сливки сухие высшего сорта распылительной сушки по ГОСТ 1349; молоко сгущенное обезжиренное по ТУ 49-206-72; пахту, полученную при производстве сладкосливочного масла, по ТУ 49-1178-85 и пахту сухую распылительной сушки по ТУ 49247-74; витамин С или его модификацию в виде аскор- бината натрия по ТУ 64-5-149-89 (для витаминизированного молока); какао- порошок по ГОСТ 108 и кофе натуральный по ГОСТ 6805 (для молока с наполнителями), сахар-песок и воду питьевую по ГОСТ 2874 (доля восстановления сухих молочных продуктов).

## Slide 7
Технологический процесс производства всех видов пастеризованного молока состоит из ряда последовательно выполняемых операций: прием и подготовка сырья, очистка, нормализация, составление смеси (для молока с добавками и наполнителями), пастеризация и охлаждение, витаминизация (при производстве витаминизированного молока), розлив, упаковывание, маркирование, хранение и транспортирование.
Прием и подготовка сырья. Каждую партию молока, предназначенную к приему перемешивают и отбирают из нее пробу для органолептической оценки и определения кислотности, плотности и содержания массовой доли жира. Молочное сырье очищают на сепараторах-молокоочистителях, фильтрах различной конструкции и другом оборудовании. Применяемые способы должны обеспечить очистку молока не ниже I группы по эталону. После очистки молоко охлаждают до температуры 4-6 оС и резервируют по сортам.
Нормализация. Молоко, отобранное по качеству и очищенное, нормализуют по массовой доле жира при выработке нормализованного пастеризованного молока и топленого молока. Для белкового молока его дополнительно нормализуют по массовой доле сухих обезжиренных веществ. В зависимости от производственной мощности и технической оснащенности предприятий молоко нормализуют в потоке или технологических емкостях различной вместимости.
Нормализацию по жиру проводят, смешивая заранее отмеренный объем цельного молока с обезжиренным, пахтой или их смесью, если жирность нормализованного молока меньше жирности цельного, и со сливками, если жирность нормализованного молока выше, чем цельного. Количество добавляемых при нормализации сливок или обезжиренного молока определяют из уравнений материального баланса.
Молоко нормализуют в потоке в сепараторах-нормализаторах либо путем сепарирования части цельного молока в сепараторах-сливкоотделителях для отбора сливок (если жирность нормализованного молока меньше, чем цельного) или обезжиренного молока (если жирность нормализованного молока больше, чем цельного).
Очистка. Нормализованное по жиру или сухим веществам молоко подогревают до температуры 40-45 оС, очищают на сепараторах- молокоочистителях.

## Slide 8
Гомогенизация. Очищенное молоко гомогенизируют при давлении 12,5 ± 2,5 МПа и температуре 60-65оС. Гомогенизацию нормализованного молока можно проводить раздельно. Для этого нормализованное молоко, подогретое до температуры 40-45 оС, сепарируют. Полученные сливки с массовой долей жира 16-20 % гомогенизируют на двухступенчатом гомогенизаторе при давлении в первой ступени 8-10 МПа и во второй - 2-2,5 МПа. Гомогенизированные сливки смешиваются в потоке с обезжиренным молоком, выходящим из сепаратора-сливкоотделителя, и направляются на пастеризацию. Сливки можно гомогенизировать также перед их смешиванием с обезжиренным молоком при составлении нормализованного молока.
Пастеризация. После гомогенизации нормализованное молоко пастеризуют. В зависимости от технической оснащенности предприятия эта операция может быть кратковременной при температуре 76 ± 2 °С с выдержкой 20 с, 85 ± 2 °С без выдержки либо 65 ± 2 °С с выдержкой 30 мин.
Режим пастеризации молока на предприятии выбирают в зависимости от имеющегося оборудования с учетом бактериальной обсемененности сырья и эффективности пастеризации. Во всех случаях принятый режим пастеризации должен обеспечить получение молока, удовлетворяющего микробиологическим показателям.
Охлаждение. Пастеризованное молоко охлаждают до 4 ± 2 °С на пластинчатых пастеризационно-охладительных установках и направляют на временное хранение не более 6 часов в промежуточную емкость.
Розлив, упаковка, маркирование, хранение и транспортирование. Охлажденное пастеризованное молоко направляют на розлив, упаковывание (укупоривание), маркирование, согласно требованиям ГОСТа, и хранение (не более 5 часов на предприятии). Хранение продукта на складах транспортных организаций не допускается.
Стерилизованное молоко. Стерилизованным называют молоко, подвергнутое тепловой обработке при температуре выше 100°С, а затем охлажденное. Производство стерилизованного молока осуществляется по одно- и двухступенчатой схемам. По первой схеме молоко стерилизуют один раз: до розлива или после него. Вторая схема предусматривает стерилизацию молока дважды: в потоке до розлива и в таре.
В настоящее время предприятия отрасли выпускают стерилизованное молоко с длительным сроком хранения. Продукт вырабатывают по высокотемпературной технологии из нормализованного молока, подвергнутого гомогенизации и одноступенчатой стерилизации в потоке с последующим охлаждением и упаковыванием в асептических условиях в пакеты из комбинированного материала на автомате «Тетра-Брик-Асептик» и др.