## Slide 1: Технология молока и молочных продуктов

## Slide 2
Составные части молока
1. Состав молока.
Молоко - продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него.
Молоко состоит из воды и сухого остатка, включающего жир, фосфатиды, стерины и другие азотистые вещества, белки, молочный сахар, минеральные соли, а также микроэлементы, газы, витамины, ферменты, гормоны.
Компоненты | Содержание, %
Вода | 87,5
Белки | 3,2
Жиры | 3,6
Углеводы | 4,8
Минеральные вещества | 0,9
Химический состав молока
Вода. В молоке содержится 85-89 % воды. Большая часть воды в молоке 83,5-84 % находится в свободном состоянии и может принимать участие в химических реакциях. Свободная вода не связана с составляющими компонентами молока и легко удаляется при его сгущении, сушке или замораживании. 3-,35 % воды находится в связанном состоянии (вода, удерживаемая молекулярными силами компонентов молока).

## Slide 3
Сухие вещества - это вещества, которые остаются в молоке после высушивания при 103-105 °С до постоянной массы. Массовая доля сухих веществ в молоке составляет 12-13 % и зависит от его состава. В наибольшей степени на количество сухих веществ в молоке влияет содержание жира. Массовую долю сухих веществ в молоке можно рассчитать по формуле: СВ=(4,9*Ж+Д)/4+0,5,
СВ - массовая доля сухого вещества, %; Ж - массовая доля жира в молоке, %; Д - плотность молока при 20 °С.
Массовая доля сухого обезжиренного остатка колеблется от 8 до 10%. В питательном отношении СОМО является самой ценной частью молока. Количество СОМО получают, вычитая из количества СВ процент жира.
Белки молока. Количество белков в молоке колеблется от 3,05 до 3,85% (в среднем 3,2%). В их состав входит около 80% казеина, около 20% сывороточных белков (12% альбумина, 8% глобулина).
Основа белковых молекул - аминокислоты, соединенные между собой пептидными связями. Известно более 20 аминокислот, 18 из них обнаружены в молочном белке, в том числе 8 незаменимых, т. е. не синтезируемых в организме человека. Большая часть из них (метионин, триптофан, изолейцин, фенилаланин)
в белке молока содержится в количестве, значительно превышающих их содержание в белках мяса, рыбы и растительных продуктов.
Казеин - основной белок молока по количеству и технологическому значению. Его содержание в молоке колеблется от 2,3 до 2,9%. Под действием кислот, солей и ферментов казеин свертывается (коагулирует) и выпадает в осадок. Коагуляцией казеина обусловлено свертывание молока под действием молочной кислоты, образующейся в результате молочнокислого брожения. При производстве сыров и творога казеин осаждают сычужным ферментом.
Сывороточные белки. Белки, которые остаются в сыворотке после осаждения казеина. Альбумин - находится в молоке в растворенном состоянии и выпадает в осадок при нагревании до 70 °С. Выпавший в осадок альбумин, денатурирует и вновь не растворяется. Для альбумина характерно большое содержание такой аминокислоты, как триптофан (около 7%), которую не содержит ни один белок.

## Slide 4
Глобулин - свертывается при нагревании до 72-75 °С в слабокислой среде. Как альбумин, так и глобулин - это белки плазмы крови. Они являются носителями иммунных свойств. Количество их увеличивается в молозиве.
Помимо указанных белковых веществ, в молоке содержится белок оболочек жировых шариков.
Молочный жир. В молоке жир находится в виде эмульсии или суспензии и имеет форму мелких шариков. Число и размер жировых шариков зависят от породы скота, периода лактации, корма и условий содержания. Диаметр жировых шариков колеблется от 0,5 до 10 мкм.
Содержание молочного жира в молоке колеблется от 2,8 до 5%.
По химическому составу молочный жир представляет собой сложный эфир глицерина и жирных кислот. Из молочного жира выделено до 20 жирных кислот (насыщенные: масляная, капроновая, каприловая, каприновая, лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, арахиновая; ненасыщенные: олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая, миристолеиновая и др.). Насыщенные жирные кислоты молочного жира определяют такие его свойства, как способность к плавлению, а следовательно, его консистенцию, вкус и запах. Температура плавления и отвердевания служат важными физическими характеристиками для молочного жира. Температурой плавления молочного жира считают температуру, при которой он переходит в жидкое состояние (28-36 °С). Температурой отвердевания считают температуру, при которой молочный жир отвердевает (18-23 °С).
В молочном жире растворены витамины А, Д, Е.
Кроме молочного жира в молоке находятся липиды (жиры и жироподобные вещества): фосфолипиды, стерины и каротин. Основной из фосфолипидов - лецитин - входит в состав оболочек жировых шариков. Фосфолипиды необходимы для построения костной и нервной тканей, а также мозгового вещества, поэтому они постоянно должны поступать в организм вместе с пищей.
В молочных продуктах фосфолипиды могут действовать либо как прооксиданты (ускорители окисления молочного жира), либо как антиоксиданты, препятствующие окислению.

## Slide 5
Стерины молока представлены в основном холестерином, выполняющим в организме жизненно важные функции, например обезвреживать ядовитые вещества крови - сапонины, которые способствуют растворению красных кровяных шариков.
Поступающий вместе с пищей холестерин расходуется в зависимости от потребности организма. Если обмен веществ в клетках нарушается из-за неправильного питания в течение ряда лет, то холестерин может стать причиной развития атеросклероза.
Каротин - жирорастворимый пигмент молока - обуславливает окраску молочного жира и молока. Содержание каротина и соответственно интенсивность окрашивания зависят от состава корма, времени года, породы животного.
Зимой и весной содержание каротина в молоке уменьшается из-за недостаточного его содержания в кормах. При хранении молока и масла на свету содержание его снижается.
Молочный сахар (лактоза). Содержание его в молоке составляет 4,5-5,0%. Он является главным источником питания молочнокислых бактерий, которые сбраживают молочный сахар до образования молочной кислоты. Молочная кислота отщепляет молочный сахар от казеина кальций, в результате чего последний выпадает в осадок. Этот процесс используется при производстве творога, простокваши, сметаны и др. продуктов.
Длительное нагревание молока при высокой температуре (100 °С и выше) приводит к изменению цвета, что обусловлено взаимодействием белков с молочным сахаром. Образуются меланоидиновые соединения. Молочный сахар менее сладкий, чем свекловичный.
Минеральные соли. В молоке содержатся около 0,6-0,8%: соли кальция, магния, калия, железа, милонной и фосфорной кислот.
Они имеют большое значение в питании организма. При недостатке или излишке их нарушается коллоидная система, что вызывает выпадение белков в осадок.

## Slide 6
Равновесие солевой системы молока в процессе его переработки может нарушиться из-за изменения температуры, рН молока. Самопроизвольное нарушение солевого равновесия молока под действием различных факторов вследствие нарушения технологического процесса может вызвать нежелательные реакции в молоке на различных стадиях переработки (например, коагуляция белков при стерилизации молока). Направленное нарушение солевого равновесия молока применяют при выработки творога, сыров и некоторых молочных продуктов.
Микроэлементы. В молоке содержатся в очень малых количествах. К ним относятся медь, марганец, йод, алюминий, хром, цинк, кобальт, мышьяк, титан, серебро, гелий и др. Несмотря на малое количество, роль микроэлементов в питании организма велика.
Микроэлементы характеризуют пищевую ценность молока, входят в состав заквасок при производстве кисломолочных продуктов. Однако содержание микроэлементов выше нормы может отрицательно сказаться на качестве молока. Некоторые микроэлементы могут быть катализаторами химических реакций, что может привести к образованию пороков качества сырья и готовых продуктов.
Витамины. В молоке содержаться все жизненно необходимые для нормальной жизнедеятельности живого организма, хотя и в небольших количествах. Различают жирорастворимые и водорастворимые витамины. Первые преобладают в молочном жире (в сливках, масле, пахте), вторые - в обезжиренном молоке и молочной сыворотке. К жирорастворимым витаминам относятся ретинол (витамин А), кальциферол (витамин Д), токоферол (витамин Е), филлохинон (витамин К). К водорастворимым витаминам относятся тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксин (витамин В6), пантотеновая кислота (витамин В3), цианкобаламин (витамин В12), ниацин (витамин РР), аскорбиновая кислота (витамин С), биотин (витамин Н).
Витамин В1. Стоек к нагреванию и сравнительно мало изменяется на воздухе. Он синтезируется с помощью молочнокислых бактерий. Поэтому его количество в молочнокислых продуктах больше, чем в молоке. Недостаток приводит к расстройству нервной системы и заболеванию полиневрит. Содержится в отрубях, злаковых, дрожжах.

## Slide 7
Витамин А. Образуется из каротина, находящегося в зеленых кормах, поэтому содержание его в молоке летом больше (0,01-0,05 мг%), чем зимой. В молоке витамин А находится в жире, окрашивая его в желтоватый цвет, отчего цвет сливочного масла, выработанного летом, более желтый, чем масла, изготовленного зимой. Каротин и витамин А легко разрушается кислородом воздуха, поэтому хранить и нагревать молоко следует в закрытой системе без доступа воздуха. Витамин А необходим для обеспечения зрения, роста, а также нормального состояния кожных и слизистых покровов. Суточная потребность человека в витамине А 1-2 мг.
Витамин В12 способствует образованию красных кровяных шариков. Его отсутствие приводит к малокровию. При нагревании этот витамин не разрушается.
Витамин РР входит в состав ферментов, которые принимают участие в окислительно-восстановительных процессах организма. Он устойчив к действию высокой температуры, кислорода и света.
Витамин С. Быстро разрушается под действием солнечного света, кислорода воздуха, тяжелых металлов, при долгом хранении молока. Витамин С улучшает всасывание железа, способствует инактивированию токсинов. При его недостатке человек заболевает цингой (выпадение зубов), появляется кровоточивость десен. Для профилактики и лечения рекомендуется ежедневно принимать до 1 г витамина С.
Витамин Д. Он предохраняет организм от заболевания рахитом. Большая потребность в этом витамине у детей. Он устойчив к нагреванию и действию кислорода воздуха, начинает разрушаться при 150 °С.
Витамин Е. Участвует в реакциях промежуточного обмена веществ.
Фолиевая кислота (водорастворимая). Её недостаточность ведет к заболеваниям, связанных с нарушением процессов всасывания в кишечнике.
Холин. Недостаток его вызывает заболевание печени.
Витамин Н участвует в обмене веществ.

## Slide 8
Ферменты молока. Они способствуют ускорению биологических процессов.
Под действием ферментов молекулы белков, жиров и углеводов расщепляются до простых веществ, выделяя энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности живого организма.
В молоке от здоровых животных, получающих хороший рацион, содержатся более 20 ферментов. Большая часть ферментов образуется в клетках молочной железы животного и попадает в молоко во время секреции, другая часть попадает в молоко из крови животного (нативная форма). Микроорганизмы молока в процессе своей жизнедеятельности также выделяют много ферментов (микробные ферменты), их насчитывают более 50.
Большинство ферментов (внутриклеточные) входят в состав клеток организмов. Внеклеточные переходят из клеток в кровь и различные жидкости, где и проявляют свои действия. К числу внеклеточных ферментов относится пепсин, трипсин, сычужный фермент.
Каждый из ферментов при определенных условиях ускоряет только один процесс. Ферменты чувствительны к действию высоких температур и при пастеризации молока разрушаются. При низких температурах ферменты теряют свою активность. Для активной деятельности ферментов наиболее благоприятной является температура 15-40 °С.
В молоке содержатся следующие ферменты: лактаза, амилаза, липаза, фосфотаза, пероксидаза, редуктаза.
Лактаза расщепляет молочный сахар на глюкозу и галактозу. Этот процесс является основополагающим при производстве кисломолочных продуктов и сыров. В молоке она образуется при размножении молочнокислых бактерий. Действие лактазы оптимально при температуре 40 °С.
Амилаза расщепляет полисахариды до мальтозы. В молоко она попадает из молочной железы. Действие амилазы оптимально при температуре 37 °С. Режим пастеризации молока приводит к инактивации амилазы.
Липаза расщепляет молочный жир до глицерина и жирных кислот. Этот фермент в молоке, образуется в результате жизнедеятельности гнилостных микроорганизмов и плесеней, развивающихся в молоке. Это может вызвать прогорклый вкус молока, масла и других молочных продуктов.

## Slide 9
В некоторых сырах созревающих при участии плесени или слизи, липаза обуславливает образование специфического вкуса и аромата. Действие липазы оптимально при температуре 37 °С.
Фосфотаза вызывает гидролиз сложных эфиров фосфорной кислоты. Наличие её в пастеризованном молоке свидетельствует о несоблюдении режима пастеризации (фосфотаза разрушается при 63 °С в течение 30 мин, при 72°С в течение 15 с и при 80°С без выдержки).
Пероксидаза участвует в окислительно-восстановительных реакциях, происходящих в организме. Температура инактивирования пероксидазы около 80 °С без выдержки.
Различные бактерии, особенно пептонизирующие, выделяют большое количество редуктазы. Редуктаза может обесцвечивать метиленовую синь. На этом свойстве основана редуктазная проба молока. По скорости обесцвечивания окрашенного метиленовым синим молока судят о степени загрязнения его микроорганизмами.
Гормоны. Это химические стимуляторы, регулирующие обмен веществ в организме. Содержание их в молоке не значительно. К наиболее значимым относятся пролактин (стимулирует развитие молочных желез, образование молока), окситоцин (стимулирует отделение молока), тиротоксин (йодсодержащий гормон щитовидной железы).
Газы. Газы попадают в молоко при соприкосновении его с воздухом в процессе получения и обработки. Их количество в 1 л молока составляет около 80 мг. От общего количества 50-70% приходиться на долю углекислого газа, около 10% на долю кислорода и до 30% азота.
Определять кислотность и плотность свежевыдоенного молока рекомендуется не ранее чем через 2 часа после выдаивания, так как структура молока должна стабилизироваться и часть газов улетучиться.
Из всех растворенных в молоке газов особенно нежелателен кислород, так как его наличие является причиной развития окислительных процессов в молоке. При повышенном содержании воздуха в молоке ухудшается отделение жира при сепарировании, уменьшается эффективность пастеризации и стойкость молока при хранении.

## Slide 10
Посторонние вещества, содержащиеся в молочном сырье. Посторонними являются вещества, отрицательно влияющие на биологическую ценность и технологические свойства молока. Посторонние вещества можно подразделить на химические, радиоактивные, биологические и механические.
Химические вещества: антибиотики, пестициды, тяжелые металлы, нитраты, моющие и дезинфицирующие средства, мочевина.
Антибиотики в молоке отрицательно влияют на здоровье человека, вызывая в некоторых случаях аллергические реакции. Они попадают в молоко вследствие лечения мастита и других заболеваний. В течение 2-5 сут после окончания лечения молоко нельзя использовать в пищу и в производстве молочных продуктов.
Антибиотики могут вносить в молоко производителями (фальсификация антибиотиками) для предотвращения его преждевременного скисания. Наличие антибиотиков в молоке приводит к несквашиванию молока при производстве кисломолочных продуктов и сыров, так как они подавляют действие микроорганизмов заквасочных культур.
Чтобы исключить вредное воздействие антибиотиков при производстве молочных продуктов, а также заквасок, подбирают устойчивые к воздействию различных антибиотиков штаммы молочнокислых микроорганизмов. На молочных предприятиях молочное сырье обязательно контролируют на наличие антибиотиков.
В молоко иногда могут попадать различные токсины растительного и микробного происхождения, способные вызвать пищевые отравления. Токсины растительного происхождения могут попасть в молоко при скармливании животным ядовитых растений.
Пестициды - это яды химического и биологического происхождения, используемые в сельском хозяйстве для защите культурных растений от сорняков, насекомых, болезний. Остатки этих ядовитых веществ попадают в молоко после поедания животными кормов, их содержащих.
Они представляют опасность для здоровья человека, поэтому в нашей стране установлен максимально допустимый уровень их содержания в пищевых продуктах.

## Slide 11
Моющие и дезинфицирующие средства в виде остатков могут попадать в молоко в результате плохого ополаскивания оборудования после мойки и дезинфекции. Эти вещества снижают способность молока к сычужному свертыванию и ингибирующее действуют на микрофлору заквасок.
Наибольшую опасность для человека, использующего в пищу молоко и молочные продукты, в которых имеются остатки моющих и дезинфицирующих средств представляют препараты, содержащие активный хлор и четырехзамещенные соединения аммония.
Источником поступления в молоко тяжелых металлов могут быть окружающая среда, корма, вода для питья животных или используемая для восстановления сухих молочных продуктов, техногенные факторы, катастрофы и т.д. К опасным токсичным элементам в соответствии с медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов относятся свинец, кадмий, мышьяк, ртуть. Для этих элементов СанПин установлены максимально допустимые уровни их содержания в молоке и молочных продуктах.
Радиоактивные вещества. Наибольший вред человеку могут нанести радионуклиды с длительным периодом полураспада: стронций-90 и цезий-137.
Молоко, загрязненное радионуклидами , перед употреблением в пищу или технологической переработкой необходимо очищать с помощью ионообменных смол. Из радиоактивно загрязненного молока можно вырабатывать сливочное и топленое масло, в которое переходит менее 1% радионуклидов от общего их количества в молоке.
Биологические вещества. Чаще всего это бактерии, плесени и дрожжи. Микроорганизмы могут попасть в молоко из окружающей среды, с рук обслуживающего персонала, посуды, кожи животного, подстилки, корма и т.д., на любом этапе технологического процесса при несоблюдении санитарно- гигиенических норм производства, при транспортировании и хранении молока.

## Slide 12
Условно микроорганизмы, встречающиеся в молоке и молочных продуктах, можно разделить на три групп: патогенные, вызывающие пороки молока, молочнокислые бактерии.
Микрофлора молока, вызывающая инфекционные заболевания, называется патогенной микрофлорой. Источником ее в молоке являются больные или переболевшие люди и животные, выделяющие болезнетворные микробы в окружающую среду. К патогенной микрофлоре относятся возбудители пищевых отравлений (сальмонеллы, палочки вида эшерихия Escherichia, патогенные стафилококки и стрептококки, возбудители ботулизма и т. д.), возбудители кишечных инфекционных болезней человека, возбудители зооантропонозов, возбудители мастита.
Чаще всего пищевые отравления микробного происхождения вызываются сальмонеллами. В молочных продуктах эти микроорганизмы длительно сохраняются (до 34 мес в твороге) и размножаются. Патогенные стафилококки и стрептококки вызывают гнойно-воспалительные процессы и пищевые токсикозы.
Пищевые отравления могут быть вызваны кишечными палочками рода эшерихия. Они являются постоянными обитателями кишечника человека и животных и при определенных условиях приобретают патогенные свойства. Кишечные палочки, вызывающие пищевые отравления, обнаруживаются в молоке и молочных продуктах, поэтому во время технологического процесса сырье и готовый продукт контролируют на наличие бактерий группы кишечной палочки.
К микроорганизмам, вызывающим появление пороков относятся: гнилостные бактерии, маслянокислые бактерии, энтерококки, термоустойчивые молочнокислые палочки и бактериофаги.
В результате жизнедеятельности маслянокислых бактерий происходит маслянокислое брожение лактозы до образования масляной, а также в небольших количествах уксусной, муравьиной и пропионовой кислот. Кроме того
выделяется много углекислого газа и водорода. Маслянокислые бактерии плохо развиваются в молоке, но при созревании сыров создаются благоприятные условия для их развития, что приводит к позднему вспучиванию сыров. Это проявляется рваной текстурой сыра, прогорклым и сладковатым вкусом. В связи с этим молоко, предназначенное для производства сыров, проверяют на наличие маслянокислях бактерий.

## Slide 13
Энтерококки выделяют фермент, сходный по действию с сычужным ферментом, что приводит к прогорканию молока и его преждевременному свертыванию.
Бактериофаги вызывают лизис бактерий. При наличии фагов молочнокислое брожение замедляется либо прекращается совсем. Бактериофаги развиваются при 8-46 °С, выдерживают нагревание при температуре 75 °С в течение 15 с, хорошо переносят замораживание и длительное хранение при низких температурах. Для того чтобы избежать попадания бактериофагов, закваски получают в асептических условиях, используют питательные среды, тормозящие действие бактериофагов, поддерживают на высоком уровне санитарно-гигиенические условия производства процесса не только заквасок, но и всего технологического процесса.
К биологически посторонним веществам молока относятся также соматические клетки, на 90% состоящие из лейкоцитов. Соматические клетки являются потенциальным источником таких ферментов, как каталаза, пероксидаза, липаза, которые могут вызвать гидролиз и окисление компонентов молока при первичной обработке и хранению
Механические вещества: пыль, навоз, грязь, частицы белка, особенно в молоке с повышенной кислотностью и т. д. В основном молоко загрязняется пылевыми частицами и комбикормами. Присутствие их в молоке не желательно, так как кроме грязи молоко дополнительно обсеменяется микроорганизмами, что приводит к его порче и невозможной переработки в молочные продукты.