## Slide 1: ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД (Лекция 2)

## Slide 2
Фрукты и ягоды как объекты сушки отличаются от овощей более длительным циклом высушивания, что объясняется следующими факторами:
высоким содержанием сахаров и наличием в сырье аминокислот, что затрудняет применение высоких температур
сушильного агента во избежание сахароаминых реакций и карамелизации сахаров;
наличием во многих видах плодового сырья пектиновых веществ, обладающих способностью связывать и удерживать влагу;
наличием тонкой, прочной, малорастяжимой кожицы, которая защищает поверхность от испарения.
Содержащиеся в сырье белки и пектиновые вещества претерпевают биохимические и коллоидно-химические изменения, оказывающие влияние на гидрофильные свойства сушеных продуктов. Белки денатурируют и частично гидролизуются, несколько изменяется и аминокислотный состав высушенных овощей. Из биологически активных веществ в плодах и овощах содержатся водорастворимые витамины С, Р, PP и группы В (В 1, В2, В6 и др.), а также жирорастворимые: провитамин А, витамины D, Е, К. Все они очень лабильны и чувствительны к изменению температуры и воздействию кислорода, что необходимо учитывать как при подготовке овощей к сушке, так и непосредственно в процессе сушки.
Из органических кислот в овощах наиболее распространены яблочная, лимонная, винная и соли. Поскольку они легко растворяются в воде, при мойке (особенно очищенного и нарезанного сырья) наблюдается потеря этих ценных биологически активных веществ. Содержание аскорбиновой кислоты, каротиноидов, других витаминов и некоторых полифенолов (катехинов и др.) в процессе сушки изменяется вследствие биохимического и химического распада.

## Slide 3
Полифенолы составляют особый ряд соединений, являющихся производными фенола (С6Н50Н). К ним относят дубильные вещества овощей, катехины, красящие вещества, хлорогеновую кислоту, антоцианы и т.п. Типичным представителем полифенолов является витамин Р. Все эти вещества обладают высокой биологической активностью и играют важную роль в образовании вкуса, запаха, цвета овощей, однако при технологической обработке полифенолы часто являются причиной ферментативного потемнения.
При сушке почти все минеральные вещества овощей и фруктов сохраняются, что очень важно, так как они играют важную роль в питании.
Сушеные грибы. В рецептуры концентратов некоторых супов входят сушеные грибы, которые имеют высокую пищевую ценность. Основной составной частью сушеных грибов являются белки, по содержанию которых сушеные грибы приближаются к мясу. Так, в мясе говядины содержится 18,6-20% белков, а в сушеных белых грибах - 20%, в сушеных подберезовиках - 23,5%, в сушеных подосиновиках - 35,4%.
По содержанию жира грибы приближаются к нежирному мясу баранины (9,6%), буйволятины (5,8%), говядины (9,8%), конины (4,1 %), лося (1,7%). В сушеных белых грибах содержится 4,8% жира, в подосиновиках - 5,4%, в подберезовиках - 9,2%.
Разнообразен и богат минеральный состав сушеных грибов. Особо следует выделить содержание калия: в сушеных белых грибах его около 4000 мг%, а в сушеных подберезовиках - более 4000 мг%. Для сравнения приведем его содержание в некоторых продуктах животного происхождения (мг%): сыр голландский - 100, сыр российский - 200, картофель - около 600, яблоки - около 300, мясо говядины - около 300.

## Slide 4
В сушеных грибах в 15-18 раз больше кальция, чем в мясе, магния - в 4 раза. По содержанию железа сушеные грибы превосходят мясо более чем в 20 раз, а ягоды садовой земляники - почти в 30 раз.
Сушеные грибы занимают одно из первых мест по содержанию витамина В2; в белых сушеных грибах - 2,45 (мг%), в подберезовиках - 2,1 (мг%) (в мясе говядины витамина В2 - 0,15-0,18, в сыре голландском - 0,38 (мг%), в сыре российском
0,46 (мг%), в яблоках - 0,02 (мг%). Витамина С в сушеных белых грибах 150 мг%, - то есть столько же, сколько в высоковитаминных видах свежих плодов и ягод.
Таким образом, высокие пищевые достоинства сушеных грибов ставят их на одно из первых мест среди ценных пищевых продуктов животного и растительного происхождения.
Недостатком всех видов сушеных грибов является высокое содержание клетчатки — от 15 до 20%, поэтому сушеные грибы должны подвергаться длительной термической обработке. Клетчатка грибов (фунгин) входит в состав клеток грибов и при варке трудно поддается разрушению. Поэтому для производства пищевых концентратов сушеные грибы используют в виде порошка. В порошках стенки клетчатки разрушены и усваиваются организмом человека лучше. Сочетание богатого химического состава и превосходных вкусоароматических свойств придает пищевым концентратам с грибами высокие потребительские свойства.
Жиры. Используемые в производстве пищевых концентратов жиры повышают калорийность обеденных блюд и улучшают потребительские свойства. Для отдельных видов пищевых концентратов (гороховые супы и каши) используют свежий топленый жир высшего сорта.

## Slide 5
Он имеет светло-желтый цвет, благодаря содержанию витамина А (0,03 мг%) и (3-каротина (0,4мг%), в растопленном состоянии прозрачен. Температура его плавления не должна превышать 48 °С. Используют также гидрированный жир с температурой плавления 34-36,5 °С, который лучше усваивается организмом человека. Жиры в растопленном состоянии обволакивают компоненты пищевых концентратов, препятствуя в дальнейшем слипанию, что улучшает консистенцию готовых блюд, особенно супов.
Глутаминат натрия. В рецептуры всех наименований пищевых концентратов первых обеденных блюд, за исключением молочных супов, входит глутаминат натрия. Его применяют для улучшения вкуса готовых блюд, добавляют в количестве 0,4— 0,5%. Он усиливает естественный вкус мяса и овощей. Исходя из предельных норм потребления глутамината натрия (до 16 лет
не более 0,5 г, от 16 лет и старше — не более 1,5 г в сутки), установлены нормы закладки этого компонента в пищевые концентраты с учетом того, что человек в сутки может съесть две порции готового блюда.
Рецептуры каш довольно просты, в них входит три компонента (крупа, жир и соль); в каши с мясом входят дополнительно: сушеный лук, фарш говяжий сушеный или копчености.
Пищевая ценность отдельных концентратов вторых блюд имеет некоторые особенности, что объясняется использованием дополнительного сырья. Так, в состав некоторых концентратов входит 10% сушеного винограда (каша рисовая с изюмом, пудинг крупяной). Он отличается высоким содержанием легкоусвояемых сахаров, в основном глюкозы (66,0%).

## Slide 6
Он придает готовым блюдам не только высокие вкусовые качества, но также диетические свойства благодаря содержанию минеральных солей, особенно калия, фосфора и железа.
В состав некоторых концентратов входит яичный порошок, представляющий собой порошкообразную массу с легкорассыпающими- ся комочками светло-желтого цвета с содержанием влаги и летучих веществ не более 9%. Яичный порошок содержат следующие пищевые концентраты: оладьи картофельные «Московские», картофельные запеканки «Любительские», клецки картофельные, лапшевник молочный, крупеники, пудинги. Яичный порошок благодаря высокому содержанию полноценных белков (до 46%) повышает биологическую ценность пищевых концентратов. Жиры яичного порошка (до 37%) легко усваиваются организмом человека. В яичном порошке содержатся почти все известные витамины. Яичный желток, входящий в состав порошка стимулирует работу органов пищеварения, содержит гормональные вещества. Особенно богат яичный порошок витамином А - 0,9 мг% и витаминами группы В (В1 - 0,25, В2 - 1,64 мг%), PP (1,18 мг%).
Растущим спросом среди блюд быстрого приготовления пользуется вермишель, пюре картофельное быстрого приготовления, супы в стаканчиках. Ассортимент этих концентратов приводится ниже:
вермишель быстрого приготовления (с куриным вкусом, вкусом говядины, бекона, креветок, грибов, сыра, куриная острая, с курино-грибным вкусом, в томатном соусе);
супы быстрого приготовления в стаканчиках (со вкусом грибов, креветок, бекона, куриным вкусом, со вкусом говядины);
• пюре картофельное быстрого приготовления (с куриным вкусом, вкусом говядины, бекона, грибов, жареным луком и сухариками).