## Slide 1: КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОПЧЕНОСТЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

## Slide 2
Сырье и материалы. Колбасные изделия вырабатывают из говядины, свинины, баранины, мяса птицы и субпродуктов I и II категорий. Для изготовления продукции используют сырье от здоровых животных без признаков микробиологической порчи и прогоркания жира. В отдельных случаях по разрешению ветсаннадзора допускается к переработке условно годное мясо при гарантии его обезвреживания в ходе технологического процесса.
При производстве колбасных изделий используют мясо и субпродукты в парном, остывшем, охлажденном, замороженном и раз-мороженном состоянии. При производстве копченостей используют в основном охлажденное мясо.
Парное и остывшее сырье направляют только на выработку ва-реных изделий. Для изготовления полукопченых, варено-копченых и сырокопченых колбас не допускается использовать мясо, заморожен-ное более одного раза и хранившееся свыше установленного срока (говядина — более 6 мес., свинина — свыше 3 мес.).
Сырье поступает на переработку в виде туш, полутуш, отрубов замороженных блоков из жилованного мяса, которые могут быть на-правлены на переработку без предварительного размораживания.
В зависимости от рецептуры при производстве колбас используют кровь и ее фракции, белковые препараты растительного и животного происхождения — соевый изолят и концентрат, казеинат натрия, белковый стабилизатор, мясную массу, полученную методом механического прессования или при обработке кости солевыми растворами, и др. Включение в рецептуру указанных компонента позволяет направленно регулировать состав и свойства продукции рационально использовать сырьевые ресурсы.
В зависимости от вида колбас в их состав вводят хребтовый или боковой шпик.
В качестве посолочных материалов используют поваренную соль не ниже I сорта, нитрит натрия, который применяют только в виде водного раствора 2,5%-й концентрации. Указанные ингредиенты влияют на вкус и цвет, способствуют подавлению развития микроорганизмов. Наряду с ними в состав рецептур могут входить сахар-песок, аскорбиновая кислота и ее соли, сорбит или ксилит

## Slide 3
Посол мяса. Посол мяса — важнейшая подготовительная операция, влияющая на формирование качества продукции. Мясо солят в кусках (массой до 1 кг) или после измельчения на волчках с отверстиями решетки диаметром 16...25 мм (шрот) и 2...6 мм путем перемешивания с сухой поваренной солью в количестве 2,5 кг на 100 кг сырья. Продолжительность перемешивания 3...5мин. Мелкоизмельченное мясо при производстве вареных изделий рекомендуется со-лить раствором поваренной соли 26%-й концентрации, температура которого должна быть не выше 4 °С. Количество вводимой с раствором соли воды должно учитываться при составлении фарша.
При посоле добавляют нитрит натрия в количестве 7,5 г на 100 г сырья (в виде раствора концентрацией 2,5 %) или его вводят при приготовлении фарша в количестве, предусмотренной рецептурой. Посоленное мясо выдерживают при температуре 0...4 °С. Продолжительность выдержки в зависимости от размера кусков составляет 12...72 ч. В случае использования рассолов время выдержки измельченного (2...6 мм) мяса при производстве вареных колбас может быть сокращено до 6 ч. Для контроля за соблюдением сроков выдержки каждую партию посоленного мяса снабжают бирками с указанием даты посола и вида изделия, для которого предназначено сырье. В случае посола парного мяса и мяса со значением рН 6,5 и выше выдержка может быть исключена.
Посол шпика для колбас проводят поваренной солью в количестве 2,5 % массы шпика с последующей выдержкой при температуре 0...4°С до10сут.
Приготовление фарша. Приготовление фарша включает дополнительное измельчение мяса в зависимости от вида колбас, используемого оборудования и перемешивание всех компонентов, предусмотренных рецептурой. Равномерность распределения ингредиентов фарша, его структурно-механические свойства, водоудерживающая и эмульгирующая способности зависят от условий перемешивания и куттерования, а также от последовательности загрузки емкостей. Во избежание перегрева фарша во время куттерования добавляют лед или холодную воду - от 10 до 30 % массы сырья. Температура фарша в конце обработки не должна превышать 12...18°С.
Шприцевание фарша и вязка батонов. Оболочку наполняют фаршем сразу же, без промедления после его выгрузки из куттера или мешалки. Вязку батонов осуществляют шпагатом или льняными нитками.

## Slide 4
При наличии специального оборудования концы батонов искусственных оболочках закрепляют металлическими скрепками.
После вязки батоны размещают таким образом, чтобы предот-вратить возможность их соприкосновения в ходе дальнейшей обработки. Период времени после шприцевания до тепловой обработки вареных колбас не должен превышать 2 ч.
Осадка. Для уплотнения фарша, его дальнейшего созревания и подсушивания оболочек проводят осадку колбасных батонов. Осадку полукопченых колбас проводят при 8 °С в течение 2...4 ч., варено-копченых — 1...2 сут., сырокопченых - 5...7 сут. при 2...4 °С и относительной влажности 85...90 %.
Тепловая обработка. Характер тепловой обработки зависит от вида колбасных изделий и включает следующие процессы: обжарку, варку, копчение и сушку.
Обжарку вареных и полукопченых колбас проводят при 90... 100 °С в течение 60...140 мин. в зависимости от диаметра оболочки и конструкции камеры. Процесс считают законченным после достижения в центре батона температуры 40...50 °С. При этом цвет на разрезе и поверхности колбас должен быть розовым или красным.
Варку батонов проводят в паровоздушной камере при 75...85 °С до достижения в центре батона температуры 70 ± 1 °С. Продолжи-тельность варки зависит от диаметра батонов и составляет 65...150 мин.
При обжарке и варке изделий в стационарных камерах проводят периодический или автоматический контроль температуры. В комбинированных камерах или термоагрегатах непрерывного действия осуществляют автоматический контроль и регулирование температуры, влажности и скорости движения окружающей среды.
Охлаждают вареные колбасы до температуры внутри батона 30...35 °С холодной водопроводной водой в течение 5...15 мин. в зависимости от диаметра батона. Дальнейшее охлаждение проводят воздухом в помещениях с температурой не выше 8 °С. Полукопченые колбасы подвергают после варки горячему копчению при 40...45 °С.
При изготовлении сырокопченых колбас продолжительность со-зревания фарша составляет 8...10 суток, холодное копчение проводят при 18...20 °С, а сушку—при 12...15°С до 1,5мес.

## Slide 5
Использование определенных бактериальных культур позволяет существенно сократить продолжительность процесса и улучшить качество продукции. Бактериальные культуры добавляют в фарш при перемешивании. Осадку батонов проводят при 0...4 или 18...20 °С не дольше 18...24 ч. Копчение осуществляют при температуре не выше 25 °С, относительной влажности воздуха 85...95 % и скорости его движения 1 м/с. Сушку колбас по ускоренной технологии проводят на первом этапе в течение 5...7 суток при температуре 13±2°С, влажности воздуха 82 ± 3 % и скорости его движения 0,l м/с; на втором этапе продолжительность сушки составляет 16...20 суток при температуре 11 ± 2 °С, влажности воздуха 77 ± 3 % и скорости его движения 0,05...0,1 м/с.
Принимая во внимание характер сырья, используемого при изготовлении ливерных колбас (субпродукты, кровь, хрящи и другие продукты убоя), к технологии их производства предъявляют повышенные санитарные требования. Сырье подвергают тепловой обработке, продолжительность которой зависит от содержания соединительной ткани. Интервал между охлаждением, разборкой и варкой формованных изделий должен быть минимальным. При варке температуру внутри батона необходимо доводить до 72...75 °С. После варки ливерные колбасы охлаждают холодной водой, а затем холодным воздухом в камерах при температуре 4 °С и относительной влажности воздуха 90...95 % до тех пор, пока температура в центре батона не достигнет 6 °С.
Изделия, изготовленные из отрубов свинины, говядины и баранины, в зависимости от способа технологической обработки подразделяют на вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные и сыро-копченые.
В зависимости от ассортимента продуктов посол сырья включает ряд технологических приемов: шприцевание рассолом; массирование, натирку посолочной смесью (сухой посол), заливку рассолом (мокрый посол) и выдержку посоленного сырья. После посола проводят промывку сырья при выработке вареных продуктов или вымачивание сырья при производстве сырокопченых продуктов. Посол и выдержку осуществляют при 2 ± 2 °С.
Характер тепловой обработки определяется видом продукта. Температура греющей среды во время варки продуктов различных наименований изменяется в пределах 80...85°С. Во время варки температура в глубоких слоях мяса достигает 70...72 °С. Продолжительность варки изделий составляет 45...50 мин на 1 кг массы

## Slide 6
Копчено-вареные продукты перед варкой коптят при температуре от 30 до 80 °С. Сырокопченые продукты коптят и сушат. Копчение проводят при 30...35 °С, после чего продукт охлаждают до 12 °С. Сушку ведут при 11 ± 1 °С, относительной влажности воздуха 75 ± 2 % и скорости его движения 0,05...0,1 м/с. После окончания технологического процесса проверяют качество продукции по органолептическим показателям и отбраковывают изделия с производственными дефектами.
Упаковывание и хранение колбасных изделий и копченостей. Перед реализацией изделия упаковывают в деревянные, фанерные, картонные, полимерные, металлические ящики, а также в специальные контейнеры. Копченые изделия предварительно обертывают в пергамент, целлофан или другие полимерные пленочные материалы. Копченые изделия выпускают в виде целых кусков или ломтиков, упакованными под вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки. Тара должна быть сухой, без загрязнений; оборотную тару перед использованием подвергают санитарной обработке. В ящики укладывают продукцию одного наименования и одной даты выработки. Каждую единицу упаковки маркируют с указанием предприятия-изготовителя, вида продукции, даты выработки и стандарта.
Продолжительность хранения продукции с момента ее изготовления до реализации потребителям регламентируется в зависимости от вида изделий и температуры воздуха. Для различных вареных изделий предельные сроки хранения при 2...6°С, относительной влажности воздуха 75 ± 5 % колеблются от 12 до 72 ч. Сроки хранения полукопченых колбас при температуре 12,6 и —7°С соответственно составляют 10...15 суток и 3 мес. Сырокопченые колбасы хранят при 12 °С в течение 4 мес., при —7°С—9 мес. Продолжительность хранения копчено-вареных изделий из свинины при температуре от 0 до 8 °С не более 5 сут., сырокопченых продуктов при этих же температурах не более 15...30 сут., при температуре от—7 до—9 °С не более 4 мес.
Контроль производства полуфабрикатов. В зависимости от используемого сырья, условий и режимов его обработки, принятых рецептур выпускают широкий ассортимент мясных полуфабрикатов, которые употребляют в пищу после кулинарной обработки.

## Slide 7
Требования к сырью, дополнительным материалам при производстве полуфабрикатов в основном такие же, как и при изготовлении колбасных изделий. В технологии полуфабрикатов рекомендуется использовать охлажденное мясо.
Среди различных видов полуфабрикатов значительное место занимают рубленые изделия, состав и свойства которых можно направленно регулировать путем введения дополнительных ингредиентов: молочной сыворотки, плазмы крови, белковых препаратов растительного и животного происхождения.
Технологический контроль производства рубленых полуфабрикатов (фарши, котлеты, шницели и др.) предусматривает проверку соответствия степени измельчения сырья рекомендуемым размерам частиц, правильности дозировки входящих в рецептуру компонентов, последовательности их поступления в мешалку. При перемешивании контролируют продолжительность процесса и равномерность распре-деления ингредиентов. В ходе формования рубленых полуфабрикатов проверяют массу изделий, соответствие их формы и размеров данному виду продукта.
При производстве полуфабрикатов строгому контролю подвергают температурно-влажностный режим в помещении и температуру продукции. Температура в сырьевом отделении должна быть на уровне 0...4°С, в помещении по изготовлению полуфабрикатов — не выше 12 °С, в экспедиции — не выше 6 °С. Температура сформованных полуфабрикатов не должна превышать 6 °С. Относительную влажность воздуха следует поддерживать в пределах 75 %.
Организация технологического потока должна предотвращать возможность накопления сырья при его разделке, переработке и фа-совании.
Полуфабрикаты упаковывают в многооборотную тару — ящики из дерева, гофрированного картона, алюминия и полимерные. Тара должна быть чистой, сухой и без посторонних запахов. В каждый ящик укладывают продукцию одного наименования.
Рубленые полуфабрикаты размешают в один ряд на металлических или полимерных лотках оборотной тары. Упаковывают рубленые полуфабрикаты по 5...10 шт. в пакеты из полимерных материалов. В каждый ящик вкладывают этикетку с указанием вида продукта, предприятия-изготовителя, даты и часа окончания технологического процесса.
Сроки хранения полуфабрикатов с момента изготовления до реализации строго регламентируются. Продолжительность хранения

## Slide 8
полуфабрикатов при 2...6 °С составляет для рубленых полуфабрика-тов 12 ч., для крупнокусковых — 48 ч. Пельмени и фрикадельки при температуре не выше —5 °С можно хранить 48 ч. Срок хранения быстрозамороженных полуфабрикатов при —18°С не должен превышать 2...3 мес.
Оценку качества готовой продукции, направляемой на реализацию, проводят по органолептическим показателям в сыром и приготовленном виде. В необходимых случаях проводят лабораторные исследования.