## Slide 1: ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЯСНОГО СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И КОНСЕРВИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

## Slide 2
СТРУКТУРА МЯСА
Мясо - это разделанная туша или часть туши, полученная от убоя скота, с которой снята шкура, отделены голова, нижние части конечностей и внутренние органы. Мясо состоит из мышечной, соединительной, жировой, костной, хрящевой тканей и остаточного количества крови. Пищевая и кулинарная ценности этих тканей неодинаковы, а соотношение их может варьироваться в зависимости от вида, пола и упитанности животного.
Мышечная (мускульная) ткань является главной и наиболее важной по питательным и вкусовым достоинствам съедобной частью мяса. Она состоит из удлиненных (до 12-15 см) волокон толщиной от 10 до 200 мкм, покрытых тонкой прозрачной оболочкой. Диаметр волокон, определяющий консистенцию и нежность мяса, зависит от возраста и прижизненной физической нагрузки животного: мясо тем нежнее, чем меньше в мышечной ткани соединительно-тканных оболочек и тоньше мышечные волокна.
Шейные мышцы животного, удерживающие его голову, брюшные, поддерживающие пищеварительные органы, и мышцы нижних частей конечностей содержат много плотной соединительной ткани и мало жировых отложений. Это мышцы грубо волокнистые, их усвояемость невысока. С другой стороны, мало работающие поясничные, спинные и тазобедренные мышцы состоят из мелких волокон с прослойками жира и содержат мало соединительной ткани, поэтому они сочны, нежны, характеризуются хорошими вкусовыми качествами и высокой усвояемостью. Наиболее ценная часть мяса (вырезка) состоит из самых нежных и сочных мышц - пояснично- подвздошной и малой поясничной, которые начинаются на нижней части поясничных позвонков, и оканчиваются на бедренной кости.
Содержание мышечной ткани в тушах крупного рогатого скота составляет 57-62%, свиней – 40-58, овец – 49-58. «Выход» мышечной ткани у мясных пород скота выше, чем у молочных и комбинированных (мясомолочных); у молодого и среднего по возрасту скота – выше, чем у старого; у самцов – выше, чем у самок.

## Slide 3
Жировая ткань – это жировые клетки, отделенные одна от другой прослойками рыхлой соединительной ткани. Ее количество (доля) и места отложения в туше животного зависят от его вида, возраста, пола, характера откорма и упитанности. В зависимости от этих факторов количество жировой ткани в организме животного колеблется от 0,6 до 40% (у крупного рогатого скота – 3-16%, овец – 0,6-18, свиней – 15-40 % от массы разделанной туши).
Отложения жировой ткани у животного в основном располагаются в подкожной клетчатке (под шкурой), брюшной полости и между мускулами. У некоторых пород овец дополнительным местом отложения жира является основание хвоста (курдюк).
У молодых нерабочих животных мясных пород жир откладывается преимущественно между мускулами и в сравнительно больших количествах – между мышечными волокнами и пучками. Наиболее сочным и нежным считается мясо с внутримышечными жировыми прослойками, придающими мышечной ткани мраморный оттенок («мраморное» мясо). У беспородных, рабочих и особенно старых особей крупного рогатого скота отложения жира, как правило, в подкожном слое и брюшной полости. Мясо таких животных менее нежное и вкусное. У некастрированных быков и дойных коров жир почти не откладывается.
Жировая ткань, которая откладывается в брюшной полости на внутренних органах – это внутренний жир-сырец. В зависимости от места его отложения, он называется сальником (жировая ткань располагается поверх желудка), околопочечным (около почек), брыжеечным (между петлями кишечника) и т.д. Цвет жира-сырца обусловлен видом животного (бараний и козий жир – белого цвета, свиной – от белого до розового) или его возрастом (говяжий жир у молодых животных белый, а у старых – желтый).
Подкожная жировая ткань свиней называется шпиком.
Жир в организме животных откладывается не только в виде жировой ткани, но и входит в состав плазмы мышечных клеток, а также содержится в мозговом веществе и крови.

## Slide 4
Соединительная ткань, входящая в мякотную часть мяса и мясопродуктов, служит для соединения тканей друг с другом. В зависимости от особенностей строения и состава, соединительно-тканные образования имеют много разновидностей: рыхлая соединительная ткань, ретикулярная, плотная, эластичная, хрящевая, костная и т.д. Разновидностью соединительной ткани являются также кровь и лимфа.
В узком смысле к соединительной ткани относят сухожилия, связки и фасции (плотные оболочки, покрывающие поверхность мышц). В обиходе все это называют жилками, выход которых составляет 10-12% от массы крупного рогатого скота и 10-16% – у других животных.
Структурным элементом соединительной ткани являются коллагеновые и эластиновые волокна, обладающие неодинаковыми свойствами. Коллагеновые волокна набухают в холодной воде, при разваривании образуют усваивающийся организмом человека глютин, который при охлаждении превращается в студень. Это желирующее свойство коллагеновых волокон широко используется в производстве студней, зельцев, ливерных колбас и т.п. Эластиновые же волокна даже при длительной варке не развариваются и не усваиваются организмом.
В зависимости от количественного соотношения в собственно соединительной ткани коллагеновых и эластиновых волокон, а также от характера их расположения, она подразделяется на рыхлую, плотную и эластиновую.
Рыхлая соединительная ткань, мягкая и растяжимая, светло- сероватого цвета, имеется во всех органах, между мышцами, в коже и подкожной клетчатке. Входящие в ее состав главным образом коллагеновые волокна связаны между собой непрочно и беспорядочно. Ткань легко разваривается, при застывании образуя студень.
Плотная (фиброзная) соединительная ткань, из которой построены сухожилия мускулов, связки и фасции, характеризуется сильным развитием прочных и почти нерастяжимых коллагеновых волокон, расположенных в строгом порядке – параллельными пучками. Этим объясняются высокая прочность этой ткани и ее устойчивость к механической и тепловой обработке. При длительной варке она также образует глютин.

## Slide 5
Эластиновая (упругая) соединительная ткань отличается малым содержанием коллагеновых и большим количеством эластиновых волокон, обладающих способностью к растяжению. Эта ткань встречается в затылочно-шейной (выйной) связке, так называемой становой жиле, проходящей от затылочного гребня к остистым отросткам спинных позвонков, ахилловом сухожилии, в брюшных мышцах и стенке аорты. Соединительная ткань, содержащая эластичные волокна, очень твердая и почти не поддается варке.
Ретикулярная (сетчатая) соединительная ткань в значительном количестве находится в красном костном мозге, селезенке, лимфатических узлах, вокруг нервных стволов, кровеносных и лимфатических сосудов. Она характерна тем, что в межклеточном пространстве из волокнистых структур содержатся ретикулиновые волокна, по своим физическим свойствам сходные с эластиновыми. Эта ткань выполняет функцию кроветворения и защищает живой организм от инородных тел – микрофлоры, токсинов.
Соединительная ткань, обладающая прочностью в 5-20 раз большей, чем мышечная ткань за счет содержащихся в ней коллагеновых и эластиновых волокон, увеличивает жесткость и уменьшает пищевую ценность мяса: коэффициент ее использования организмом втрое меньше, чем мышечной. Чем больше соединительно-тканных образований в мясе, тем хуже его качество, оно жесткое и жилистое. В мясе старых животных, много работающих, низкой упитанности, соединительной ткани больше, чем в мясе молодых, в работающих участках (шея, конечности) – больше, чем в малоработающих (поясничная область), в мускулатуре мясных пород скота – меньше, чем у молочных и мясомолочных.
Хрящевая ткань состоит из коллагеновых и эластиновых волокон, пропитанных клееобразным веществом – хондромукоидом. Чем больше в хрящевой ткани эластиновых волокон, тем больше ее упругость.
Наиболее распространен гиалиновый хрящ – твердый, с однородным беловатым или синеватым межклеточным веществом, которое с возрастом животного пропитывается солями кальция. Он покрывает суставные поверхности всех костей, из него построены реберные хрящи, хрящи трахеи, гортани, бронхов, носовых перегородок.

## Slide 6
Эластический (упругий) хрящ имеет желтый цвет. В нем содержится большое количество эластиновых волокон. Из него построены упругий надгортанный хрящ и ушная раковина.
Волокнистый (фиброзный) хрящ отличается преобладающим содержанием коллагеновых волокон. Он распространен в круглых связках, между телами позвонков, в местах прикрепления сухожилий и связок к костям.
При варке хрящевой ткани после деминерализации образуется желатин.
Костная ткань является самой плотной и прочной разновидностью соединительной ткани. Она состоит из клеток, имеющих большое количество отростков, и межклеточного аморфного вещества, пропитанного минеральными солями (фосфорнокислым и углекислым кальцием, фтористым кальцием, фосфорнокислым магнием и др.), в котором расположены коллагеновые волокна. Благодаря своей прочности, кости служат опорой организма животного, защищают его внутренние органы от механических повреждений. По строению и форме различают кости трубчатые (плечевая, лучевая, бедренная, берцовая), губчатые (концевые кости, образующие суставы) и плоские (ребра, кости черепа, лопатка). Относительное содержание костей в теле животного и мясной туше колеблется в широких пределах в зависимости от его вида, породы, возраста, упитанности. В разделанной туше крупного рогатого скота в среднем около 18-20% костей, овец – 15-22, свиней – 8-15.
В тазовых костях имеется до 24% жира, в трубчатых костях и позвонках – 18-22, в ребрах – до 11. Экстрактивные вещества, содержащиеся в костях таза и пористых окончаниях трубчатых костей, при варке придают прозрачному бульону крепость и аромат. Кости используют также для получения желатина и костного жира, для чего более пригодны губчатые кости.
Кровь – это жидкая ткань, количество которой у крупного рогатого скота составляет 7,5-8,3%, у овец – 7,0, у свиней – 4,5 живой массы. Она состоит из клеток (форменных элементов) и межклеточного вещества (плазмы). К форменным элементам относятся эритроциты (красные кровяные тельца), лейкоциты (белые кровяные тельца) и тромбоциты (кровяные пластинки). Кровяная плазма представляет собой жидкость желтоватого цвета, состоящую из кровяной сыворотки и растворенного в ней белка.
Кровь обладает высокой пищевой ценностью, и поэтому она широко применяется в производстве кровяных колбас, зельцев и др. Значительные количества крови в виде плазмы и светлой пищевой сыворотки, получаемой путем выделения из крови форменных элементов, используются в производстве вареных колбас.