## Slide 1
Лекция 1. МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ
Учебные вопросы:
Центральное и параллельное проецирование
Проецирование на три плоскости проекций (комплексный чертеж МОНЖА)
Точки общего и частного положения
Проекции прямых линий

## Slide 2
Вопрос №1. Центральное и параллельное проецирование

## Slide 3
Изготовление деталей и сборка изделий производится по чертежам. Чертежом называют документ, содержащий изображение предмета и другие данные, необходимые для его изготовления и контроля.
Метод, при помощи которого получают изображение пространственных объектов на плоском поле чертежа, называется методом проекций или методом проецирования.

## Slide 4
Проецирование - процесс получения изображения предмета на какой либо плоскости. Полученное изображение - проекция предмета.
Элементами, с помощью которых осуществляется проецирование, являются:
центр проецирования - точка, из которой производится проецирование;
объект проецирования - изображаемый предмет;
плоскость проекций — плоскость, на которую производится проецирование;
проецирующие лучи - воображаемые прямые, с помощью которых производится проецирование.

## Slide 6
Различают центральное и параллельное проецирование.
При центральном проецировании все проецирующие лучи исходят из одной точки - центра проецирования, находящегося на определенном расстоянии от плоскости проекций (рис. 1.2).
При параллельном проецировании все проецирующие лучи параллельны между собой (рис. 1.3).
рис. 1.2
рис. 1.3

## Slide 7
Центр проецирования предполагается условно удаленным в бесконечность. В черчении пользуются параллельными проекциями.
Если проецирующие лучи составляют с плоскостью проекций прямой угол, то такие параллельные проекции называются прямоугольными (рис. 1.4). Прямоугольные проекции называют также ортогональными.
рис. 1.4

## Slide 8
Вопрос №2. Проецирование на три плоскости проекций (комплексный чертеж МОНЖА)

## Slide 9
Обратимость чертежа, т.е. однозначное определение положения точки в пространстве по ее проекциям, может быть обеспечена проецированием на две непараллельные плоскости проекций.
Для большей наглядности рассмотрим три взаимно перпендикулярные плоскости (рис. 1.5): горизонтальная плоскость проекций — π1, фронтальная плоскость проекций – π2, профильная плоскость проекций –π3

## Slide 10
Линии пересечения плоскостей образуют оси координат:
х – абсцисс, у — ординат, z — аппликат.
Точка пересечения координатных осей - начало координат и обозначается буквой О.
Положительное направлением осей: х - влево от начала координат, у - в сторону наблюдателя от плоскости π2 , z - вверх от плоскости π1.
Расстояния от плоскости проекций: х - от профильной плоскости проекций (π3), у - от фронтальной (π2), ζ - от горизонтальной (π1).
Плоскости проекций определяются координатами:
плоскость π1 - х и у,
плоскость π2 - х и z,
плоскость π3 - у и z.

## Slide 11
Положение точки А (рис. 1.5) в пространстве определяется тремя координатами (х, у, z), показывающими величины расстояний, на которые точка удалена от плоскостей проекций.
Точки, в которых пересекаются прямые, проведенные через точку А, перпендикулярно плоскостям проекций, называются ортогональными проекциями точки А:
А'— горизонтальная проекция:
А"- фронтальная проекция;
А’’’ - профильная проекция.

## Slide 12
Прямые, проведенные через точку А, перпендикулярно плоскостям проекций называются проецирующими прямыми:
| А А' | — горизонтально проецирующая прямая;
| А А " | - фронтально проецирующая прямая;
| А А’’’ | - профильно проецирующая прямая.

## Slide 13
Преобразуем наглядное изображение так, чтобы горизонтальная и профильная плоскости проекций совпали с фронтальной плоскостью, образуя одну плоскость чертежа. В результате указанного совмещения плоскостей получается чертеж, показанный на рисунке 1.6, под названием эпюр или эпюр Монжа.
На эпюре прямые, перпендикулярные к осям проекций и соединяющие разноименные проекции точек, называются линиями проекционной связи.

## Slide 14
Вопрос №3. Точки общего и частного положения

## Slide 15
По отношению к плоскостям проекций точка может занимать общее положение, т.е. находиться вне каждой из них и частное положение - находиться на одной из этих плоскостей, сразу на двух плоскостях проекций или одновременно на трех плоскостях проекций.
Точка общего положения показана на рисунках 1.5, 1.6.

## Slide 16
Эпюр точки частного положения, принадлежащей горизонтальной плоскости проекции (z=0) показан на рисунке 1.7,
фронтальной плоскости проекции (у=0) - на рисунке 1.8, профильной плоскости проекции (х=0) - на рисунке 1.9.

## Slide 17
Если точка принадлежит одновременно двум плоскостям проекций, то две ее координаты равны нулю:
рисунок 1.10 - горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций (у=0, z=0), (А '=А"),
рисунок 1.11 - фронтальной и профильной (х=0, y=0), (А ”=А'”), рисунок 1.12 - горизонтальной и профильном (х=0, z=0)

## Slide 18
Если точка принадлежит одновременно трем плоскостям проекций, то на эпюре все три проекции совпадают (А '=А "=А'") и находятся в начале координат (рис. 1.13).

## Slide 19
Вопрос №4. Проекции прямых линий

## Slide 20
Наглядное изображение прямой и ее ортогональное проецирование на плоскость π показано на рисунке 1.14.
Между длиной отрезка АВ и его проекцией А’В’ имеется зависимость
|A’B’| = |AB| cos.
где  - угол между отрезком и плоскостью проекций.
При  = 0 (отрезок параллелен плоскости проекций) отрезок проецируется в натуральную величину;
при  = 90° (отрезок перпендикулярен плоскости проекции) отрезок проецируется в точку. В остальных случаях длина проекции отрезка меньше самого отрезка.

## Slide 21
На рисунке 1.15 показан эпюр прямого отрезка АВ на трех плоскостях проекций.

## Slide 22
Относительно плоскостей проекций прямая может занимать различные положения.
Прямая может быть не параллельная ни одной плоскости проекций. Такая прямая называются прямой общего положения и изображена на рисунке 1.15.

## Slide 23
Прямая параллельна одной из плоскостей проекций или двум плоскостям проекций, т.е. перпендикулярная третьей, называется прямой частного положения.
Прямая параллельная одной из плоскостей проекций называется линией уровня: Прямая параллельная горизонтальной плоскости проекции называется горизонталь и обозначается h (рис. 1.16). На горизонтальной плоскости проекций такая прямая проецируется в истинную величину.

## Slide 24
Прямая параллельная фронтальной плоскости проекций называется фронталь и обозначается f (рис. 1.17). На фронтальной плоскости проекций такая прямая проецируется в истинную величину.
Прямая параллельная профильной плоскости проекций называется профильная прямая и обозначается р (рис. 1.18). На профильной плоскости проекций такая прямая проецируется в истинную величину.

## Slide 25
Прямая, параллельная двум плоскостям проекций, перпендикулярна третьей. Такая прямая называется проецирующей. Она проецируется в точку на той плоскости проекций, к которой она перпендикулярна.
На рисунке 1.19 показан эпюр горизонтально проецирующей прямой, на рисунке 1.20 - эпюр фронтально проецирующей прямой, на рисунке 1.21-эпюр профильно проецирующей прямой.

## Slide 26
ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ
Две прямые в пространстве могут быть:
параллельными;
пересекающимися;
скрашивающимися.
Параллельные прямые это прямые, лежащие в одной плоскости, и не пересекающиеся между собой. Если в пространстве прямые параллельны, то их одноименные проекции параллельны между собой
Пересекающиеся прямые это прямые, лежащие в одной плоскости и имеющие общую точку
Скрещивающимися прямыми называются прямые, не параллельные и не пересекающиеся