## Slide 1
Лекция 2. Плоскости и виды
Учебные вопросы:
Задание плоскости на чертеже
Расположение видов на чертеже

## Slide 2
Вопрос №1. Задание плоскости на чертеже

## Slide 3
На эпюре плоскость может быть задана проекциями трех точек не лежащих на одной прямой (рис. 1.25), прямой и точки взятой вне прямой (рис. 1.26), двух пересекающихся прямых (рис. 1.27), двух параллельных прямых (рис. 1.28). Проекции любой плоской фигуры также могут служить заданием плоскости на эпюре.

## Slide 4
На эпюре плоскость может быть задана проекциями трех точек не лежащих на одной прямой (рис. 1.25), прямой и точки взятой вне прямой (рис. 1.26), двух пересекающихся прямых (рис. 1.27), двух параллельных прямых (рис. 1.28). Проекции любой плоской фигуры также могут служить заданием плоскости на эпюре.

## Slide 5
Плоскость, не перпендикулярную ни к одной из плоскостей проекций, называют плоскостью общего положения (рис. 1.25 - 1.28).

## Slide 6
Плоскость, перпендикулярную одной или двум плоскостям проекций, называют плоскостью частного положения или проецирующей: горизонтально проецирующая (рис 1.29); фронтально проецирующая (рис. 1.30); профильно проецирующая (рис. 1.31).
Проецирующая плоскость изображается на эпюре в виде прямой на той плоскости, к которой она перпендикулярна.

## Slide 7
Любые точки, линии, фигуры, лежащие в проецирующей плоскости, проецируются на линию проекции этой плоскости (рис. 1.32).

## Slide 8
Если плоскость перпендикулярна двум плоскостям проекций, то она параллельна третьей плоскости проекций и называется плоскостью уровня, соответственно горизонтальной (рис. 1.33), фронтальной (рис. 1.34) и профильной (рис. 1.35)

## Slide 9
Если точка принадлежит плоскости, то ее проекции лежат на одноименных проекциях прямой, принадлежащей плоскости (рис. 1.38)

## Slide 10
Линией пересечения двух плоскостей является прямая линия. Она определяется двумя точками, каждая из которых принадлежит обеим плоскостям.
В общем случае линия пересечения плоскостей определяется при помощи вспомогательных секущих плоскостей (рис. 1.39).

## Slide 11
Вводят вспомогательную плоскость, Строят линии пересечения вспомогательной плоскости с двумя заданными и в пересечении построенных линий находят общую точку двух плоскостей. Для нахождения второй точки построение повторяют с помощью еще одной вспомогательной плоскости.

## Slide 12
Вопрос №2. Расположение видов на чертеже

## Slide 13
Любая машина, прибор состоит из деталей, соединенных между собой. Изготовление всех деталей (как простых, так и сложных), а также сборочных единиц (группа деталей, соединенных между собой сборочными операциями) и изделий в целом выполняется по технологическим и операционным картам или специальным программам, составленным на основе чертежа. Без чертежей невозможно современное производство.
Правила изображения предметов установлены ГОСТ 2.305-68 на чертежи всех отраслей промышленности и строительства.

## Slide 14
Чертеж предмета, содержащего одно или несколько изображений, должен давать необходимое представление о форме предмета. Под изображением понимается графическое отражение видимой или невидимой части поверхности предмета.
Изображения предметов должны выполняться методом прямоугольного (ортогонального) проецирования. Изображаемый предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.

## Slide 15
Проецирование предмета, как правило, осуществляется на основные плоскости проекций, за которые принимаются шесть граней куба, т.е. при проецировании предмет условно как бы помещается внутри куба (рис.2.1).

## Slide 16
Грани куба с изображением предмета развертываются и совмещаются с плоскостью чертежа (рис.2.2.).
Грани куба принимаются за основные плоскости проекций: фронтальную - 1, горизонтальную - 2, профильную - 3 и им параллельные 4, 5, 6.

## Slide 17
Изображение предмета на фронтальной плоскости проекций принимают в качестве главного на чертеже и в проекционной связи с ним располагают все остальные изображения.
Главное изображение должно давать наиболее полное представление о форме и размерах предмета. При выборе расположения предмета относительно фронтальной плоскости проекций кроме указанных учитывают также технологические и конструктивные требования.
Число изображений (видов, разрезов, сечений) на чертеже должно быть минимальным, но вместе с тем достаточным для полного представления об изображаемом предмете при чтении чертежа.
Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, разрезы, сечения.

## Slide 18
Вид — изображение обращенное к наблюдателю видимой части поверхности предмета.
Виды разделяются на основные, дополнительные и местные.
Основными называются виды, полученные проецированием предмета на основные плоскости проекции.

## Slide 19
Основные виды имеют следующее наименование (см. рис.2.2): 1 - вид спереди (главный вид); 2 - вид сверху; 3 - вид слева; 4 - вид справа; 5 - вид снизу; 6 - вид сзади.
Название видов, находящихся в проекционной связи с главным изображением, на чертежах не подписывают.

## Slide 20
Чертеж с изображением двух или более видов называется комплексным чертежом.
На рисунке 2.4 показано построение трех основных видов по наглядному изображению (рис. 2.3)

## Slide 21
Если какую-нибудь часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют дополнительные виды, получаемые на плоскостях, не параллельных основным плоскостям проекций (рис. 2.4).

## Slide 22
Дополнительные виды можно поворачивать. При этом обозначение вида дополняется знаком - окружность со стрелочкой. Диаметр знака «Повернуто» должен быть приблизительно равен шрифту размерных чисел, но не менее 5 мм.
В некоторых случаях возникает необходимость изображения отдельного, ограниченного места поверхности предмета. Такие виды называют местными видами. Они строятся, изображаются и отмечаются, как и дополнительные виды.