## Slide 1: Лекция 3. Разрезы и Сечения
План лекции:
Общие сведения о разрезах.
Графическое обозначение.
Классификация разрезов.
Общие сведения о сечениях.
Классификация сечений.
Исключения и замечания.

## Slide 2: 1. Общие сведения о разрезах (ГОСТ 2.305-68 Разрезы)
Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями.
В разрезе изображается то, что находится в секущей плоскости и то, что находится за ней.
Мысленное рассечение предмета определяет условность изображения – разреза, и изменения других изображений не влечет, т.к. удаление отсеченной части выполняется условно.

## Slide 3: 1. Общие сведения о разрезах
Разрез показывает внутреннюю конструкцию предмета, дает возможность избежать применение штриховых линий, затрудняющих чтение сложных элементов на чертежах.

## Slide 4: 2. ГОСТ 2.306-68. Графическое обозначение материала и правила нанесения их на чертежи
В разрезах и сечениях на чертежах в местах рассечения детали секущими плоскостями наносят штриховку – графически обозначают материал из которого деталь изготовлена.
Общие графические обозначения материалов в разрезах и сечениях должно соответствовать указанным:

## Slide 5: Графическое обозначение материала деталей
Для металлических деталей наклонные параллельные прямые линии штриховки должны проводиться под углом 45 градусов к линиям рамки чертежа.
Расстояние между параллельными линиями штриховки должно быть одинаковым для всех выполняемых разрезов и сечений данной детали.
Если линии штриховки проведенные к линиям рамки чертежа под углом 45 градусов совпадают с направлением линии контура или осевых линий, то угол 45 градусов угол наклона штриховки меняют либо на угол 60 градусов либо 30 градусов.

## Slide 6: Графическое обозначение материала деталей
Если секущая плоскость проходит через тонкие элементы предмета, то в разрезе данные элементы изображаются незаштрихованными.

## Slide 7: 3. Классификация разрезов
Разрез
Горизонтальные
Вертикальные
Наклонные
Фронтальный
Профильный

## Slide 8: 3. Классификация разрезов
В зависимости от положения секущих плоскостей относительно плоскостей
проекций:

## Slide 9: 3. Классификация разрезов
Разрез
Горизонтальные
Вертикальные
Наклонные
Фронтальный
Профильный
Простые
Сложные
Ступенчатые
Ломаные

## Slide 10: 3. Классификация разрезов
В зависимости от числа секущих плоскостей:
Простой разрез
(одна секущая плоскость)
Сложный разрез
(две или более секущих плоскостей)

## Slide 11: 3. Классификация разрезов
В образовании простого разреза участвует одна секущая плоскость.
Простой разрез на чертеже не обозначается, если одновременно выполняются два следующих условия:
Секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали;
Разрез располагается в проекционной связи на месте одного из основных видов: горизонтальный разрез – на месте вида сверху; фронтальный – вида спереди; профильный – вида слева.

## Slide 12: 3. Классификация разрезов
Если предмет симметричный, то следует соединять половину вида с половиной соответствующего разреза.
Это делается с целью сокращения графической работы и улучшения чтения чертежа.
Границей между видом и разрезом служит осевая линия симметрии.

## Slide 13: 3. Классификация разрезов
Простой разрез симметричной детали.

## Slide 14: 3. Классификация разрезов
Простой разрез симметричной детали.

## Slide 15: 3. Классификация разрезов
В случае совпадения на изображении проекции внутреннего или внешнего ребра детали с осью симметрии разрез и вид соединяются по волнистой линии.

## Slide 16: 3. Классификация разрезов
Обозначение простого разреза.
Если не выполняется хотя бы одно из двух перечисленных ранее условий, то разрез обозначается:

## Slide 17: 3. Классификация разрезов
Обозначение разрезов:
Положение секущей плоскости указывается на чертеже линией сечения. Для линии сечения применяться разомкнутая линия.

## Slide 18: 3. Классификация разрезов
Ступенчатый разрез
(секущие плоскости параллельны
между собой)
Ломаный разрез
(секущие плоскости пересекаются под углом не равным 90 ˚ градусов)

## Slide 19: 3. Классификация разрезов

## Slide 20: Ступенчатый разрез
Ступенчатым называется разрез образованный двумя
или несколькими параллельными плоскостями.

## Slide 22: Ступенчатый разрез

## Slide 23: Ломаный разрез

## Slide 24: Ломаный разрез
Ломаным называется разрез, образованный двумя
или несколькими пересекающимися (под углом не
равным 90 ̊) плоскостями.

## Slide 25: 3. Классификация разрезов
Разрезы
Горизонтальные
Вертикальные
Наклонные
Фронтальный
Профильный
Простые
Сложные
Ступенчатые
Ломаные
Продольные
Поперечные

## Slide 26: Продольный и поперечный разрезы
В зависимости от направления рассечения:
Продольный разрез –
вдоль больших измерений
предмета: разрез А-А;
Поперечный разрез-
перпендикулярно большим
измерениям предмета:
разрез Б-Б.

## Slide 27: 3. Классификация разрезов
Разрезы
Горизонтальные
Вертикальные
Наклонные
Фронтальные
Профильные
Простые
Сложные
Ступенчатые
Ломаные
Продольные
Поперечные
Полные
Местные

## Slide 28: Полный и местный разрезы
В зависимости от объема рассечения предмета:
Полный разрез –
рассекается весь предмет.
Местный разрез-
Рассекается часть предмета.

## Slide 29: 4. Общие сведения о сечениях
Сечение – это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями.
В сечении изображается только то, что находится в секущей плоскости.

## Slide 30: 4. Общие сведения о Сечениях
В сечении изображается только то, что расположено непосредственно в секущей плоскости, в разрезе еще и то, что находится за секущей плоскостью.
Разрез
Сечение

## Slide 31: 5. Классификация сечений
Сечения
Вынесенные
Наложенные
На продолжении следа секущей плоскости
На свободном поле чертежа
В разрыве изображения
Располагаются
вне контура
основного изображения
Располагаются
На проекции предмета

## Slide 32: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение на свободном месте поля
чертежа

## Slide 33: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение на свободном месте поля
чертежа

## Slide 34: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение на свободном месте поля
чертежа

## Slide 35: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение на продолжении следа
секущей плоскости.

## Slide 36: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение на продолжении следа
секущей плоскости

## Slide 37: 5. Классификация сечений
Вынесенное симметричное сечение на продолжении следа секущей плоскости.

## Slide 38: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение в разрыве изображения.

## Slide 39: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение в разрыве изображения.

## Slide 40: 5. Классификация сечений
Вынесенное сечение в разрыве изображения.

## Slide 41: 5. Классификация сечений
Вынесенное симметричное сечение в
разрыве изображения.

## Slide 42: 5. Классификация сечений
Наложенное сечение

## Slide 43: 5. Классификация сечений
Наложенное симметричное сечение

## Slide 44: 5. Классификация сечений
Одинаковые сечения

## Slide 45: 5. Классификация сечений
Одинаковые сечения

## Slide 46: 6. Исключения, замечания
Исключение: Если секущая плоскость проходит через ось цилиндрического, конического или сферического отверстия или
углубления,
то контур
отверстия
или углубления
в сечении
Показывают
полностью.

## Slide 47
Замечание: Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение «распадается» на части, то вместо сечения следует применить разрез.
6. Исключения, замечания

## Slide 48
Замечание: Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение «распадается» на части, то вместо сечения следует применить разрез.
6. Исключения, замечания

## Slide 49
Замечание: Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение «распадается» на части, то вместо сечения следует применить разрез.
6. Исключения, замечания

## Slide 50
Замечание: Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение «распадается» на части, то вместо сечения следует применить разрез.
6. Исключения, замечания

## Slide 51
Задание: Построить сечение заданной детали.

## Slide 52
Задание: Построить сечение заданной детали.

## Slide 53
Вопросы для самопроверки
Что такое разрез?
Каковы виды разрезов?
Как обозначаются материалы на чертеже?
В чем отличие разреза от сечения?
Что такое сечение?
Каковы особенности построения наложенного сечения?
Охарактеризуйте вынесенные сечения.