## Slide 1
Лекция №3
ВЕЩЕСТВА УЛУЧШАЮЩИЕ ЦВЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

## Slide 2
Красители добавляются к пищевым продуктам с целью:
- восстановления природной окраски, утраченной в процессе обработки и/или хранения;
- повышения интенсивности природной окраски;
- окрашивания бесцветных продуктов, например, безалкогольных напитков, мороженого, кондитерских изделий, а также для придания им привлекательного вида, цветового разнообразия, что, безусловно, способствует расширению торгового ассортимента.
В качестве пищевых красителей применяют как природные, так и синтетические вещества.
Свежее или сухое измельченное растительное сырье, соки, варенья и другие аналогичные продукты, используемые для подкрашивания пищи, не относятся к красителям и не считаются пищевыми добавками, так как они могут применяться в качестве пищевых продуктов или типичных ингредиентов пищи.
Отбеливатели (отбеливающие вещества) предотвращают и устраняют нежелательное окрашивание продукта путем химической реакции с его компонентами.
Стабилизаторы (фиксаторы) окраски сохраняют природную окраску пищевых продуктов при их переработке и хранении или замедляют нежелательное изменение окраски.

## Slide 3
Красители
Общие сведения о натуральных и идентичных натуральным красителях
Натуральные (природные) красители - это красящие вещества, выделенные физическими способами из растительных и животных источников. Иногда их подвергают химической модификации для улучшения технологических и потребительских свойств.
Сырьем для натуральных пищевых красителей могут быть ягоды, цветы, листья, корнеплоды и т.п., в том числе в виде отходов переработки растительного сырья на консервных и винодельческих заводах. Содержание красящих веществ в растительном сырье зависит от климатических условий произрастания и времени сбора, но в любом случае оно относительно невелико (обычно несколько процентов или доли процента).

## Slide 4
Красная окраска плодов помидоров и шиповника определяется ликопином.
Для придания продуктам черного или серого цвета в пищевой промышленности может применяться уголь растительный (Е153) и уголь (Е152).
Природные красители чувствительны к воздействию кислот (в том числе фруктовых), щелочей, кислорода воздуха, температуры. Также они подвержены микробиологической порче, а некоторые из них могут изменять цвет в зависимости от рН среды.
Достоинствами натуральных красителей являются их влияние на вкус и аромат продукта (Е160с, Е150), биологическая активность (Е101, Е160а). Немаловажной является и «психологическая» привлекательность надписи на этикетке - ведь потребитель обычно предпочитает продукты с натуральными компонентами продуктам с синтетическими добавками.

## Slide 5
Код | Наименование | Цвет | Нахождение в природе
Е100 | Куркумин | Желтый (при рН < 3 красноватый) | Корни растения куркумы длинной
Е101 | Рибофлавины | Желтый | Мясо, печень, почки, молоко, яйца, дрожжи, овощи
Е120 | Кармины | Красный (в щелочной среде голубовато-красный) | В телах самок насекомых кошенили
Е140 | Хлорофилл | Зеленый | Во всех зеленых растениях, особенно в травах, крапиве, люцерне
Е141 | Медные комплексы хлорофиллов | - // - | В форме магниевых комплексов во всех зеленых растениях
Е150а | Сахарный колер I | Коричневый | Образуются при карамелизации сахара
Е150b | Сахарный колер II | - // - | - // -
Е150с | Сахарный колер III | - // - | - // -
Е150d | Сахарный колер IV | - // - | - // -
Характеристика основных натуральных красителей

## Slide 6
Е160а | Каротины | От желтого до оранжевого | В моркови, красном пальмовом масле, в зеленых растениях - как спутник хлорофилла
Е 160b | Экстракты аннато | От желтого до оранжевого | Во внешнем слое семян олеандрового дерева
Е160с | Маслосмолы паприки | От оранжевого до красного | В кожуре паприки
Е161b | Лютеин | От желтого до оранжевого | Во фруктах, растениях, траве, люцерне
Е162 | Красный свекольный (бетанин) | Красный | В корнях красной свеклы
Е163 | Антоцианы | Красный при рН<4 (при возрастании рН окраска меняется сначала на голубую, затем на зеленоватую) | В красном винограде, черной смородине, клубнике, вишне, малине и других ягодах

## Slide 7
Код | Наимено- вание | Свето-стойкость | Термо-стойкость | Кислото-стойкость | Области использования
Е100 | Куркумин (Турмерик) | - | + | + | Майонезы, горчица, напитки, соусы, кондитерские изделия
Е101 | Рибофлавины | -- | + | + (+) | Майонезы, супы, мороженое, кондитерские изделия, порошки пудингов
E120 | Кармины | + + | + + | + (+) | Напитки, колбасные и кондитерские изделия, десерты. Драже (лаки).
E140 | Хлорофилл | ± | + | - (+) | Жиры, масла, супы, овощные и фруктовые консервы, кондитерские изделия, напитки
E141 | Медные комплексы хлорофиллов | + + | + + | - (±) | То же
E150a | Сахарный колер I | + + | + + | - | Алкогольные напитки, соусы, десерты, кондитерские изделия
E150b | Сахарный колер II | + + | + + | - | Крепкие спиртные напитки (виски, ром, бренди)
E150c | Сахарный колер III | + + | + + | - | Пиво, соусы, супы
E150d | Сахарный колер IV | + + | + + | + + | Газированные безалкогольные напитки, алкогольные напитки, другие пищевые продукты
Стойкость основных натуральных красителей и рекомендации по их применению

## Slide 8
El60a | (i) β-Каротин синтетический | - | + | + (+) | Жиры, растительные и сливочные масла, маргарины, сыры, майонезы, фруктовые напитки, сокосодержащие напитки, десерты, кондитерские изделия, мороженое
E160a | (ii) Экстракты нат. каротинов | - | + | + (+) | То же
El60b | Экстракты аннато | + | ± | + (+) | Маргарины, сыры, снеки, десерты, мороженое, ликеры
El60c | Маслосмолы паприки | ± | ± | ± (±) | Мясопродукты, супы, сыры, соусы, майонезы, напитки, кондитерские изделия
El6lb | Лютеин | + | + | + (+) | Жиры, растительные масла, соусы, напитки, кондитерские изделия, выпечка
E162 | Красный свекольный (бетании) | ± | ± | + (+) | Фруктовые йогурты, супы, соусы, жевательная резинка, десерты, мороженое
E 163 | Антоцианы | + | + | + (+) | Напитки, варенья, джемы, сыры
Обозначения: ++ высокоустойчив; + устойчив; ± относительно устойчив; - малоустойчив; -- неустойчив.

## Slide 9
Синтетические пищевые красители - это органические соединения, не встречающиеся в природе, то есть искусственные. Почти все они используются в мировой пищевой промышленности уже десятки лет.
Синтетические пищевые красители, в отличие от натуральных, не обладают биологической активностью и не содержат ни вкусовых веществ, ни витаминов. При этом они обладают значительными технологическими преимуществами по сравнению с натуральными, поскольку менее чувствительны к условиям технологической переработки и хранения, а также дают яркие, легковоспроизводимые цвета.

## Slide 10
Код | Наименование | Содержание красителя, %, не менее | Цвет водного раствора
Е102 | Тартразин | 85 | Желтый
Е104 | Желтый хинолиновый | 70 | Лимонно-желтый
Е110 | Желтый «солнечный закат» FCF | 85 | Оранжевый
Е122 | Кармуазин (Азорубин) | - // - | Малиновый
Е124 | Понсо 4R (Пунцовый 4R) | 80 | Красный
Е131 | Синий патентованный V | 85 | Голубой
Е132 | Индигокармин | - // - | Синий
Е133 | Синий блестящий FCF | - // - | Голубой
Е151 | Черный блестящий BN | 80 | Фиолетовый
Характеристика основных синтетических красителей

## Slide 11
Синтетические и натуральные красители применяются как индивидуально, так и в смесях друг с другом. Смеси красителей используются для получения цветов и оттенков, которые нельзя приготовить с помощью индивидуальных красителей.
Высококонцентрированные натуральные и все синтетические пищевые красители рекомендуется использовать, предварительно растворив или распределив их в небольшом количестве окрашиваемого продукта или одного из его компонентов. Раствор или дисперсию красителя вводят в продукт, как правило, перед последней операцией перемешивания.
Согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» не допускается использование ряда красителей в пищевых продуктах, выбор и дозировка красителей для производства конкретного пищевого продукта зависят от желаемого цвета и требуемой интенсивности окраски, а также от физико-химических свойств продукта (особенно кислотности). Следует также принимать во внимание стойкость самого красителя, особенно натурального.

## Slide 12
Стабилизаторы (фиксаторы) окраски
Пищевые продукты, окраску которых необходимо стабилизировать, можно разделить на три большие группы:
мясные;
растительные продукты, содержащие хлорофилл;
продукты переработки фруктов и овощей
В мясной промышленности фиксаторы окраски (цветорегулирующие материалы) необходимы для стабилизации красного окрашивания мясопродуктов. При технологической обработке цвет мяса становится коричневым или серо-коричневым, вследствие образования метмиоглобина. Для стабилизации красной окраски мяса необходимо предотвратить процесс образования метмиоглобина. В пищевой промышленности этого достигают путем обработки мяса нитритами (или нитратами) - Е249-Е252.
Растительные пищевые продукты, содержащие хлорофилл, при переработке склонны к «вымыванию» зеленой окраски. При добавке небольшого количества ионов меди окраска возвращается. Для сохранения зеленой окраски подвергаемых термообработке овощей эффективно использование смеси карбоната магния с фосфатом натрия, поддерживающих оптимальную для сохранения окраски кислотность среды (рН 6,8-7,0).

## Slide 13
Следует различать два типа побурения: ферментативное и неферментативное.
Ферментативное побурение вызывают вещества коричневого цвета, образующиеся по реакциям, катализируемым ферментами. Ферментативному побурению подвержены продукты переработки фруктов и овощей (консервы, сухофрукты, соки, пюре и т.п.), особенно свежеизмельченные для дальнейшей переработки фрукты и овощи, например, нарезанные яблоки, цветная и другие виды капусты, грибы, сельдерей, картофель и т.п. Чтобы предотвратить ферментативное побурение, необходимо инактивировать или разрушить соответствующие ферменты. Для этого используют:
- добавку ингибиторов ферментов (аскорбиновой кислоты, диоксида серы или сульфитов);
- снижение рН среды добавкой кислот или ферментацией;
- связывание ионов металлов добавкой лимонной кислоты, различных полимерных фосфатов и винной кислоты.

## Slide 14
Неферментативное побурение. К этой группе принадлежит известная реакция Майяра (взаимодействие редуцирующих сахаров с аминокислотами). Это взаимодействие протекает преимущественно в продуктах с содержанием воды от 5 до 10 % уже при комнатной температуре и ускоряется при нагревании.
Неферментативному побурению подвержены сушеные овощи, картофель, фрукты, сухие молочные продукты, яичный порошок, плавленые сыры, вина, сок белого винограда и сахарные сиропы - полупродукты сахарного производства.
Для снижения склонности к неферментативному побурению во время переработки и хранения продуктов лучше всего подходят такие восстановители, как диоксид серы и сульфиты. При переработке фруктов, овощей, грибов, картофеля обработку диоксидом серы или сульфитами проводят во время бланширования, остаток SO2 удаляют промыванием.

## Slide 15
Отбеливатели
По химической природе отбеливатели - это окислители или восстановители. Действие окислителей основано на выделении ими активного кислорода или хлора, которые взаимодействуют с нежелательными красящими веществами продукта, превращая их в неокрашенные соединения.
Применяемые для отбеливания окислители (диоксид серы E220, сульфиты E 221, E 222, E 227) разрушают не только нежелательные красящие вещества, но и другие, в том числе полезные компоненты пищи, в частности витамины. Кроме того, в результате неконтролируемого взаимодействия окислителей с компонентами пищевого продукта в нем могут образовываться вредные для человека вещества. Отбеливанию подвергают муку, зерно, крахмал, орехи, бобовые, желатин, рыбные консервы, пресервы и маринады, крабовое мясо, мясо тресковых пород рыб, кишки