## Slide 1: Ставропольский ГАУ
Практическая работа
Тема: ВЫБОР АППАРАТУРЫ И ПЛАНИРОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

## Slide 2: Выбор аппаратуры и расчет сети
1. Базовая станция WiMAX Base Station Air4Gs - компактная, оптимизированная по стоимости микробеспроводная базовая станция [10]
Для планирования сети возьмём оборудование компании Airspan. Произведем расчет параметров сети с использованием оборудования одобренного WiMAX Forum.
Станция Air4Gs обладает высокой производительностью, конструкцией -«все-в-одном», применяется для наружного использования - «все на улице», является оборудованием операторского класса. С небольшой, тонкий и легкий форм-фактором Масса - 10,5 kg/23.15 фунтов. Низкое энергопотребление - менее 90 Вт.
Air4Gs является простым и доступным в установке и обслуживании.
Base Station Air4Gs может работать с каналами шириной 5 МГц и 10 МГц.
Air4Gs идеально подходит для операторов и операторских сетей в пригородных и сельских районах, а также расширения (развертывания) городских сетей. Продукт оптимизирован для вертикальных приложений, таких как Smart Grid или транспорта, где часто есть необходимость в мощных, экономически эффективных решениях. Air4Gs это базовая станция мобильного WiMAX (IEEE802.16e), стандартные интерфейсы R1 и R6.

## Slide 3: Базовая станция Air4Gs

## Slide 4: Характеристики БС:
Поддерживаемые диапазоны частот, ГГц | 2.3 -2.4, 2.5-2.7, 3.3-3.8, 4.9-5.0
Ширина канала, МГц | 1.75 , 3.5, 5, 10
Число поднесущих | 256 ; 512 и 1024
Метод дуплексилования | FDD + TDD
Модуляция | 2-ФМ; 4-ФМ; 16-КАМ; 64-КАМ.
Поддерживаемые профили | Фиксированный WiMAX (расширяемый до мобильного WiMAX)
Стандарт | IEEE 802.16e-2005
Мощность передатчика | до 40дБм на сектор
Чувствительность приемника | -115 дБм (1/16), -103 дБм (1/1)
Коэффициент усиления антенн (UL/DL) | 17дБ
Антенна конфигурация | MIMO: круговая 2х2;
Кодирование с коррекцией ошибок | Сверточное кодирование; турбокодирование.
Кабели соединяющие ODU и IDU | Полностью внешнее исполнение
Диаграмма направленности антенны одного сектора | 60°, 90°, 120°, 180°, 360°

## Slide 5: Mobile WiMAX ASN шлюз решения (AN1 WIMAX ASN-GW)[10]
IEEE 802.16e-2005 совместно с сетью WiMAX Forum эталонной модели (NRM) обладает способностью управлять мобильностью абонентов, обеспечивает возможность идентификации, учета и применения политики в расчете на абонента, а также для выполнения функций AAA. Это достигается путем деления WiMAX сети на две основные части:
• Доступ к службе Network (ASN) ;
• Подключение сетевых служб (ДНС)
ASN состоит из базовых станций WiMAX и ASN Gateway (ASNGW).
ДНС в Центре сети, обеспечивает контроль и управление функций IMS (спецификация передачи мультимедиа в электросвязи на основе протокола IP), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol -- протокол динамической конфигурации узла), FTP(File Transfer Protocol -- протокол передачи файлов) и AAA (Authentication, Authorization, Accounting).
Сеть управляется программным пакетом AS8200 Netspan.
Одним из ключевых элементов ASN является ASNGW, которая контролирует и управляет трафиками от большого количества базовых станций WiMAX. Платформа AN1 представляет собой идеальную среду начального уровня для распределения покрытия WiMAX приложений к небольшому числу абонентов и удовлетворения требований к пропускной способности. Создается сеть, архитектура которой обеспечивает экономическую эффективность на сельских сетях и сетях небольших населенных пунктов.
Каждый шлюз ASN может сосредоточить трафики от нескольких базовых станций, что сокращает необходимое количество управляемых устройств и AAA операций при сведении к минимуму задержки установления соединения за счет уменьшения числа вызовов в сети. HA: (Home Agent, часть CSN)- элемент сети, отвечающий за возможность роуминга

## Slide 6: Основные характеристики и преимущества
Основные характеристики и преимущества
· Полный ASN шлюз и функциональность HA( Home Agent, часть CSN)
· Надежная производительность, тарифы, сделки, обработка пакетов
· Полный набор возможностей, управление мобильностью, в том числе и CMIP (Common Management Information Protocol. Протокол общей управляющей информации) -- стандарт управления сетью OSI. PMIP v4/v6
· Прочная конструкция, операторский класс соответствует NEBS / ETSI требованиям, а также возможностью восстановления программного обеспечения
3. Netspan -программа управления сетью
Продукты Airspan включают в себя все функции, необходимые для первоначальной установки и ввода в эксплуатацию продукции, а также их бесперебойной и эффективной работы. Для этого все продукты включают в себя широкие возможности управления функциями этих продуктов, а также централизованное управление и операции системы.

## Slide 7: Функции
Netspan обеспечивает выполнение следующих функций:
• Исправность управления
• Управление конфигурацией
• Обработка аварийных сигналов
• Управление производительностью
• Управление безопасностью
Netspan строится в соответствии с архитектурой клиент / сервер. Сервер Netspan работает на платформе ПК, используя базу данных SQL для хранения конфигурации, статистики и историй тревоги по радиосети. Доступ к серверу Netspan от различных стандартных веб-браузеров - с помощью веб-службы сервера Netspan.
Управление сетью с помощью Netspan осуществляется одним работником - оператором круглосуточно.
Секторная антенна для базовой станции INT-SEC-17/5X-H

## Slide 8: Антенна
Описание антенны
SECTOR это профессиональные антенны, предназначенные для построения базовых станций высокой ёмкости в сельских районах. Антенны имеют возможность наклона, что обеспечивает мощный, сфокусированный сигнал в секторе. Благодаря высокому усилению и широкому углу охвата антенны, в малонаселённых районах достигается покрытие качественным сигналом большой площади. Высококачественный корпус позволяет достигать высокого результата даже в суровых погодных условиях.
Ключевые достоинства
• Излучающая поверхность покрыта лаком - надёжность при любых погодных условиях
• Антенна относительно небольшая и лёгкая.
• Облучатель микрополоскового типа.
• Модульная конструкция обеспечивает надёжное функционирование в самых суровых погодных условиях.
• Сегментирование покрытия позволяет обслуживать больше пользователей одной базовой станцией.
• Антенное крепеление имеет возможность наклона, что позволяет оптимизировать покрытие и уменьшить влияние посторонних сетей.
• Крепление с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях обеспечивает точное нацеливание антенны.

## Slide 9: Технические характеристики антенны
Диапазон частот, МГц | 2300-3800MHz
усиление | 17dBi
в горизонтальной плоскости (-3dB) | 60°
в вертикальной плоскости (-3dB) | 6°
в горизонтальной плоскости (-10dB) | 134°
в вертикальной плоскости (-10dB) | 25°
вперед / назад соотношение | > 24dB
кросс поляризации | > 27dB

## Slide 10: модем BreezeMAX USB 200
Мобильная станция - модем BreezeMAX USB 200
Мобильные устройства BreezeMAX включают в себя BreezeMAX USB 200 WiMAX Модем и BreezeMAX PC карту - компактные, малогабаритные радиомодемы, разработанные для фиксированного и мобильного функционирования с поддержкой Plug and Play инсталляции и самостоятельной инициализации. Оборудованные передовыми handoff алгоритмами, эти мобильные устройства позволяют пользователям ноутбуков и настольных компьютеров соединяться с WiMAX сетями в любое время, в любом месте.

## Slide 11: Технические характеристики модема
Поддерживаемые диапазоны частот, ГГц | 2,3-2,4; 2,5-2,7; 3,4-3,6.
Ширина канала, МГц | 5; 7; 10.
Число поднесущих | 512; 1024.
Метод дуплексилования | Временной.
Модуляция | 4-ФМ; 16-КАМ; 64-КАМ.
Поддерживаемые профили | Мобильный, фиксированный WiMAX
Стандарт | 802.16 e
Мощность передатчика | До 23 дБ при 4-ФМ
Чувствительность приёмника | -94дБм при 4-ФМ
Коэффициент усиления антенн (UL/DL) | 3дБ/4,4дБ
Пропускная способность | В Исходящем канале (DL) 20 Мбит/с; в восходящем канале (UL) 5 Мбит/c.
Применяемые технологии | MIMO; Стандартный ARQ; гибридный ARQ.

## Slide 12: Схема подключения