## Slide 1: Электрический ток. Условия, необходимые для его существования.

## Slide 2: Электрический ток.
Если изолированный проводник поместить в электрическое поле E, то на свободные заряды q в проводнике будет действовать сила F=qE

## Slide 3: Электрический ток- направленное движение заряженных частиц
+
_
За направление тока принимают направление движения положительно заряженных частиц

## Slide 4: Условия существования электрического тока:
Наличие свободных заряженных частиц
Наличие электрического поля
Замкнутая электрическая цепь
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК - это упорядоченное (направленное) движение свободных заряженных частиц под действием электрического поля.

## Slide 5: Характеристики электрического тока.
Сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени Δt, к этому интервалу времени:
I=
Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным.

## Slide 6: Направление тока
За направление электрического тока принято направление движения положительно заряженных частиц.

## Slide 7: Сила тока
Название | Сила тока
Определение | Физическая величина, показывающая, какой заряд переносится через поперечное сечение проводника за единицу времени
Связь с другими величинами | I=
Единицы измерения | [ I ] = 1 А
Прибор, измеряющий силу тока | Амперметр, включается последовательно с участком цепи
Название | Сила тока
Определение | Физическая величина, показывающая, какой заряд переносится через поперечное сечение проводника за единицу времени
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ I ] = 1 А
Прибор, измеряющий силу тока | Амперметр, включается последовательно с участком цепи

## Slide 8: Амперметр
включают последовательно с тем элементом цепи, в котором значение тока измеряется.
V
A
_
+
_
+
Соблюдай полярность включения приборов!
_
+
ЗАПОМНИ! Амперметр надо включать в электрическую цепь, так, чтобы ток, значение которого необходимо измерить, был не больше максимально допустимого.

## Slide 9
S
Сила тока
I =
N
N = n V
V= Sυ
nSυ

## Slide 10: Напряжение
Название | Напряжение
Определение | Физическая величина, показывающая, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ U] = 1 В
Прибор | Вольтметр, включается параллельно участку цепи

## Slide 11
подключают параллельно к тому участку цепи, где необходимо измерить напряжение.
V
V
A
V
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
_
+
Соблюдай полярность включения приборов!
Вольтметр

## Slide 12: Сопротивление
Название | Сопротивление
Определение | Физическая величина, характеризующая противодействие, оказываемое проводником электрическому току.
Связь с другими величинами | R =
Единицы измерения | [ R ] = 1 Ом
Прибор | Омметр
Название | Сопротивление
Определение | Физическая величина, характеризующая противодействие, оказываемое проводником электрическому току.
Связь с другими величинами | 
Единицы измерения | [ R ] = 1 Ом
Прибор | Омметр
l – длина проводника
S- площадь попер. сечения
- удельное сопротивление

## Slide 13
Сопротивление

## Slide 14
Реостат
Ом
40
30
20
10
0
R=40 Ом

## Slide 15: Ампер Андре-Мари
1820

## Slide 16: Эталон 1 Ампер
Δℓ=1 м
F=2·10-7Н
R=1 м
I1
I2 =I1
=1 Ампер
Если два бесконечно длинных, тонких проводника, расположенных на расстоянии 1метр, каждым метром своей длины взаимодействуют с силой 2·10-7 Ньютон, то ток в проводниках принимают за 1 Ампер.
F1
F2

## Slide 17: Электрический ток.

## Slide 18: Источники тока
Электрическое поле в разных точках замкнутой цепи неизменно во времени.
Но при перемещении электрического заряда в электростатическом поле по замкнутой траектории, работа электрических сил равна нулю .
В источнике тока происходит разделение зарядов неэлектрическим способом.
Источниками постоянного тока- это устройства, способные создавать и поддерживать разности потенциалов на участках цепи за счет работы сил неэлектростатического происхождения.

## Slide 19: Источники тока
Источники тока- это устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую.
В источнике тока происходит разделение зарядов неэлектрическим способом.
Сторонние силы – это силы неэлектрического происхождения, вызывающие разделение зарядов.

## Slide 20: Природа сторонних сил
Источники тока | Энергия
Генератор электростанции | Механическая и магнитная превращается в электрическую
Гальванический элемент (элемент Вольта) | Химическая превращается в электрическую
Термоэлемент | Внутренняя энергия превращается в электрическую

## Slide 21: Сторонние силы
Природа сторонних сил может быть различной.
В гальванических элементах или аккумуляторах -электрохимические процессы
В генераторах постоянного тока - движении проводников в магнитном поле

## Slide 22: ЭДС

## Slide 23: ЭДС
Физическая величина, равная отношению работы Aст сторонних сил при перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, называется электродвижущей силой источника (ЭДС):
ЭДС= 𝜀 =
[𝜀] = [] = В
Таким образом, ЭДС определяется работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда.

## Slide 24
Силы неэлектростатического происхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока, называются сторонними силами.
Природа сторонних сил может быть различной. Под действием сторонних сил электрические заряды движутся внутри источника тока против сил электростатического поля, благодаря чему в замкнутой цепи может поддерживаться постоянный электрический ток.
Источники тока

## Slide 26
Первичные источники – батарейки. (одноразовые)
Вторичные источники – аккумуляторы (требуют зарядки) Топливные элементы – аналогичны батарейкам, но для прохождения химической реакции вещества поступают в них снаружи, а продукты реакции удаляются, что дает возможность элементам эффективно работать долгое время.
Естественным топливным элементом является митохондрия живой клетки. Митохондрии перерабатывают органическое «горючее» —пируваты и жирные кислоты, синтезируя АТФ — универсальный источник энергии для всех биохимических процессов в живых организмах, одновременно создавая разность электрических потенциалов на своей внешней мембране. Полутопливные элементы содержат одно из реагирующих веществ, второе при функционировании все время поступает в элемент. Полутопливный элемент восстанавливает работоспособность как аккумулятор. Физические источники тока преобразуют механическую, световую, тепловую, ядерную и другие виды энергии кроме химической в электрическую.

## Slide 27
Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления
I
U
1
2
0
I
R
0
R = const, I~ U
U = const,
I ~

## Slide 28
Проводники, подчиняющиеся закону Ома, называются линейными.
Графическая зависимость силы тока I от напряжения U (такие графики называются вольт-амперными характеристиками, сокращенно ВАХ) изображается прямой линией, проходящей через начало координат.
Вольт-амперная характеристика

## Slide 29
Закон Ома для участка цепи или для однородной цепи
Немецкий физик Георг Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна напряжению U на концах проводника:
Цепь постоянного тока можно разбить на отдельные участки. Те участки, на которых не действуют сторонние силы (т. е. участки, не содержащие источников тока), называются однородными.
Участки, включающие источники тока, называются неоднородными.

## Slide 30
Закон Ома для неоднородной цепи
U12 = φ1 – φ2 + 𝜀12
При перемещении единичного положительного заряда по некоторому участку цепи работу совершают как электростатические (кулоновские), так и сторонние силы.
IR = U12 = φ1 – φ2 + 𝜀12 = Δφ12 + 𝜀12
Для участка цепи, содержащего ЭДС, закон Ома записывается в следующей форме:
Это соотношение принято называть обобщенным законом Ома или законом Ома для неоднородного участка цепи.

## Slide 31: Закон Ома для полной цепи
По закону Ома IR = Δφcd
Участок (ab) содержит источник тока с ЭДС (𝜀) .
По закону Ома для неоднородного участка,
Ir = Δφab + 𝜀
Сложив оба равенства, получим:
I (R + r) = Δφcd + Δφab + 𝜀
Но Δφcd = Δφba = – Δφab
I =

## Slide 32
Закон Ома для полной цепи: сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на сумму сопротивлений однородного и неоднородного участков цепи.
I =

## Slide 33
Сопротивление r неоднородного участка на можно рассматривать как внутреннее сопротивление источника тока. В этом случае участок (ab) является внутренним участком источника.
Если точки a и b замкнуть проводником, сопротивление которого мало по сравнению с внутренним сопротивлением источника (R << r), тогда в цепи потечет ток короткого замыкания
=
Сила тока короткого замыкания – максимальная сила тока, которую можно получить от данного источника с электродвижущей силой и внутренним сопротивлением r.

## Slide 34
1.Если внешняя цепь разомкнута,
то Δφba = – Δφab =
т. е. разность потенциалов на полюсах разомкнутой батареи равна ее ЭДС.
2. Батарея замкнута на внешнее сопротивление R
3. Режим короткого замыкания

## Slide 35: Последовательное соединение
R1
R2

## Slide 36: n – одинаковых проводников
R1
R1
R1
R1

## Slide 37: Параллельное соединение
R1
R2

## Slide 38: Вычислить общее сопротивление, если сопротивление каждого резистора 30 Ом
R
R
R

## Slide 41
В тех случаях, когда не желают, чтобы через обмотку амперметра шел слишком сильный ток, его шунтируют, то есть снабжают у зажимов ответвлением малого сопротивления, через которое и идёт большая часть тока.
Изменение пределов измерения амперметра и вольтметра (расчет шунтов и добавочных резисторов)

## Slide 42
Изменение пределов измерения амперметра и вольтметра (расчет шунтов и добавочных резисторов)

## Slide 43: Работа и мощность тока
При протекании тока по однородному участку цепи электрическое поле совершает работу.
Δq = I Δt
A = (φ1 – φ2) Δq = Δφ12 I Δt = U I Δt,
Электрическое поле на выделенном участке совершает работу
где Δφ12 = U – напряжение. Эту работу называют работой электрического тока.
RI = U
Если обе части формулы, умножить на IΔt
A= R I2 Δt = U I Δt = Δt

## Slide 44: Почему нагревается проводник по которому течет ток

## Slide 45: Закон Джоуля–Ленца
Проводник, по которому проходит ток, нагревается
Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивлению участка
Q = k R I2 Δt
k – тепловой эквивалент работы
В системе СИ k = 1
Q =R I2 Δt

## Slide 46
Q = R I2 Δt
При последовательном соединении проводников, в каждом из них выделяется количество теплоты, пропорциональное сопротивлению проводника
Q
= =
Q = Δt
= =
При последовательном соединении проводников, в каждом из них выделяется количество теплоты, обратно пропорциональное сопротивлению проводника
Q

## Slide 47: Мощность тока
Мощность электрического тока равна отношению работы тока A к интервалу времени Δt, за которое эта работа была совершена:
P = =
[P] = = Вт